# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：35t/h燃气锅炉（煤改气）项目

建设单位(盖章)： 潍坊友谊纸业股份有限公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护总局制

《现状环境影响评估报告》编制说明

《现状环境影响评估报告》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目存在的环境问题，提出改进措施，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、备案意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 35t/h燃气锅炉（煤改气）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 潍坊友谊纸业股份有限公司 |
| 法人代表 | 孙玉辉 | 联系人 | 郑士云 |
| 通讯地址 | 潍坊经济技术开发区长松路299号 |
| 联系电话 | 13806367867 | 传真 | — | 邮政编码 | 262600 |
| 建设地点 | 潍坊经济技术开发区长松路299号 |
| 立项审批部门 | 经济技术开发区发改局 | 批准文号 | 2018-370794-22-03-056396 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改( | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 300 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 2 | 环保投资占 总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模: 公司概况及项目由来 潍坊友谊纸业股份有限公司成立于2002年，是一家以生产半透明纸（育果袋纸）、防火原纸（瓦楞纸）、工艺纸等特种纸为龙头的股份制企业。公司于2007年6月委托潍坊市环境科学研究设计院编制《潍坊友谊纸业有限公司搬迁技改项目环境影响报告书》，2007年8月获得潍坊市环保局同意该项目建设的审批意见，审批文号为潍环审字【2007】89号，并在2008年5月投入试运行，2008年7月，通过了潍坊市环境保护局的验收，验收文号为潍环验【2008】26号。项目运行后，年生产各类特种纸5万吨。验收后，根据市场需求的变化和企业发展壮大的要求，生产工艺过程发生了变化,公司委托河南汇能阜力科技有限公司编制《潍坊友谊纸业有限公司现状环境影响评估报告》,2017年12月8日获得潍坊市环境保护局经济开发区分局的审批意见，审批文号为潍经环评备字【2017】12号。为了响应国家对环境保护的政策且公司新增承担临近小区集中供热的民生工程，公司决定利用原有6t、10t燃煤锅炉房（已拆除，处于闲置状态）建设1台35t/h燃气锅炉，等燃气锅炉建设完成后，将公司内现有25t/h燃煤锅炉停运。 据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定及环保局的要求，需进行办理环境影响评价手续，并编制“环境影响报告表”。建设单位现委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 二、项目建设符合性 1、产业政策符合性 该项目不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此该项目的建设符合国家相关的产业政策。 2、土地利用规划符合性分析 拟建项目位于潍坊友谊纸业股份有限公司厂区内，不改变原有土地使用功能，用地性质与当地的土地利用规划性质一致。因此，本项目的建设符合当地规划。 三、工程概况 项目名称：35t/h燃气锅炉（煤改气）项目 建设单位：潍坊友谊纸业股份有限公司 建设地点：潍坊友谊纸业股份有限公司厂区原6t/h、10t/h锅炉房，项目具体位置详见附图1。 建设性质：技改 四、项目主要技改内容 本项目在原8t/h、10t/h锅炉房新建一台35t/h燃气锅炉，等燃气锅炉建设完成后拆除厂区现有25t/h燃煤锅炉。本项目组成情况见表2，厂区平面布置图详见附图4。 表2 项目技改情况一览表 项目 类别 技改前 技改后 备注 主 体体 程 燃煤锅炉 25t/h，耗煤量15800t/a 拆除 天然气锅炉 / 35t/h，耗天然气量2300万m3 辅助工 程 锅炉房 / 利用原先6t/h、10t/h锅炉房 公 用工 程 供电 通过厂区内已建有完善的变配电设施供给 通过厂区内已建有完善的变配电设施供给 给水 依托厂区现有供水系统提供 依托厂区现有供水系统提供 供气 / 港华燃气有限公司 排水 依托厂区现有的污水管网及污水处理站 依托厂区现有的污水管网及污水处理站 环保工程 废气 低温湿法脱硫脱硝除尘一体装置 低氮燃烧+50m烟囱 技改后原燃煤锅炉废气环保设施拆除 固废处理 燃煤炉渣、脱硫石膏收集暂存后外售至预制品厂综合利用；废机油、废离子交换树脂等危险废物 依托厂区现有危废暂存间 技改后燃煤炉渣、脱硫石膏不再产生，废机油量不增加，废离子交换树脂产生量增加 噪声处理 选取低噪声设备、合理布局、隔声降噪 选取低噪声设备、合理布局、隔声降噪 五、主要生产设备及原辅材料 1、主要生产设备 本项目拆除25t/h燃煤锅炉及其相关设备，在现有锅炉房内新建1台35t/h天然气锅炉。技改前主要设备见表3，主要原辅料见表4。 表3 技改前后主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量/台（套） 变化情况 技改前 1 25t/h燃煤锅炉 SZL-1.6-25 1 淘汰 技改后 2 35t/h燃气锅炉 1×35t/h 1.25MPa 1 新建 2、主要原辅材料 项目运行过程中消耗的主要原辅材料为锅炉燃料天然气、软化水系统再生消耗的NaCl以及定期更换的离子交换树脂。 NaCl消耗量与自来水硬度以及净化水量有关，潍坊城区自来水硬度按250mg/L计，则理论NaCl消耗量为292.5mg/L。技改后软水年消耗量为12816t/a，则年消耗NaCl 3.8t。 参考该项目技改前软水消耗量为10800t/a，离子交换树脂消耗量20t/a，技改后软水年消耗量为12816t/a，则离子交换树脂消耗量为23.7t/a 表4 主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 年消耗量 变化情况 技改前 技改后 1 煤 15800t/a 0 减少 2 水 11016m3/a 13072.32m3/a 增加 3 天然气 0 2300万m3/a 增加 4 氯化钠 3.2t/a 3.8t/a 增加 5 离子交换树脂 20t/a 23.7t/a 增加 6 电 15万KW.h 18万KW.h 增加 六、工作制度和劳动定员 1、工作制度 技改前项目采用四班三运转工作制，每班工作8小时，年运行时间8000h。技改后工作制度不变。 2、劳动定员 该项目不需要新增工作人员，从公司内部调剂。技改后不新增劳动定员。 公用工程 1、供水 本项目不新增劳动定员，故不新增生活用水；技改后生产用水增加，技改前后生产用水见表5。 表5 锅炉补水及软化水系统再生用水一览表 锅炉 蒸发量 年运行 时间 年循环量 （t） 锅炉排污 循环损耗 树脂再生 排污率 排污量 损耗率 损耗量 耗水率 用水量 技改前 25t/h燃煤锅炉 生产 25t/h 7200h 180000 5% 9000 1% 1800 2% 216 合计 9000 1800 216 技改后 35t/h燃气锅炉 取暖季 生产 25t/h 2880h 72000 5% 3600 1% 720 2% 86.4 供暖 10t/h 2880h 28800 5% 1440 2% 576 2% 40.32 非取暖季 生产 25t/h 4320h 108000 5% 5400 1% 1080 2% 129.6 合计 10440 2376 256.32 注：树脂再生耗水率以锅炉软化水补充量为基数计算 锅炉软化水补充量为锅炉排污量与循环损耗量之和。 2、排水 排水实行污污分流、清污分流、雨污分流的原则。项目排水主要为锅炉排污水以及软化水系统树脂再生过程排水。年排水量为10696.32t/a。废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网进入上实环境城西（潍坊）污水处理厂进行深度处理，最终排入白浪河。 项目水量平衡图见图1。 供电 技改前项目用电通过厂区内已建有完善的变配电设施供给，技改后不发生变化。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、本项目有关的原有污染情况 潍坊友谊纸业股份有限公司现有项目为年产5万吨特种纸生产项目。 1、环保制度执行情况 2017年12月8日由潍坊市环境保护局经济开发区分局对潍坊友谊纸业股份有限公司年产5万吨特种纸生产项目现状环境影响评估报告予以环保备案意见。审批文号为潍经环评备字【2017】12号。 2、主要污染物排放情况 本项目位于潍坊友谊纸业股份有限公司厂区，与本项目有关的原有污染主要是现有25t/h燃煤锅炉运营以及生产过程中所产生的废气、废水、噪声、固废等。 （1）、废气 本项目废气主要是烘干过程产生的工艺废气、燃煤废气、煤场扬尘、污水处理站恶臭。 1）工艺废气 本项目生产过程的网部、压榨、烘干等工序因所处的高温环境，并且使用了一些具挥发性的颜料，会产生少量无组织排放的废气，主要以水蒸气为主，含有少量的非甲烷总烃。这些废气虽然产生量少，浓度较低，但对人体的呼吸系统有一定的刺激性，通过加强车间通风，能够有效减少车间废气浓度。 2）燃煤废气 项目生产用蒸汽由25t/h燃煤锅炉提供，采用含硫低于0.5％的低硫煤，燃煤量为15800吨/年。锅炉燃煤废气通过低温湿法脱硫脱硝除尘一体装置进行处理后经45米烟囱高空排放。本项目实施后燃煤锅炉停止运行。 3）煤场扬尘 项目煤炭的运输方式主要采用汽运，厂区煤场铺设防尘网，定期洒水降尘，煤渣及时清运等措施，能够有效减少扬尘产生，粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放周界外浓度限值（颗粒物1.0mg/m³）。 4）污水处理站恶臭 本项目污水处理站处的无组织臭气主要是调节池、曝气池产生的臭气。通过增加周边绿化，无组织恶臭能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准二级标准值。 潍坊友谊纸业股份有限公司委托潍坊市方正理化检测有限公司于2017年11月7日至11月8日对项目污染源进行了监测，监测期间锅炉运行负荷、污水处理站运行负荷均达到85%以上，各设备运行正常。检测结果见下表。 表6 厂区无组织废气监测结果一览表 监测日期 监测 时间 颗粒物（mg/m3） 上风向1# 2#下风向 3#下风向 4#下风向 2017.11.07 08:00 0.217 0.245 0.258 0.247 14:00 0.220 0.257 0.251 0.256 20:00 0.208 0.261 0.249 0.263 -- 非甲烷总烃（mg/m3） 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 1.02 1.35 1.43 1.32 16:00 1.11 1.41 1.37 1.27 -- H2S（mg/m3） 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 0.002 0.009 0.012 0.008 16:00 ND 0.012 0.011 0.007 -- 臭气浓度 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 ＜10 12 12 12 16:00 ＜10 11 10 11 监测日期 监测 时间 颗粒物（mg/m3） 上风向1# 2#下风向 3#下风向 4#下风向 2017.11.08 08:00 0.211 0.266 0.260 0.254 14:00 0.202 0.252 0.257 0.244 20:00 0.224 0.241 0.268 0.265 -- 非甲烷总烃（mg/m3） 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 0.95 1.37 1.35 1.32 16:00 1.08 1.28 1.24 1.26 -- H2S（mg/m3） 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 ND 0.010 0.010 0.008 16:00 0.001 0.008 0.009 0.009 -- 臭气浓度 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 10:00 ＜10 14 11 10 16:00 ＜10 13 10 11

表7 燃煤废气有组织废气监测结果一览表 日期 监测点位 监测项目 排放浓度（mg/m3） 排放速率(kg/h) 标态干废气量（Nm3/h） 废气平均温度（℃） 高度（m） 出口内径（m） 烟气黑度（级） 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2017.11.07 燃煤锅炉烟囱P1 SO2 ND ND ND ND ND ND 63992 64287 62475 55.1 56.2 54.0 45 1.4 <1 烟尘 3 4 4 0.19 0.26 0.25 NOx 92 86 89 1.856 1.80 1.687 2017.11.08 SO2 ND ND ND ND ND ND 63128 65026 64864 55.8 56.7 54.5 烟尘 4 3 3 0.25 0.20 0.20 NOx 90 93 91 1.957 2.146 1.946 从上表看出，本项目无组织排放的颗粒物监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控周界外浓度限值；非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值；H2S、臭气浓度监测值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准二级标准值；有组织排放的燃煤锅炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放满足《山东关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值。

（2）、废水 全厂排水主要来自一分公司车间、二分公司车间、三分公司车间、四分公司车间网部、压榨工序产生的生产废水、锅炉制水废水以及生活办公废水。全厂废水产生量合计120171m3/a(400.57m3/d)。借鉴国外的先进经验，利用生活污水可生化性较高的特点，将生活污水和生产污水混合处理，以提高造纸废水的可生化性，既可达到环保效益，又有经济效益。本项目产生的废水由厂内污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中规定的A等级排放标准后排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂进行深度处理。项目废水检测结果见下表： 表8 废水监测结果一览表 采样日期 2017.11.05-11.06 完成日期 2017.11.11 样品名称 废水 样品状态 液态 参照标准 HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准 主要测试设备 紫外-可见分光光度计、酸度计、电子天平、溶解氧测定仪、节能COD恒温加热器 采样点位 厂区污水排放口 检测项目 检 测 结 果mg/L 11.05 11.06 第一次 第二次 第一次 第二次 pH（无量纲） 7.62 7.48 7.50 7.54 化学需氧量（CODCr） 382 375 397 392 五日生化需氧量（BOD5） 46.6 45.7 48.2 47.5 氨氮（NH3-N） 20.3 21.6 19.4 20.0 色度（倍） 32倍 32倍 32倍 32倍 悬浮物（SS） 22 18 24 20 总氮 32.1 30.4 31.2 32.4 总磷 0.20 0.16 0.18 0.21 由上表可以看出，本项目废水污染物排放均可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中规定的A等级排放标准。 （3）、噪声 本项目噪声源主要是生产过程中除砂机、磨浆机、转鼓筛、搅拌器等机械设备运行产生噪声，其噪声级在65~95dB(A)之间。 针对上述噪声源，本项目采取的措施为： 1）办公区和生产区间隔一定距离，使噪声自然衰减。 2）高噪声设备安置在车间内，利用厂房隔声。 3）高噪声设备置于厂房内，基础减振。 监测结果见表9。 表9 噪声排放监测结果一览表 采样日期 2017.11.05-11.06 完成日期 2017.11.06 测试项目 噪声 气象条件 11.05晴，最大风速3.2m/s；11.06晴，最大风速3.4m/s 主要测试设备 AWA6228型多功能声级计 校准仪器 HS6020型声校准器 测前校准：94.0dB(A) 测后校准：93.8dB(A) 检测时段 检 测 结 果Leq〔dB（A）〕 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 11.05 昼间 58.2 55.1 52.3 56.7 夜间 49.1 46.2 43.7 47.3 11.06 昼间 58.8 56.0 53.1 57.2 夜间 48.7 47.1 44.2 46.8 从上表可以看出，本项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。 （4）、固体废物 全厂产生的固体废物主要包括燃煤炉渣、脱硫石膏、废机油、污泥、废离子交换树脂、废浆渣和生活垃圾。 依据各类固体废物产生性质的不同，采取了不同的处理措施，最终排放量为0。详见表10。 表10 固体废物产生情况及其处理措施一览表 产生源 主要成份 产生量（t/a） 采取的处理处置方式 属 性 备注 燃煤锅炉 燃煤炉渣 3000 外售综合利用 一般固废 技改后不再产生 脱硫石膏 50 生产车间 废机油 1.0 有资质单位处理处置 危险废物 技改后产生量不变 办公生活 生活垃圾 18 环卫部门统一处理 一般固废 技改后产生量不变 污水处理站 污泥 360 锅炉焚烧 一般固废 技改后产生量不变，委托热电厂燃烧利用 离子交换树脂 废离子交换树脂 20 有资质单位处理处置 危险废物 技改后产生量发生变化 工艺纸生产过程 废浆渣 1200 有资质单位处理处置 一般固废 技改后产生量不变

表11 原有项目污染物排放总量一览表 类型 排放源 污染物名称 产生量 治理措施 排放量 排放 方式 排放 去向 预期治理效果 大气污染物 生产过程 颗粒物、非甲烷总烃 -- 加强车间通风 -- 无组织 大气 环境 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93） 污水处理站 恶臭 -- 加强通风，增加绿化 -- 无组织 大气环境 煤场扬尘 颗粒物 -- 铺设防尘网，定期洒水降尘，煤渣及时清运等措施 -- 无组织 大气环境 锅炉燃烧 燃烧废气 废气量：15840万Nm3/a 脱硫脱硝+静电除尘一体装置 废气量：15840万Nm3/a 烟尘5.11mg/m3、0.81t/a SO2：10.5mg/m3、1.66t/a NOX：42.3mg/m3、6.7t/a 45m排气筒排放 大气 环境 《山东关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》 水污染物 生产废水、生活废水 混合废水 废水：120171m3/a 厂区污水处理站 废水：120171m3/a COD：50mg/L、6.01t/a 氨氮：5mg/L、0.60t/a 市政管网 上实环境城西（潍坊）污水处理厂 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中规定的A等级排放标准 固废 燃煤锅炉 燃煤炉渣 3000 外售综合利用 0 脱硫石膏 50 0 生产车间 废机油 1.0 有资质单位处理处置 0 职工生活 生活垃圾 18 环卫部门统一处理 0 污水处理站 污泥 360 锅炉焚烧 0 生产车间 废离子交换树脂 20 厂家回收 废浆渣 1200 有资质单位处理处置 噪声 机械设备 设备噪声 65-95dB（A） 隔声、减振、控制生产时间 昼间＜60 dB（A） 夜间＜50 dB（A） -- 周围 环境 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 二、主要环境问题 企业目前现有项目均已建成投产，环保设施建设满足“三同时”的要求，各种污染物均可以达标排放，所有项目都通过了环保验收。因此不存在环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地质、气候、气象、水文、植被等） 一、地理位置 潍坊市地处山东半岛中部，位于山东半岛与内陆地区的交通要道，市场辐射能力强，属于区域经济中心城市。地跨北纬35°45′—37°26′，东经118°10′—120°01′。东临青岛、烟台市，西接淄博、东营市，南连临沂、日照市，北濒渤海莱州湾。南北最大纵距173公里，东西最大横距164公里，海岸线113公里。潍坊地势南高北低，南部是山地丘陵，中部是平原，北部是沿海滩涂。经济开发区区地势平坦，海拔28米左右 山东潍坊经济开发区是经国家发改委审核的省级开发区，总规划面积57.8平方公里。开发区管委会享有地市级经济管理权限。区位优势优越，交通通讯便利。开发区位于济青高速公路13、14号路口之间，距青岛国际机场97公里、国际港口120 公里，距济南国际机场192公里，开发区与潍坊市中心城区相连，能充分接受中心城区的政治、经济、文化、科技、教育、人才等资源辐射。区内基础设施建设与市内配套联网，达到道路、供水、雨水、污 水、供热、供气、供电、通讯、宽带、场地平整“九通一平”。 项目位于山东省潍坊市经济开发区长松路299号，该地块地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，完全符合项目建设的各项要求。 1.2地形、地貌 潍坊市域地势南高北低，南部是山区丘陵，中部为平原，北部是沿海滩涂，山区、平原、滩涂面积分别占总面积的28.7％和13.6％。海岸线长113公里。 潍坊市由北向南，海拔逐渐增高，大体由潍北滨海低地区，潍中洪积、冲积平原区，潍南低山丘陵区3个地貌区的18个地貌类型组成。 潍坊境内西部为泰山山脉的鲁山和沂山北麓，分布在青州、临朐、昌乐、安 丘等县市的中南部，最高点在临朐县南部与沂水县交界处的沂山玉皇顶，海拔1032米。东部属崂山山脉的余脉，主要分布在诸城市一带。境内西部为泰山山脉的鲁山和沂山北麓，分布在青州、临胸、昌乐、安丘等县市的中南部，最高点在临朐县南部与沂水县交界处的沂山玉皇顶，海拔1032米。东部属崂山山脉的余脉，主要分布在诸城市一带。 1.3气候、气象 潍坊市属暖温带大陆性季风区半湿润气候，四季分明，阳光充足。春季干旱 多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。年平均气温12℃，年平均气压1004.6hPa，年平均降雨量744.9mm，年平均相对湿度64％，最大冻土深度0.48 米。 潍坊市境内风向、风速随季节有明显变化，春季盛行SSE、S和SE风，频率分别为 15％、13％和9％；夏季依然盛行SSE、S和SE风，频率分别为23％、13％和13％；秋季盛行S、SSE和NW风，频率分别为14％、11％和10％；冬 季盛行NW、N和NNW风，频率分别为16％、10％和8％；全年平均盛行S、SSE和NW风，频率都为12％、12％和9％。常年平均风速3.5m/s，静风频率7％。 本项目位于潍坊市经济开发区，属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。 气温：历年平均气温：12.2 ℃ 历年平均最高气温：19.2℃ 极端最高气温：40.7 ℃ 历年平均最低气温：7.7℃ 极端最低气温：-21.4℃ 降雨量：历年平均降雨量：646~677mm 年最大降雨量：1215.7mm 年最小降雨量：372.3mm。 湿度：历年平均空气湿度：67.5% 年最大空气湿度：90% 年最小空气湿度：55% 风向风力：夏季主要风向为：东南风 冬季主要风向为：北风 历年平均风速：3.5米/秒 最大风速：20米/秒 霜冻：历年平均冰冻期：52天 历年平均霜期：79天 最大冻土深度：490mm 历年平均日照总时数为2792小时 1.4水文 潍坊市市区主要有白浪河及其支流小圩河、虞河及其支流浞河。白浪河纵贯城区，虞河并在坊子区侧通过，小圩河在潍城区西侧通过，浞河在寒亭区东侧通过。 （1）白浪河：发源于昌乐丹山一带，全长100公里，流域面积353平方公里，上游筑有水库，总库容1.54亿立方米，坝顶高程64.55米，死水位51.3米。历史最大泄洪量为790立方米/秒（1994年），白浪河为季节性河流，常年无水，雨季时，水位暴涨暴落，修建水库后，受到了控制。 （2）虞河：发源于安邱县灵山，向北汇入渤海，最大洪水量435立方米/秒，河水受大气降水和地下水补给，为季节性河流，雨季河水暴涨暴落，河床切割甚剧。 （3）小圩河：发源于夏家庄一带，在城区西部由南相北流入大工河，汇入白浪 河，河床较高，为季节性河流，平时无水。 （4）浞河：发源于长令公山西北的石门、董房、官路（车留庄乡）一带，长约 20公里，流域面积210平方公里，在寒亭南面为地下河，过寒亭后，逐步变为地上悬河。 （5）其它：除上述几条季节性河流外，尚有干河：为季节性河流，雨季河水暴 涨暴落。历史沿革为潍城区天然排洪沟，向北排入人工河；化肥沟：上游系人工明渠，下游借用天然排水道，亦为潍城重要排水道；浆沟河：在坊子中部通过，为坊子排水道；峡山水库灌渠：在寒亭北部东西向穿过，可作为寒亭雨水排水道。 （6）地下水：市区地表潜水埋藏较深。水位距地面约7米左右，对工程建设有 利，地下水对混凝土无侵蚀性。 从水文地质条件来看，本项目建设地点不会对工程建设造成不良影响。 1.5地质 地处新华夏系第二隆起带和第二沉降带衔接部位，各县市区横跨鲁东古隆起区西部、鲁西隆起区东部及沂沭断裂带北段。市域内岩浆岩分布较广，以中生代燕山期岩浆活动最强烈，形成大面积的火山岩、侵入岩。市区范围内除大胥家一带有第三纪玄武岩出露及埋藏较浅外，其它大部分地区皆为黄土质亚粘土，下层为亚沙土，一级大孔性土壤，承压力一般在1.8-2.2kg/cm2。 本项目所在区域地震列度为7度，区域地质状况良好。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 本次评价引用经济开发区锦程中学监测站点位2018年5月22日~28日监测数据进行评价，该区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的24小时平均浓度统计结果如表11所示。由表11 可知，所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表12 本项目所在区域大气监测数据 监测站位 监测项目 24 小时平均浓度 浓度范围(mg/m3) 超标率% 最大超标倍数 锦程中学 监测站 SO2 0.005~0.013 0 0 NO2 0.026~0.034 0 0 PM10 0.087~0.134 0 0 PM2.5 0.035~0.048 0 0 地表水 项目废水经城区污水管网进入上实环境城西（潍坊）污水处理厂集中处理后排入白浪河。根据《潍坊市地表木环境功能区划》的规定，白浪河自济青高速桥至柳瞳，地表水功能区划为农业用水区，执行V类水质标准。根据山东省省控重点河流主水质状况发布系统，2017 年6月白浪河柳疃桥水质断面符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类水质标准要求。 三、地下水 根据潍坊市方正理化检测有限公司2017年5月对双庙村（距离本项目所在地7.2km）、东小营（距离本项目所在地7.0km）、西小营（距离本项目所在地7.2km）地下水的监测数据，监测结果如下表所示。 表13 地下水监测结果 单位mg/L,pH除外 序号 项目 双庙村 东小营村 西小营 1 pH值 7.10 6.85 7.12 2 总硬度 740.7 742.5 720.6 3 氨氮 未检出 未检出 未检出 4 亚硝酸盐氮 0.005 0.002 0.006 5 硝酸盐氮 15.9 15.9 15.9 6 高锰酸盐指数 1.24 1.32 1.22 7 硫酸盐 157 147 159 8 总大肠菌群(个/L) ＜3 ＜2 ＜1 9 井深(m) 40 40 40 10 埋深(m) 15 15 15 11 水温℃ 17.5 17.8 17.0 双庙村、东小营村、西小营村3个监测点的pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群7项指标优于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准；总硬度超标，超标倍数为0.65倍，主要受当地地质影响，评价区地下水环境质量较好。除总硬度超标，其余监测因子均不超标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明该地区受污染程度较轻，水质状况良好。 四、声环境 根据经开区环境监测站2017年的监测数据，评价区的声环境较好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))的要求。 。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据对建设项目所在厂址周边环境现状的勘察，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。 主要环境保护目标及级别见表14。 表14 主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距项目厂界 最近距离（m） 规模（人） 保护级别 环境空气 监狱 E 65 3000 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准 辛正 S 70 800 永宁官庄村 NE 747 600 前小河村 NW 1292 150 后阙村 NE 1414 800 后官庄 E 1454 400 塔寺村 SE 1473 1000 中小河村 NW 1519 400 前官庄村 SE 1582 600 后小河村 NW 1903 150 王固庄村 SW 2060 600 前吕村 NW 2067 200 后吕村 NW 2146 300 北里庄 SW 2349 400 杜家庄子村 NW 2375 600 三埠子村 NE 2467 500 碑子村 NW 2468 300 孙家村 NW 2492 800 徐家村 SW 2501 300 埠头子村 NW 2550 450 时家埠村 NE 2667 200 马家村 SE 2681 600 大台 SW 2757 300 郑家村 SW 2800 150 菜章 SW 2827 350 双杨庄村 NW 2961 150 噪声 厂界外200米范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地表水 白浪河 — 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 地下水 厂区周围地下水 — 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 该项目周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区。 评价范围内环境质量现状不因本项目的建设而明显变化。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。 表15 环境空气质量评价标准 污染物 浓度限值（μg/m3） 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 NO2 200 80 40 PM10 — 150 100 PM2.5 — 75 35 2、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（Leq：昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3、地表水质量标准 根据潍坊市地表水（环境）功能区划，白浪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 表16 地表水环境质量标准 (单位：mg/L，pH值除外) 指标名称 pH值 CODcr 氨氮 BOD5 石油类 总磷 标准限值 6-9 ≤40 2.0 ≤10 ≤1.0 ≤0.4 4、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：燃气锅炉烟气应执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013）表2第四时段重点控制区域大气污染物排放浓度限值（第四时段）（SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）。 2、废水：锅炉排污水及再生废水进入厂区污水处理站处理后，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中规定的A等级。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固废：定期更换的离子交换树脂属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单（2013年）要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站，经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终经上实环境城西（潍坊）污水处理厂处理后排入白浪河。建议将该指标纳入到上实环境城西（潍坊）污水处理厂总量指标中，无需申请总量指标。 本项目SO2、NOx年产生量为4.6t/a、25.0t/a，企业已办理排污许可，能满足本项目需求，无需另行申请。 “ |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 本项目厂区及生产车间等已建成，不新建车间，仅对燃气锅炉进行设备安装调试及燃煤锅炉设备进行拆除，因此本次评价不考虑施工期环境影响。 运营期 1、营运期工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 生产工艺流程及项目产污环节图 2、工艺过程简述： 1）软化水系统：项目新建锅燃气炉利用原先燃煤锅炉软化水系统，软化水系统使用钠型阳离子交换树脂进行水质软化。该系统工作原理为使用钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。 自来水通过控制阀进入软化系统，经过软化器过滤后储存于软化水箱中，当水箱中液位到达设定值后，电动控制阀开启，设备产水，水箱水位到达满水设定值时，电动控制阀关闭，设备停止产水。 2）树脂再生：树脂再生过程通常分以下4个步骤 反洗：水从树脂的底部洗入，从顶部流出，这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程需要5分钟左右。 再生：采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。采用盐水慢速流过树脂的方法再生，这个过程一般需要30分钟左右，实际时间受用盐量的影响。 慢冲洗：用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净，这个过程一般与吸盐的时间相同，即30分钟左右。 快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水应为达标的软水。快冲洗过程为10分钟。 3）燃烧系统：该项目燃气锅炉均采用燃烧器，锅炉运行过程为全自动程序化控制，风机自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风气自动比例调节，燃烧充分，节能环保，拥有熄火保护装置确保燃烧安全。在正常情况下，燃烧器出力随锅炉温度而自动调整燃烧火苗长度，锅炉出口温度达到设定值时，燃烧器自动停止燃烧，当温度低于设定值时，燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时，故障灯亮，程控装置会立刻停止输出燃料，燃烧机自动停机。

主要污染工序 根据生产工艺流程及产污环节图分析可知，项目营运期主要环境影响因素有废气、噪声、固废，主要污染因素分析如下： 1、废气： 参考《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材），确定本项目燃气锅炉在未采用低氮燃烧器时产污系数及锅炉烟气污染物产生情况见表18。 表18 项目锅炉燃气污染物产生情况一览表 锅炉 编号 燃气量 （万m3） 烟气 SO2 NOx 烟尘 产污系数 (m3/m3燃气) 产生量 (万m3/a) 产污系数 (kg/106m3) 产生量 （t/a） 产污系数 (kg/106m3) 产生量 （t/a） 产污系数 (kg/106m3) 产生量 （t/a） 1# 2300 13.98 31254 200 4.6 1232 28.336 130 2.99 合计 —— —— 31254 —— 4.6 —— 28.336 —— 2.99 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧器，根据厂家提供信息，NOx排放浓度低于80mg/m3，浓度按80mg/m3计算，则NOx产生量为25.0t/a。 2、废水： 本项目废水主要为锅炉排污水以及软化水系统树脂再生废水。锅炉排污水产生量为10440m3/a；软化水系统树脂再生废水产生量为256.32m3/a。 3、噪声： 项目噪声主要为锅炉配套的燃烧器、循环泵等设备产生的噪声。噪声源强约为68dB~80dB（A）。 4、固废： 本项目运行过程中产生的主要固废为锅炉软化水系统定期更换的废离子交换树脂，产生量为23.7t/a。该固废属于危险废物，危废类别HW13有机树脂类废物，废物代码900-015-13废弃的离子交换树脂。 .

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 该项目厂区及生产车间等已建成，不新建车间，主要进行设备安装、调试和拆除，因此本次评价不考虑施工期环境影响。

营运期环境影响分析 由项目生产工艺流程及产污环节可知，项目营运期产生的污染因素主要为废气、噪声、固废及生产污水。 一、大气环境影响分析 本项目燃气锅炉燃烧天然气产生SO2、NOx以及烟尘。 锅炉设置烟囱，锅炉烟气通过烟囱直接排放。根据项目工程分析各锅炉烟囱污染物排放情况见表19。 表19 项目锅炉燃气污染物排放情况一览表 锅炉 编号 烟囱高度（m） 烟气量 （万m3） SO2 NOx 烟尘 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 1# 50 31254 14.7 4.6 80 25.0 9.6 2.99 合计 —— 31254 —— 4.6 —— 25.0 —— 2.99 综上，项目锅炉烟气中SO2排放浓度为14.7mg/m3，排放速率为0.575kg/h，排放量为4.6t/a；NOx排放浓度为80mg/m3，排放速率为3.125kg/h，排放量为25.0t/a；烟尘排放浓度为9.6mg/m3，排放速率为0.374kg/h，排放量为2.99t/a。各污染物排放浓度、排放速率均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013）表2重点控制区域大气污染物排放浓度限值的要求（SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准的要求（SO2：39kg/h；NOx：12kg/h；颗粒物：60kg/h）。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为锅炉排污水以及软化水系统树脂再生废水。锅炉排污水产生量为10440m3/a；软化水系统树脂再生废水产生量为256.32m3/a。废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站，经污水处理站处理后排入市政污水管网。 废水中CODcr、氨氮等主要污染物指标均较低，经企业污水处理站处理后，可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关要求（CODcr≤500mg/L；氨氮≤45mg/L）。 三、噪声影响分析 项目主要噪声为锅炉燃烧器及循环泵产生的噪声。建设单位采取基础减震、建筑物隔音、采用吸引材料以及合理布局和建筑结构设计等隔声降噪处理。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB，夜间：50dB）要求。 四、固废 本项目运行过程中产生的主要固废为各锅炉软化水系统定期更换的废离子交换树脂，产生量为0.4t/5a。该固废属于危险废物，危废类别HW13有机树脂类废物，废物代码900-015-13废弃的离子交换树脂。该固废应委托具备此类危废处理资质的单位进行处置。危废暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（2013年）要求。 表20 本项目固废汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废离子树脂 HW13有机树脂类废物 900-015-13 23.7 制备软水废离子交换树脂 固态 过期、淘汰、变质的离子交换树脂 有毒成分 每季度产生 T 收集在危险废物暂存区，委托有危险废物处置资质的单位定期处理 本项目产生的固体废物均得到合理处置，预计本项目产生的固体废物不会对环境构成二次污染。 五、污染物排放清单及三本账一览表 表21 技改后污染物排放清单 类别 污染源 污染源或污染物 污染物产生浓度及产生量 污染物排放浓度及排放量 总量控制建议指标 污染防治设施 数量 管理要求 废气 天然气锅炉 SO2 4.6t/a 14.7mg/m3 4.6t/a 14.7mg/m3 已申请总量 低氮燃烧器+50m烟囱 / 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013）表2第四时段重点控制区域大气污染物排放浓度限值（第四时段）的要求 NOx 25.0t/a 80mg/m3 25.0t/a 80mg/m3 颗粒物 2.99t/a 9.6mg/m3 2.99t/a 9.6mg/m3 废水 生产废水 废水量 10696.32m3/a 10696.32m3/a / 厂区污水处理站 1套 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级的要求，排入市政污水管网 噪声 设备 噪声 声源级60～85dB（A） 厂界噪声预测值低于50dB（A） / 选用低噪声设备，加装减振措施，墙体隔声等 配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 软水制备过程 废离子交换树脂 23.7t/a 0 t/a / 委托有资质的单位处理 / / / 表22 项目“三本账”一览表 污染源 技改前 技改后 以新带老 削减量（t/a） 排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 名称 排放量（t/a） 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量 （t/a） 废气 SO2 1.66 4.6 0 4.6 1.66 4.6 2.94 NOx 6.7 25.0 0 25.0 6.7 25.0 18.3 颗粒物 0.81 2.99 0 2.99 0.81 2.99 2.18 废水 9216 10696.32 0 10696.32 9216 10696.32 1480.32 固废 燃煤炉渣 3000 0 0 0 3000 0 -3000 脱硫石膏 50 0 0 0 50 0 -50 六、环保投资分析 本项目建设工程总投资500万元，其中环保投资为2万元，占工程总投资0.4%。工程主要环保设施投资及验收清单见表23。 表23 建设项目环保投资及“三同时”验收清单一览表 类型 污染 工序 环保措施及验收项目 监测因子 验收标准 环保投资 (万元) 废气 生产 车间 烟囱 （依托原有） SO2 NOx 烟尘 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013） 0 废水 生产 废水 污水管网及污水处理站（依托原有） CODcr 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 0 噪声 燃烧器 循环泵 设备减震、车间隔声设施 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 0.5 固废 软化水系统 委托处置 —— 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单（2013年） 1.5 合计 —— —— —— —— 2

环境风险评价

根据项目原辅材料理化性质并结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判断，该项目无天然气储存设施，锅炉本身也无天然气储存。仅天然气输送管道中存有少量天然气，因此不构成重大危险源。环境风险评价等级为三级，本评价主要分析环境风险防控措施及应急预案。 一、风险控制措施 1、防火、防暴措施 1）在燃气管上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气路； 2）加强明火管理，严防火种进入； 3）厂内动火，须经审批； 4）搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点。 2、电气安全措施 本项目接地装置材料为镀锌编织带，跨接于阀门、流量计等设备金属连接法兰上，防止电荷集聚，确保设备安全运行，其接地电阻不大于30Ω。 二、风险事故应急预案 1、应急反应计划 （1）应急反应计划内容 ①、进行应急反应和火灾控制的组织、责任、授权人和程序，包括内部和外部通讯。 ②、提供人员避险、撤退、救援和医疗处理系统的程序。 ③、防止、消减和监测应急行动产生的环境影响的系统和程序。 ④、与授权人、有关人员和相关方通讯联系的程序。 ⑤、调动公司设备、设施和人员的系统和程序。 ⑥、训练应急反应小队和试验应急系统及程序的安排。 （2）具体应急程序 ①、现场应急报警办法。 ②、火灾、爆炸应急方案和程序。 ③、有毒有害物质泄漏应急措施。 ④、停水、停电应急措施。 ⑤、现场急救医疗措施。 ⑥、污染应急措施。 （3）应急反应计划的传达对象 ①、指挥和控制人员。 ②、应急服务部门。 ③、可能受影响的职工。 ④、其他可能的受影响方。 （4）应急反应的演练和实施 ①、应急反应计划应定期训练，不断改进。 ②、根据人员的在岗情况，安排好应急反应人员。 ③、一旦发生需采取应急反应的事故，生产人员可立即根据应急反应计划安排转变为应急人员，按预定方案投入扑救行动。 2、应急环境监测、抢险、救援及控制措施 （1）检测人员到达现场后，应查明泄漏浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。 （2）发生事故单元应迅速查明事故发生源点，凡能消除事故的，则以自救为主。如无法控制时，应向指挥部报告并提出抢修的具体措施。 （3）指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队伍立即开展抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆气体大量泄漏，则由治安保卫组命令在发生事故一定区域内停止一切动火作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆就地熄火停驶并及时通知邻近厂区。 （4）各部门负责人、安全保卫组到达现场后，会同发生事故的区域在查明事故部位或装置及范围后，视能否控制，以最快的速度及时消除危险源。 （5）如发生火灾爆炸事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、消防、安监、卫生、环保等上级领导机关报告事故情况。 （6）一旦发生重大火灾爆炸事故，本单位抢修抢险力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安全保卫组人员联络、引导并告知注意事项。 3、应急培训计划 对应急救援各专业队人员的业务培训，由厂安环科每半年组织一次，培训内容： （1）了解、掌握事故应急救援预案内容； （2）熟练使用各类防护器具； （3）如何展开事故现场抢险、救援及事故的处置； （4）事故现场自我防护及监护的措施。 员工应急响应的培训，由各部门结合每年组织的安全技术知识培训考核工作一并进行，培训内容： （1）企业安全生产管理规章制度、各岗位安全操作规程； （2）防火、防爆、防毒的基本知识； （3）天然气的特性； （4）生产过程中异常情况的排除、处理方法； （5）事故发生后如何开展自救和互救； （6）事故发生后的撤离和疏散方法。 4、公众教育和信息 对周边人员应急响应知识的宣传以发放宣传材料形式进行，每年一次，宣传知识为： （1）化学品的危险特性； （2）防火防爆、防毒等安全常识； （3）事故发生后的撤离和疏散方法。 5、应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表24），供项目决策人参考。 表24 环保应急预案表 序号 项 目 内 容 及 要 求 1 应急计划区 危险目标为燃气管线；保护目标为项目周围的环境敏感目标 2 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成 3 预案分级响应条件 环保预案的级别分为三级，以及为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。根据事故的级别，相应建立对应的事故处理程序和处理范围。 4 应急救援保障 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。 5 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施，如：水枪、及时更换阀门、设置事故池等。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。 8 人员积极撤离、疏散，应急剂量控制、撤离计划 事故发生时，通知下风向居民和企事业单位，以便于人群紧急疏散，减小污染物对周围人群人体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。 9 事故应急救援关闭程序和恢复措施 事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作。 10 应急培训计划 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。 11 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 本评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。

社会风险分析

为贯彻山东省环境保护厅《关于开展重大建设项目环境事项社会稳定风险评估工作的意见》（鲁环发[2013]172号）和《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定风险评估工作的通知》（鲁环办[2014]10号）文件精神，本评价将对本项目的社会稳定风险进行评估。 1、社会稳定风险影响因素分析 本项目建设用地与政府签订用地合同，不存在用地纠纷问题。本项目对社会稳定运行的主要因素为项目营运过程产生的各种废气、废水、噪声和固体废物，如处理措施不落实，污染周围环境，将导致与周围群众的环境纠纷，影响社会稳定。 2、社会稳定风险影响评估分析 1）建设项目的规范性分析 该项目属于供热锅炉项目，符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）有关政策及规定，属于国家产业政策允许发展的产业。由此可见，该项目符合国家产业政策。项目符合《关于印发<建设项目环评审批原则(试行)>的通知》（鲁环函[2012]263号）中的相关要求。 2）建设项目的相融性分析 本项目选址符合生态功能区划、环境功能区划要求。项目的废水，废气、噪声实现达标排放，正常情况下的环境影响很小，而环境的风险性问题，可通过安全生产管理，将环境的风险性降至最低，因此该项目的选址是可行的。 3）社会稳定风险可控性分析 项目建设营运后，项目产生的废气、废水、噪声及固废经妥善处理后，对环境影响很小。因此只要建设单位认真落实本报告提出的各项环保措施，引发环境污染纠纷的可能性很小，对社会稳定风险影响概率很小。 综上所述，本项目的社会稳定风险可控。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 防治措施 | 排放浓度 及排放量 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | SO2 | 14.7mg/m3 4.6t/a | 烟气通过50m高烟囱直接排放。 | 14.7mg/m3 4.6t/a | 达标 排放 |
|  |  | NOx | 80mg/m3 25.0t/a |  | 80mg/m3 25.0t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 9.6mg/m3 2.99t/a |  | 9.6mg/m3 2.99t/a |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉排污水及再生废水 | 废水量 | 10696.32t/a | 废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站，经污水处理站处理后排入市政污水管网。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 软化水系统 | 废离子交换树脂 | 23.7t/a | 委托具备此类危废处理资质的单位进行处置。 | 0 | 符合相关标准要求 |
| 噪 声 | 在设计和设备定货时已经向制造厂商提出噪声控制要求，对噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB,夜间：50dB）要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 所产生的污染已采取可行的治理措施，不会对周围生态环境造成明显的影响。 |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 项目位于潍坊经济技术开发区长松路299号。项目所在厂区南临辛正村，北临北外环路，西面为开发区企业规划用地，东为长松路。在原有锅炉房内新上1台燃气供热锅炉。 2、本项目政策符合性 该项目供热锅炉项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，本项目建设符合国家的产业政策。 3、环境质量现状 根据环境质量公告表明，该区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；地表水白浪河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅴ类水标准；地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准厂界环境噪声昼夜间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目锅炉烟气中SO2排放浓度为14.7mg/m3，排放量为4.6t/a；NOx排放浓度为80mg/m3，排放量为25.0t/a；烟尘排放浓度为9.6mg/m3，排放量为2.99t/a。各污染物排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013）表2第四时段重点控制区域大气污染物排放浓度限值（第四时段）的要求（SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）。 （2）地表水水环境影响分析 本项目废水主要为锅炉排污水以及软化水系统树脂再生废水。废水排放量为10696.32m3/a。废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站，经污水处理站处理后排入市政污水管网。废水中CODcr、氨氮等主要污染物指标均较低，经企业污水处理站处理后，可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关要求（CODcr≤500mg/L；氨氮≤45mg/L）。 （4）固废环境影响分析 本项目运行过程中产生的主要固废为各锅炉软化水系统定期更换的废离子交换树脂，产生量为23.7t/a。该固废属于危险废物，危废类别HW13有机树脂类废物，废物代码900-015-13废弃的离子交换树脂。定期更换的废离子交换树脂暂存于企业现有危废暂存间，委托具备此类危废处理资质的单位进行处置。 （5）噪声环境影响分析 项目主要噪声为锅炉燃烧器及循环泵产生的噪声。建设单位采取基础减震、建筑物隔音、采用吸引材料以及合理布局和建筑结构设计等隔声降噪处理。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB，夜间：50dB）要求。 二、建议 1、对项目产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物，严格按照本报告表中提出的环保治理方案实施，认真执行环境影响评价和“三同时”制度，切实从源头防止环境污染和投诉纠纷。 2、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理。 3、为确保厂界噪声达标，建议尽可能选用低噪声设备，并对锅炉配套的水泵等设备采取减震措施。 4、严格落实危险废物管理制度，设立危险废物台账，确保危险废物及时清运处理，以防止二次污染的发生。 综上所述，只要建设单位能够严格按照设计生产，并认真落实本报告表所提出的减缓措施，本工程对环境的影响在可接受范围内。因此，从可持续发展和环境保护角度论证，本项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印

# Text boxes

新鲜水

树脂再生

循环冷却水

13072.32

256.32

12816

厂区污水处理站

256.32

损耗：2376

10440

市政污水管网

上实环境城西（潍坊）

污水处理厂

白浪河

图1  项目水平衡图（单位：m3/a）

10696.32

10696.32

锅炉

燃气

新鲜水

软化水系统

软化水

再生废水

废树脂

排污废水、烟气、噪声

蒸汽