潍坊友谊纸业股份有限公司

35t/h燃气锅炉（煤改气）项目

安全验收评价报告

乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（国）-120

2019年10月

潍坊友谊纸业股份有限公司

35t/h燃气锅炉（煤改气）项目

安全验收评价报告

法定代表人：蒋绿强

报告审核人：牛  刚

评价负责人：邱丽志

2019年10月

安全评价人员

| 项目名称 | 潍坊友谊纸业股份有限公司35t/h燃气锅炉（煤改气）项目安全设施竣工验收评价 |
| --- | --- |
| 项目组人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业信息编号 | 签名 |
| 项目负责人 | 邱丽志 | 1700000000200671 | 033728 |  |
| 评价组成员 | 陈海霞 | 1200000000100209 | 013573 |  |
|  | 苏美玉 | 1200000000200762 | 017191 |  |
|  | 梁 贺 | 1500000000301293 | 027373 |  |
| 报告编制人 | 邱丽志 | 1700000000200671 | 033728 |  |
| 报告审核人 | 牛刚 | 1100000000100466 | 013574 |  |
| 过程控制 负责人 | 崔娟娟 | 0800000000203499 | 012525 |  |
| 技术负责人 | 牛刚 | 1100000000100466 | 013574 |  |

目   录

第一章 安全设施竣工验收评价工作经过	1

第二章   建设项目概况	4

第一节   建设项目基本情况	4

第二节  建设项目地理位置、生产规模	9

第三节 建设项目涉及的主要原辅材料的名称、数量、储存运输及公用工程消耗	12

第四节 建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置 和设施的布局及其上下游生产装置的关系	13

第五节 建设项目配套和辅助工程 名称、能力、介质来源	17

第六节 主要设备	22

第七节 安全管理、劳动定员和安全投入	24

第三章   危险、有害因素辨识的结果与依据说明	27

第一节  危险、有害因素辨识依据	27

第二节  危险有害因素分析	27

第三节  危险源辨识和分布结果	38

第四节  事故分析案例	38

第五节  重大危险源辨识	47

第四章  评价单元划分结果和安全评价方法选择结果	51

第一节  评价单元划分结果及理由说明	51

第二节   评价方法选择结果及理由说明	51

第五章   安全设施设计中采取的防范措施	53

第一节   固有危险、有害程度分析结果	53

第二节   定性分析固有危险程度	53

第三节   定量计算固有危险程度	54

第四节 风险程度分析结果	55

第六章  安全条件和安全生产条件的分析结果	56

第一节   建设项目的安全条件分析结果	56

第二节   建设项目的安全生产条件分析结果	61

第七章   安全对策与建议和结论	75

第一节 安全隐患及建议措施	75

第二节 安全隐患整改情况复查	75

第三节 其它安全对策与建议	75

第四节 安全验收评价结论	77

第八章   评价单位与建设单位交换意见	79

附件一  危险化学品危险特性、理化性能指标、包装、 储存、运输的技术要求	80

附件二  危险、有害因素辨识与分析过程	83

附件三  评价方法介绍	92

附件四  定性、定量分析危险、有害程度过程	94

附件五  被评价单位提供的资料目录	124

附件六  安全验收评价依据	125

附件七  危险化学品使用企业安全生产条件评价表	130

附件清单	132

非常用术语、符号和代号

一、术语说明

1、化学品

化学品指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

2、危险化学品

危险化学品是指是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品及其他化学品。

3、新建项目

有下列情形之一的项目为新建项目：

1）新设立的企业建设危险化学品生产、储存装置（设施），或者现有企业建设与现有生产、储存活动不同的危险化学品生产、储存装置（设施）的；

2）新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）的。

4、安全设施

在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

5、作业场所

可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输危险化学品的处置或者处理等场所。

6、危险源

可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

7、危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

8、危险化学品数量

长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品的数量。

9、储存区

储存区是指储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。

10、重大危险源

长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

11、临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

二、符号、代号说明

1、LD50——半数致死剂量，指在预定时间之内，导致50%被暴露个体死亡的剂量。

2、LC50——半致死浓度，指在动物急性毒性试验中，使受试动物半数死亡的毒物浓度。

3、PC-STEL——短时间接触容许浓度(Pemissible concentration-Short Term Exposure Limit，PC-STEL)，指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。

4、PC-TWA——时间加权平均容许浓度(Permissible concentration-Time Weighted Average，PC-TWA)指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

第一章 安全设施竣工验收评价工作经过

一、前期准备情况

安全设施竣工验收评价的前期准备工作包括：明确评价对象及评价范围；组建评价组；收集安全评价所需的各种法律法规、标准规范、资料和数据；政府设立批准文件；施工图设计文件；各项安全设施、设备法定检测报告；试生产方案及试生产总结报告；查验特种设备使用、特种作业人员操作证明；事故应急预案及演练记录；安全管理制度；各级各类从业人员安全培训落实情况等实地调查收集到的基础资料。

二、安全设施竣工验收评价目的

安全验收评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，为实现系统安全，检查建设工程项目建成后采用的职业安全与卫生技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的落实情况，检查建设项目建成后在安全方面是否符合国家的有关法规、标准和规范的规定，检查建设项目在建设中对设立安全评价报告中提出的安全对策措施的执行情况，为建设项目安全验收提供科学根据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

三、安全验收评价对象及范围

本评价范围仅限于对潍坊友谊纸业股份有限公司35t/h燃气锅炉（煤改气）项目进行安全设施竣工验收评价，具体包括：

本项目为煤改气蒸汽锅炉改造项目，主要建设内容是燃气蒸汽锅炉及其配套设施。

该项目涉及环保和职业卫生等方面的内容，以相关检测报告为准。今后若该公司进行改造、扩建，储存设施、建构物的数量、位置、间距发生变化，需另行评价，不包括在本安全验收评价范围之内。

四、安全验收评价工作经过和程序

本安全验收评价的工作经过主要包括以下四个阶段：

1、前期准备阶段。主要是根据项目的实际情况，明确被评价对象和范围；在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需的各种文件、资料和数据。

2、安全评价实施过程。在此阶段完成以下工作：

(1) 列出辨识与分析危险、有害因素的依据，阐述辨识与分析危险、有害因素的过程；

(2) 根据建设项目的生产工艺特点、总图布置、功能分布及设备、设施情况划分评价单元；

(3) 根据所划分出来的评价单元，确定安全评价方法；

(4) 利用所选择的安全评价方法，定性、定量分析建设项目中的危险、有害程度；

(5) 利用所选择的安全评价方法，分析建设项目的安全条件和安全生产条件；

(6) 提出安全对策与建议；

(7) 整理、归纳安全评价结论。

3、安全评价结论形成后，与建设单位交换意见，对报告中提出的安全对策措施结合企业的实际情况进行充分的讨论，在严格遵守国家法律、法规、规范、标准的基础上，进一步修订，形成明确的安全对策措施。并对提出安全隐患的整改情况进行复查。

4、编制安全验收评价报告。

本安全验收评价的工作过程，主要依据国家2007年发布的《安全评价通则》（AQ8001－2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）规定的程序。

具体安全评价程序图如下：

第二章   建设项目概况

# 第一节   建设项目基本情况

一、建设单位简介

潍坊友谊纸业股份有限公司成立于2002年，公司法人代表孙玉辉，注册资金为1008万元，职工人数300人，注册地址潍坊经济开发区长松路299号，所属行业为热力生产和供应，经营范围为：纸、纸板、纸制品加工，销售纸浆，货物及技术进出口。

该项目不需要新增工作人员，从公司内部调剂。技改后不新增劳动定员。全部取得由安全生产监督管理局核发的安全管理资格证书，负责企业日常安全管理工作。

表2-1  企业基本情况表

| 企业名称 | 潍坊友谊纸业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址 | 潍坊经济技术开发区长松路299号 |
| 联系电话 | 13806367867 | 传真 | —— | 邮政编码 | 261100 |
| 企业类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 经济性质 | 私营企业 |
| 登记机关 | 潍坊市工商行政管理局 |
| 法定代表人 | 孙玉辉 | 主要负责人 | 郑士云 |
| 职工人数 | 300余人 | 技术管理人数 | 5人 |
| 该验收项目产品产量 |
| 名称 | 危险化学品序号 | 年生产规模（t） | 备注 |
| 低压蒸汽 | —— | 35万 | 自用 |

二、建设项目概况

潍坊友谊纸业股份有限公司成立于2002年，公司法人代表孙玉辉，注册资金为1008万元，职工人数300人，注册地址潍坊经济开发区长松路299号，所属行业为热力生产和供应，经营范围为：纸、纸板、纸制品加工，销售纸浆，货物及技术进出口。

为加快改善环境空气质量，着力解决制约我市空气质量改善的突出问题，打赢蓝天保卫战，推动经济绿色发展，潍坊市政府办公厅印发了《潍坊市人民政府关于印发潍坊市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（潍政字【2018】33号），潍坊友谊纸业股份有限公司积极响应市委市政府“打赢蓝天保卫战三年行动计划”，决定投资建设燃气蒸汽锅炉替代项目。

本项目在利用原有6t、10t燃煤锅炉房（已拆除，处于闲置状态）建设1台35t/h燃气锅炉，等燃气锅炉建设完成后，将公司内现有25t/h燃煤锅炉停运。

本项目为煤改气蒸汽锅炉改造项目，主要建设内容是燃气蒸汽锅炉及其配套设施。

三、项目设立、建设情况

1、土地手续取得情况

土地：该项目厂区于2011年取得了土地证，编号：潍国用（2011）第F001号。

2、项目审批、建设情况

（1）审批情况

登记备案：该项目于2018年10月29日，取得了潍坊市经济开发区经济发展局出具的35t/h燃气锅炉（煤改气）项目备案回执（项目代号2018-370794-22-03-056396）。

安全设施设计批复：该项目于2019年2月由山东鸿运工程设计有限公司编制了安全设施设计专篇。

（2）建设情况：

施工设计单位：该项目由潍坊科达化工工程设计有限公司进行的设计，该公司具有市政行业（热力工程、城镇燃气工程）专业乙级资质。

土建施工：该项目土建施工由《潍坊宏伟暖通设备有限公司》承担，该公司具有特种设备安装改造修理许可证（编号TS3137168-2020）。

表2-3  项目设立、建设情况一览表

| 类别 | 单位 | 资质等级 | 所承担工作 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工设计单位 | 潍坊科达化工工程设计有限公司 | 市政行业（排水工程、给水工程）专业丙级；化工石化医药行业（化工工程）专业乙级；市政行业（热力工程、城镇燃气工程）专业乙级资质。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 | 施工图设计 | 符合要求 |
| 施工单位 | 潍坊宏伟暖通设备有限公司 | 公司具有特种设备安装改造修理许可证（编号TS3137168-2020） | 特种设备安装 | 符合要求 |

以上设计、施工单位均由有资质单位负责，设计、施工单位的资质符合该项目的资质要求，其资质证书见附录。

3、该项目试生产情况：

本项目于2019年2月开工建设，2019年3月建成，于2019年4月编制了试生产方案，并于2019年04月09日开始试生产运行。

经三个月的试生产，确认该套装置的设备、设施，符合项目的设计要求及工艺安全要求。根据试车方案程序，进行试车。开始阶段，按设计生产负荷的60%进行生产运行。正常后，逐渐加大生产负荷，目前能达到生产负荷的100%。目前该套装置的设备、设施一切运行正常，在试生产期间未发生安全事故及工艺事故。

4、主要检测情况

消防验收：该项目已经于2011年11月由潍坊经济开发区公安消防大队出具了《建设工程消防备案结果通知书》，备案结果为：已备案，编号为：潍经公消（建验）字[2011]第0016号。

防雷检测：2019年6月04日，山东法尔消防科技有限公司对该项目防雷设施进行了检测，检测结果为合格，并出具了《防雷装置安全检测报告》NO.FBBLD雷检字[2019]-0003。

强制检测：该项目涉及的压力容器、压力管道等特种设备均经过相关部门检验检测合格，并进行了注册登记，办理了特种设备使用登记证；该项目涉及的安全阀均经过有资质部门检定、校验合格，均在有效使用期内。

该项目各项批复文件、检测报告、主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书等见附录。

四、验收阶段与设施设计、设立阶段的变化情况

项目选址：该项目位于潍坊经济技术开发区长松路299号，与安全设立阶段相一致。

周边环境：该项目周边环境无变化，与安全设立阶段相一致。

安全距离：建构筑物的设置情况并无修改。

平面布局；平面布局无变化，与安全设立阶段相一致。

工艺技术：工艺技术的采用与安全设立阶段相一致。

设备选型：设备选型无变化，与安全设立阶段相一致。

涉及的危险化学品：该项目主要涉及的危险化学品为天然气。与安全设立阶段相一致。

综上所述，该企业选址、工艺技术方案、产品规模、选用的原辅材料等未发生变化，与设立评价报告和安全设施设计一致，没有变化。

五、建设项目采用的工艺、技术和国内外同类项目的水平对比

将其它热能转变成其它工质热能，生产规定参数和品质的工质的设备称为锅炉。燃烧设备以提供良好的燃烧条件，以求能把燃料的化学能最大限度地释放出来并其转化为热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉包括锅和炉两大部分，锅的原义是指在火上加热的盛水容器，炉是指燃烧燃料的场所。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉，主要用于生活，工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉，又叫蒸汽发生器，常简称为锅炉，是蒸汽动力装置的重要组成部分，多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

按照使用燃料的不同，锅炉可分为燃煤锅炉和燃气锅炉，燃煤锅炉运行成本较低，但污染严重，燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性：

1、由于燃气中的灰分、含硫量和含氮量均比煤中的含量低，燃烧后产生的烟气中粉尘量极少，排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准。使用燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。

2、燃气锅炉的炉膛容积热强度较高；由于烟气污染小，对流管束不受腐蚀和结渣，传热效果好，燃气燃烧产生大量三原子气体(二氧化碳、水蒸气等)的辐射能力较强，而且排烟温度低，使其热效率明显提高。

3、在节约锅炉设备投资方面；

1）燃气锅炉可选用较高的炉膛热负荷，从而缩小炉膛体积。因不存在受热面污染、结渣、磨损等问题，可选用较高的烟速，减小对流受热面的尺寸。通过合理布置对流管束，使燃气锅炉较同容量燃煤锅炉结构紧凑、尺寸小、重量轻，设备投资明显减少；

2）燃气锅炉不需要配置吹灰器、除尘器、出渣设备和燃料烘干器等附属设备；

3）燃气锅炉使用管道输送的燃气为燃料，无需燃料储存设备。在供给燃烧前也无需燃料加工制备设备，使系统大为简化；

4）由于无需燃料储存，节省运输费用、场地及劳动力。

4、在运行、调节及降低供热成本方面；

1）燃气锅炉的供热负荷适应性强，在系统内调节灵活。

2）系统启动快，减少预备工作带来的各种消耗。

3）由于附属设备少，又无燃料制备系统，因而用电量较燃煤锅炉要低。

4）不需要加热燃料及燃料烘干所用的蒸汽，蒸汽消耗较少。

5）燃气内杂质较少，锅炉不会发生高、低温受热面的腐蚀，也不存在结渣的问题，锅炉的连续运行周期长。

6）燃气计量简单准确，便于燃气供应量的调节。

5、在减少设备维修、保养方面；

1）燃气锅炉燃烧系统设备简单，因而需要维修保养的项目少。

2）由于不存在结渣及高低温受热面腐蚀，因而不需要由此而更换受热面的管件及空气预热器的元件。

综上各种因素，本项目选用使用清洁能源为燃料的燃气蒸汽锅炉，顺应国家和潍坊市政府的环保要求，燃气污染物的排放浓度低于《山东省区域性大气污染物综合排放标准》对污染物的排放浓度要求，具有极大的环境效益和社会效益。

# 第二节  建设项目地理位置、生产规模

一、建设项目地理位置

该项目位于潍坊经济技术开发区长松路299号，潍坊友谊纸业股份有限公司已有的厂区内，地理位置见下图。

图2-1  厂区地理位置图

二、厂区周边环境

潍坊友谊纸业股份有限公司位于山东省潍坊经济开发区长松路229号，本项目35t/h燃气锅炉房东侧是厂区仓库，北侧是原25t/h燃煤锅炉旧址，南侧是车间，西侧是空地。

潍坊友谊纸业股份有限公司厂区东侧是长松路，西侧是农田，北侧是北环路，南侧是空地；

具体见图2-2厂区周边环境图。

图2-2  厂区周边环境图

该项目所在区域周边环境距离情况如表2-4所示。

表2-4  建设项目周边环境情况表

| 方位 | 距离名称 | 实际距离（m） | 规定距离（m） | 依据 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 长松路 | 15 | 10 | 《公路安全保护条例》第十一条 | 符合 |
| 南 | 空地 | —— | —— | —— | 符合 |
| 西 | 民用建筑 | 12 | 10 | GB50016-2014 3.4.1 | 符合 |
| 北 | 北环路 | 40 | 10 | 《公路安全保护条例》第十一条 | 符合 |

综上所述，其由上表可知，建设项目与周边场所设施的距离符合相关规范要求，周边环境安全。

三、与八大场所的距离

本项目涉及的危险化学品主要是天然气,本项目与“八类场所、区域”的符合性检查结果如下表。

表2-5  厂区与法律法规予以保护区域的安全距离

| 序号 | 场所、区域 | 实际距离 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。 | 本项目35t/h燃气锅炉房南侧距离村庄215m;东侧距离山东省监狱150m； 周边1000m内无商业中心、公园等人员密集场所。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。 | 周边1000m内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。 | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂以及水源保护区。 | 周边1000m内无饮用水源、水厂以及水源保护区。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 周边内无车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地。 | 周边无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区。 | 周边300m内无河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区。 | 周边1000m内无军事禁区、军事管理区。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 周边1000m内无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 符合 |

根据以上检查结果表明，本项目符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十九条的有关规定。

四、人口分布

潍坊友谊纸业股份有限公司厂区周边人口分布情况如下：

表2-6  厂区周边人口分布

| 方位 | 主要设施或居民区 | 距离 | 常有人口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 监狱 | 150m | 3000 | -- |
| 南 | 空地 | 一墙之隔 | -- | -- |
| 西 | 民用建筑 | 40m | -- | -- |
| 北 | 空地 | 一墙之隔 | -- | -- |
|  | 北外环 | 40m | -- | 交通 |

五、用地面积

35t/h燃气锅炉(煤改气)项目所在厂区总占地面积约100000m2，本项目占地面积约500m2。该项目已取得潍坊经济开发区规划局出具的《建筑工程规划许可证》，建设项目选址符合规划要求。

六、产品方案

表2-7  产品一览表

| 产品名称 | 规格型号 | 年生产能力（吨） |
| --- | --- | --- |
| 低压蒸汽 | 1.25MPa，193℃ | 35万 |

# 建设项目涉及的主要原辅材料的名称、数量、储存运输及公用工程消耗

一、主要原材料消耗及公用工程消耗

表2-8  原料及产品储运情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年耗量 |
| --- | --- | --- |
|  | 水 | 44万t/a |
|  | 天然气 | 2300万m3/a |
|  | 氯化钠 | 3.8t/a |
|  | 离子交换树脂 | 23.7t/a |
|  | 电 | 173.2万kw·h/a |

表2-9  项目燃动力消耗一览表

| 序号 | 品 名 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 55 m³/h | 自来水 |
| 2 | 电力 | 216.5万kWh/a | -- |
| 3 | 天然气 | 2300万Nm3/a | -- |

二、厂内外运输

该项目燃气蒸汽锅炉所用天然气先由港华燃气有限公司经管道输送至潍坊友谊纸业股份有限公司调压站，再从调压站埋地敷设至本项目所在锅炉房，锅炉产生的低压蒸汽通过管道输送至各用户。本项目运输以管道输送为主，不涉及汽车运输。

# 第四节 建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置
和设施的布局及其上下游生产装置的关系

一、工艺流程

1、工艺流程描述

本系统由锅炉软化水系统、燃烧系统和控制系统三部分组成。

1锅炉软化水系统

项目新建锅燃气炉利用原先燃煤锅炉软化水系统，软化水系统使用钠型阳离子交换树脂进行水质软化。该系统工作原理为使用钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。

自来水通过控制阀进入软化系统，经过软化器过滤后储存于软化水箱中，当水箱中液位到达设定值后，电动控制阀开启，设备产水，水箱水位到达满水设定值时，电动控制阀关闭，设备停止产水。

2燃烧系统

本系统采用高效节能进口燃气燃烧器，保证燃料充分燃烧，热效率高，同时由于其先进的比例调节式自控性能，可以对蒸汽温度精确控制，保证用热设备工控的稳定性，其自控先进性也表现在自动吹扫、点火、升温、保温并能自动监察故障的发生，并发出报警信号并自动关机，从而保证了系统运行的安全可靠。

燃烧系统的组成及工作流程

1）燃气系统

本系统由燃气阀组、燃气燃烧机、助燃风机等组成。由燃气管道送来的燃料气，通过燃气阀组送至燃烧机充分燃烧。

燃烧所需的空气，经助燃风机进入炉膛帮助燃烧，水箱内的软水被蒸发成低压蒸汽输送给用热设备。

2）自控特点

当燃烧机接收来自控制系统的起动信号时，燃烧器在其自身程序控制器的作用下，开启燃烧机鼓风机吹扫并点火（延时），开启电磁阀至点火位子，点火成功（延时），着火（火焰监测），电磁阀开启至运行位子，风门自动开大，进入全负荷运行（进入温控阶段），燃烧器运行程序结束，如点火不成功，则燃烧器自动停机，切断供气回路，并报警自锁，下一次开机前必须先按燃烧器程控器上或电柜上的复位按钮，才能重复上面动作过程。

3控制系统

本控制系统集就地仪表、强电控制于一体。燃气阀组、燃烧器控制器、控制系统能对整个系统的温度，进行检测与显示，并使热负荷进行全自动比例调节，以满足用户的需要。

本控制系统主要包括：燃烧器的控制、助燃鼓风机的控制、锅炉出口压力的控制等。

1）燃烧器的控制

该燃烧器的自动程序控制器、火焰监视器、马达点火系统、电磁阀组之间联接线都已联接好，只需把电源线，控制信号接入燃烧器的接线端子。

2）出口蒸汽压力控制

锅炉出口蒸汽压力的控制采用优质压力传感器，控制燃烧器大小负荷的转换，锅炉出口压力超压控制燃烧器停机。

4锅炉结构

锅炉的本体结构为湿背式三回程结构，燃烧室为波形炉胆，此波形炉胆结构即增加了传热面积又增加了刚性，也满足了炉胆受热后的膨胀，对流受热面均采用两回程螺纹烟管。锅炉可按照用户要求进行包装，锅炉外包装油漆采用金属漆，即美观、又不易生锈。现场安装只需将电源线引入电控柜，接好出汽与进水管，排污管及烟囱，接通燃料供应系统，即可投入运行，即节省了基建投资，又缩短了安装时间。锅炉除了常规的水位、压力保护及点火程序控制外，还特别独创设置了烟气保护装置，使锅炉在任何时候不发生意外事故，确保了安全，运行可靠。

锅炉的主要板材为Q345R（GB713-2008），管材为20#（GB/T 8163-2008）。锅炉本体的全部对接焊缝均经过百分之百的无损探伤，组装完毕后进行整体水压试验。

本锅炉使用的保温材料主要有玻璃棉毡、硅酸盐复合材料、耐火混凝土等，以及固定这些材料所需的各种抓钉、锁片、抽芯铆钉等。

前后烟箱为整体活动烟箱门，使锅炉整体保温性能好、外观漂亮、不易生锈。

锅炉的阀门仪表选用国内质量最好的供应厂家，主汽阀等采用球阀，止回阀等采用名牌阀门。

根据用户使用燃料情况及用户要求，可配用国产或进口燃烧器，另接有供气管路系统（球阀、过滤器、减压阀、电磁阀、检漏装置等）。

整个燃烧过程实现程序控制。

2、工艺流程简图

该项目的工艺流程简图如图2-3所示。

图2-3 工艺流程图

具体工艺流程图见附件。

二、选用的主要装置（设施）的布局

1、平面布置

本项目所在厂区总体布置为：潍坊友谊纸业股份有限公司厂区南北长287米，东西长约280米，总占地面积100000m2。厂区由一条南北道路分为东西两部分，厂区东部由北向南依次为仓库、办公楼、食堂、宿舍等；厂区西部有由三条东西道路划分为四个区域，由南向北各个分区分别命名为一、二、三、四等区域，第一分区由东向西依次为：仓库、三分公司（1#、2#和8#车间），四分公司（2#）、三分公司（3#和4#）以及仓库；第二分区由东向西依次为：二分公司半透明纸、危险废物库、仓库；第三分区由东向西依次为：二分公司半透明纸（1#、2#）、污水预处理站、制浆区、一分公司瓦楞纸、四分公司1#；第四分区由东向西依次为：污水处理站、煤棚、锅炉房、固废堆场、事故水池、D型碎浆机、料场、仓库等。

本项目位于厂区的北侧原厂区锅炉房内。

该项目平面布置、功能分区符合《工业企业总平面设计规范》的相关要求，具体见附件总平面布置图。

2、主要建构筑物

本项目位于厂区的北侧原厂区锅炉房内。

3、各建构筑物安全间距

各建筑物之间的距离表如下：

表2-12  建筑物防火距离情况表

| 项目 名称 | 方位 | 名称 | 标准要求（m） | 实际距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房（丁） | 东 | 仓库(丙) | 10 | 17.7 | GB50016-2014/3.4.1 | 合格 |
|  |  | 变配电室 | 12 | 17.7 | GB50016-2014/3.4.1 | 合格 |
|  | 西 | 空地 | —— | —— | —— | 合格 |
|  | 南 | 车间 | 10 | 35.9 | GB50016-2014/3.4.1 | 合格 |
|  | 北 | 25t/h燃煤锅炉房 | 10 | 21 | GB50016-2014/3.4.1 | 合格 |

注：本项目位于锅炉房内部，因此上表按照锅炉房分析安全间距，“——”为规范无相关要求。

由上表可以看出，该厂区目前平面布置中各建筑物、构筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关要求。

4、竖向布置

该项目整个用地范围内地势较平坦，竖向设计采用平坡式布置；道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，厂内竖向坡度为5‰，坡向由南向北。

# 第五节 建设项目配套和辅助工程
名称、能力、介质来源

一、供水

给水水源

1）水源

本项目用水主要为生活用水、生产用水、消防用水等。

根据《城市居民生活用水量标准》GB/T50331-2002，预计建设项目生活用水量为100L/d•人，本项目无新增员工，生活用水量无变化。

供水水源取自潍坊友谊纸业股份有限公司原厂区供水管网，供水压力0.4MPa，本项目供水量为100m3/h，供水系统能满足本项目用水需求。

2）用水量

本项目锅炉使用的软化水量为35t/h，即35 m³/h，所需自来水的用量为软水来量的1.4倍，自来水需水量为49t/h，即49 m³/h。设备冲洗、地面喷洒用水量为3 m³/h；不可预见用水为3 m³/h；总用水量为55 m³/h，项目区供水可以满足生产、生活所需水量。

该项目用水来自市政供水管网，输水管网依托厂区原有输水管道，给水管网采用枝状向各用水点供水，供水管道管径DN100为20#钢管。厂区内管道均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.80m，管道做防腐处理。

二、排水

排水实行污污分流、清污分流、雨污分流的原则。项目排水主要为锅炉排污水以及软化水系统树脂再生过程排水。年排水量为10696.32t/a。废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网进入上实环境城西（潍坊）污水处理厂进行深度处理，最终排入白浪河。

三、供电、防雷系统

1、电力负荷

本项目用电负荷主要指燃烧器风机的用电以及配套配电箱的供电，总用电负荷为216.5kW，所在厂区电负荷能够满足该要求，燃气蒸汽锅炉运行负荷按照二级负荷设计，本项目供电满足双回路供电。

2、供电电源

本项目供电电源引自经济开发区供电公司，来电电压10kV，通过架空线路接入厂区的变配电室。其内设有SII-1000KVA变压器2台，经变压器变压至380/220V后，采用电缆沿室外桥架、电缆沟至生产用电，配电室依托厂区所有，供电能力能够满足项目需要。

3、防雷及接地

据《建筑物防雷设计规范》的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，本项目按第二类防雷设防。

对系统接地的型式本工程采用TN-S系统，本项目主要设备设置接地后并入原厂区总接地网。

四、供气

本项目用气量2300万Nm3/a，由港华燃气有限公司燃气管道提供，所用天然气先由港华燃气有限公司天然气管道接入潍坊友谊纸业股份有限公司调压站，再从调压站埋地敷设至本项目所在锅炉房，能够满足项目需求。

五、采暖通风

本项目不涉及采暖，燃气蒸汽锅炉及其配套设施位于原厂区锅炉房内部，因此不再设置新的通风系统，依托原锅炉房。原锅炉房采用自然通风的方式，能够满足本项目要求。

六、通讯

（1）行政及调度电话

本项目通信设施依托市政现有电信设施，设置内部行政管理电话、生产调度电话，可满足本项目的需要。

（2）无线对讲系统

为解决企业的通信需求，提高操作员的工作效率，达到厂区内操作班内部一呼百应、紧急情况下统一指挥、多级别调度的目的，项目所在厂区配置一套无线通讯系统。根据厂区使用对讲机数量来确定集群信道数量，信道动态分配，各班组共用。无线对讲系统设置在厂区控制室，实现语音呼叫、强拆、强插等功能。

七、维修

该项目检维修依托原厂区现有的维修人员，主要承担各类阀门、工艺、管线的维护保养及小修，一般电气维修；本项目燃烧器等关键设备的维修由供货厂家负责。

八、分析化验

本项目的分析化验主要是指：动火作业分析、受限空间作业氧含量分析等。

本项目质检、化验设施和人员均依托原厂区化验室。

原厂区化验室主要配置有化验台、工作台、天平台、通风柜等，以及分析化验所必须的仪器设备。能够满足本项目要求。

九、自动控制

本项目燃气蒸汽锅炉自带一套自动控制系统，把设备运行数据采集到自动控制系统中，通过自动控制系统实现对本项目主设备以及辅助设备生产过程的集中监测、自动调节和控制，对重要设备设有报警保护设施。

控制系统：

本控制系统集就地仪表、强电控制于一体。燃气阀组、燃烧器控制器、控制系统能对整个系统的温度和压力进行检测与显示，并使热负荷进行全自动比例调节，以满足用户的需要。

系统原理：

本控制系统主要包括：燃烧器的控制、助燃鼓风机的控制、蒸汽出口温度和压力的控制等。

1．燃烧器的控制

该燃烧器的自动程序控制器、火焰监视器、马达点火系统、电磁阀组之间联接线都已联接好，只需把电源线，控制信号接入燃烧器的接线端子。

2．蒸汽压力控制

燃气蒸汽锅炉出口蒸汽压力的控制采用优质数显压力传感器，控制燃烧器大小负荷的转换，出口蒸汽超压控制燃烧器停机。

本项目在燃气蒸汽锅炉燃气管道周围设置可燃气体检测报警器，可燃气体报警仪的设置满足信息记录储存不小于30天。

十、消防设施

本项目消防系统依托原厂区，原厂区内建有消防给水系统，供水压力为0.4MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设室外消防栓，在室内和各装置区设有室内消火栓和灭火器材。

1、消防水系统

根据《建筑设计防火规范》，本项目所在厂区占地面积500㎡，同一时间火灾发生次数为1次，火灾延续时间为2h，本项目消防用水量最大为15L/s，其中室外消防用水量为15L/s，作为建筑物耐火等级为二级的丁类锅炉房,可以不设置室内消火栓系统。

本项目的消防用水量为15L/s×2h×3600s(1000m3=108m3

厂区内原有1座有效容积为500m3的消防水池，设2台消防水泵：IS100-65- 250S1，一开一备，消防供水能力为80m3/h，扬程为50m；1座有效容积为300m3的消防水池，设2台消防水泵：IS125-100-400S1，一开一备，消防供水能力为100m3/h，扬程为50m。本项目锅炉房依托原有，厂区最大消防用水情况无变化，因此原消防水池的供水能力能够满足本项目需要。

本项目所在厂区在生产区周围设有环形消防通道，道路宽度均≥6米，道路转弯半径为9米，厂区设环形地下消防管道连接消防泵，消防管道直径为DN200，消防管道采用镀锌钢管，法兰连接，埋地敷设，埋地深度为-1.0米，消防管道上设室外地上式SS100/65型消火栓，消火栓间距≤60米。

2、灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和所在厂区的火灾危险特性，原厂区已在室内外配置了一定数量的手提式和推车式灭火器，用于扑灭初期火灾，灭火器置于现场灭火器箱内。

本项目在锅炉房新增4个MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器，2处摆放；保护半径能够满足本项目要求。布置位置详见附图项目区消防设施布置图。

灭火器的设置要求：

①灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

②对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

③灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

④灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。

3、火灾报警系统

1）本项目火灾自动报警系统设计采用区域报警系统。由火灾报警控制器、手动火灾报警按钮和火灾声光警报器组成，火灾报警控制器设在24小时有人值班的值班室内。

2）本工程设置火灾手动报警按钮和火灾声光报警器。手动报警按钮底距地1.5m，火灾声光报警器距地2.5m。在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。在装置区道路周边设置手动报警按钮，间距不大于100m。

3）火灾报警系统采用两总线制，信号二总线选用耐火型RVS-2X1.5mm2双绞线，DC24V电源选用耐火型BV-2X2.5mm2，均穿DN20水煤气钢管沿墙、立柱等明敷。管线穿越道路时，应穿钢管埋地敷设，管线穿越墙体时，应按规范要求做好防火封堵。

4）报警方式：现场及值班室声、光报警。

十一、管理

1、组织机构

公司实行总经理负责制，坚持统一领导，分级管理，各司其职的管理原则。

公司设置安全科，并设专职安全管理人员，负责全厂的安全卫生管理工作。

2、劳动定员

该项目不需要新增工作人员，从公司内部调剂。技改后不新增劳动定员。

3、人员培训

根据项目要求，需对管理人员和技术人员进行培训。所有从业人员均实行先培训后上岗制度。培训方式如下：

1）生产、技术骨干从原公司内部调用，并在管理较好的相似企业内进行为期不少于2个月的培训；

2）在设备生产厂家、专家来厂安装调试时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；

3）工人在上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全的问题的能力；

4）凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。

5）安全管理人员、特种作业人员需经相关部门培训、考试合格后，持证上岗。

# 第六节 主要设备

该项目主要设备如下：

表2-13   生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉本体 | SZS35-1.25-Y、Q (4200×10590 | Q345R | 1 | 无锡锡能锅炉有限公司 |  |
|  | 省煤器 |  | Q345R | 2 | 无锡锡能锅炉有限公司 |  |
|  | 冷凝器 |  | Q345R | 1 | 无锡锡能锅炉有限公司 |  |
|  | 除氧器 |  |  |  | 潍坊宏伟暖通设备有限公司 |  |
|  | 定期排污扩容器 | 0.5MPa-173℃；1.43m3 | Q245R |  | 潍坊宏伟暖通设备有限公司 |  |
|  | 连续排污扩容器 | 0.5MPa-173℃；0.76m3 | Q245R |  | 潍坊宏伟暖通设备有限公司 |  |
|  | 双纹管换热器 | 11.4m2 管程：水，0.6MPa-98℃ 壳程：蒸汽 0.6MPa-175℃ | 20# | 1 | 潍坊宏伟暖通设备有限公司 |  |
|  | 分汽缸 | 1.4MPa-197℃ 2.04m2 | Q245R |  | 无锡锡能锅炉有限公司 |  |
|  | ZFN系列全自动钠离子交换器 | 33-37t/h；0.15-0.3MPa; 硬度≤15mg/L; 浊度≤2度。 |  | 1 | 泰安创佳水处理环保设备有限公司 |  |
|  | 给水泵 | TD-65-34立式多级离心泵37kw | 不锈钢 | 2 | 济宁勃亚特泵业有限公司 | 一备一用 |
|  | 循环泵 | ISG 65-125；3kw | 不锈钢 | 2 | 济宁勃亚特泵业有限公司 | 一备一用 |
|  | 增压泵 | QDL45-90 ；7.5kw | 不锈钢 | 2 | 济宁勃亚特泵业有限公司 | 一备一用 |
|  | 鼓风机 | GMB22 ；132kw |  | 1 | 西门子股份公司 |  |
|  | 循环风机 | HD 87L.RO ；37kw |  | 1 | 西门子股份公司 |  |

该项目主要特种设备情况见表2-14所示。

表2-14   主要特种设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 压力等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉本体 | SZS35-1.25-Y、Q (4200×10590 | Q345R | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | 定期排污扩容器 | 0.5MPa-173℃；1.43m3 | Q245R | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | 连续排污扩容器 | 0.5MPa-173℃；0.76m3 | Q245R | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | 双纹管换热器 | 11.4m2 管程：水，0.6MPa-98℃ 壳程：蒸汽 0.6MPa-175℃ | 20# | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | 分汽缸 | 1.4MPa-197℃ 2.04m2 | Q245R | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | ZFN系列全自动钠离子交换器 | 33-37t/h；0.15-0.3MPa; 硬度≤15mg/L; 浊度≤2度。 |  | 第二类低、中压容器D2 |  |
|  | 天然气管道 | DN200；0.5MPa | 20# | GC2 |  |
|  | 蒸汽管道 | DN300和DN200；1.25MPa | 20# | GC2 |  |

表2-15   压力管道一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 压力等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然气管道 | DN200；0.5MPa | 20# | GC2 |  |
|  | 蒸汽管道 | DN300和DN200；1.25MPa | 20# | GC2 |  |

# 第七节 安全管理、劳动定员和安全投入

一、安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

本公司设立有安全管理科，本项目设安全员1人。安全生产管理机构和安全生产管理人员配备均符合上述规定要求，其职责如下：

1）协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位的安全生产管理年度工作计划，并组织实施；

2）协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位的年度安全生产管理目标，并组织考核；

3）参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关部门落实；

4）组织制定或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；

5）组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应立即向本单位负责人汇报；

6）配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位的相关资质、证照和资料；

7）组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施；

8）组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；

9）按规定监督或者及时发放劳动保护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩戴和使用；

10）配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；

11）本单位确定的其他安全生产管理职责。

- 主要负责人、分管负责人、安全管理人员的安全生产知识和管理能力

该公司主要负责人和安全生产管理人员经培训考核合格，取得安全合格证书。取证情况如下：

表2-15    主要负责人和安全管理人员取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙太刚 | 主要负责人 | 19037N107019132 | 2019.09.22-2022.09.21 |
| 2 | 稽守红 | 安全生产管理人员 | 17037N207010219 | 2017.08.21-2020.08.21 |

备注：其他人员取证情况见附件。

主要负责人和安全管理人员达到要求的管理能力。

- 其他从业人员的培训情况

（1）特种作业人员培训情况

该项目特种作业人员取证情况如下表：

表2-16   特种作业人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 操作类别 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李玉 | 锅炉作业 | TJ-2015-G-4725 | 潍坊市质量技术监督局 | 2015.03.27-2020.03.27 |
| 2 | 邵珍珠 | 电工作业 | T370786197501185714 | 潍坊市安监局 | 2019.08.28-2025.08.25 |
| 3 | 姜铜元 | 电工作业 | T37070219650918321X | 潍坊市质监局 | 2019.08.28-2025.08.25 |

备注：其他人员取证情况见附件。

（2）其他从业人员培训情况

潍坊友谊纸业股份有限公司其他从业人员上岗前均进行了公司、车间级安全教育，经考核合格后上岗。公司建立了安全培训教育档案，由办公室负责管理。

该项目特种作业人员及其他作业人员的安全培训及持证上岗情况符合要求。

- 劳动定员

该项目不需要新增工作人员，从公司内部调剂。技改后不新增劳动定员。全年工作时间：8000h，实行四班三运转制，每班工作时间：8小时，技改后工作制度不变。

五、安全投入

本项目总投资500万元，本项目项目中安全设施投资11.5万元，安全设施投入占总投资概算的2.3%。其中安全设施投入以消防设施、安全卫生防护设施和事故应急措施为主。

表2-16安全设施分类投资一览表

| 序号 | 安全设施和措施 | 费用/万元 | 占安全设施投资的比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测报警设施 | 1.8 | 15.6% |
| 2 | 设备安全防护设施 | 1.4 | 11.7% |
| 5 | 作业场所防护设施 | 1.1 | 9.8% |
| 6 | 安全警示标志 | 0.2 | 2.0% |
| 7 | 安全控制措施 | 1.7 | 14.6% |
| 8 | 紧急处理设施 | 1.1 | 9.8% |
| 9 | 防止火灾蔓延设施 | 0.9 | 7.8% |
| 10 | 消防设施 | 0.8 | 7.3% |
| 11 | 紧急个体处置设施 | 0.3 | 2.9% |
| 12 | 应急救援设施 | 0.8 | 6.8% |
| 13 | 劳动防护用品和装备 | 1.4 | 11.7% |
| 14 | 合计 | 11.5 | 100% |

第三章   危险、有害因素辨识的结果与依据说明

# 第一节  危险、有害因素辨识依据

危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；

有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素；

对危险、有害因素进行分类的目的在于安全评价时便于进行危险、有害的分析与辨识。危险、有害因素的分类通常有三种类别：

1、根据“按导致事故的直接原因”即按《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)标准进行的分类，可以将生产过程中的危险、有害因素分为四大类。

2、根据“参照事故类别”即按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)标准进行的分类，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类。

3、按职业健康分类，参照《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险、有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其它有害因素等7类。

本评价按“参照事故类别”和“职业健康”进行分类，将生产过程中的危险、有害因素进行分类辨识和分析。

# 第二节  危险有害因素分析

一、主要物质危险特性分析

本项目所涉及的危险化学品主要指天然气。根据《危险化学品名录》（2015年版），本项目涉及到的危险化学品天然气为2.1类易燃气体。

由危险化学品安全说明书（MSDS）查得本项目涉及的危险、有害物质危险特性见表3.1-1。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《危险化学品名录》（2015年版）辨识，本项目不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（化工部令第11号，1996年）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石化局令第1号，1998年）辨识，本项目不涉及监控化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2011年版）》辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《重点监管的危险化学品名录（2013完整版）》进行辨识，本项目中涉及的天然气为重点监管的危险化学品。其主要危险特性见表3-1。

表3-1 主要危险物质危险特性表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 闪点 （℃） | 爆炸极限范围（％） | 主要危险特性 | 火灾危险性 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 易燃气体 | -- | 5-14 | 易燃、易爆 | 甲类 | 锅炉房 |

注：1、外观和特性、密度、沸点（℃）、闪点（℃）、爆炸极限（V%）数据取自《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社第二版）。

2、职业接触限值取自《工业场所有害因素职业接触极限化学有害因素》GBZ2.1-2007，其中：PC-TWA：时间加权平均容许浓度，以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度；MAC：最高容许浓度，工作地点、在一个工作日内、任何时间都不应超过的浓度；PC-STEL：短时间接触容许浓度，在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15分钟）接触的浓度。

3、火灾危险分类按《建筑设计防火设计规范》（GB50016-2014）；毒性分类按《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010；化学品分类按《危险化学品名录》（2015版）。

为使单位员工了解生产和储存的危险化学品的危害性，加强自我防护、避免发生意外事故，现将建设项目主要涉及的化学品的物化性质、危险特性、防护措施、泄漏处理以及辨识事故类型等有关内容作简要介绍。

对物质危险性的辩识从其理化性质、稳定性、化学反应活性、燃烧及爆炸特性、毒性及健康危害等方面进行分析和辩识。参考《危险化学品安全技术全书》等，搜集、整理得到本项目所涉及的危险物品的理化性质、健康危害、急救措施、消防措施和处置措施。

附表3-2天然气危险特性表

| 化学品名称 | 中文名称：天然气 沼气 英文名称：Natural gas 危险货物编号： UN编号： 1971 |
| --- | --- |
| 成分/组成信息 | 主要是甲烷 |
| 危险性概述 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 火灾危险分类：甲类 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 燃爆危害：易燃气体。 |
| 急救措施 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
| 消防措施 | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 泄漏应急处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 操作处置与储存 | 储存注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
| 接触控制 与个体防护 | 中 国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 理化特性 | 外观与性状：无色、无臭气体。 溶解性：溶于水，不溶于乙醇。 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物。 熔点（℃）：-182.5 沸点（℃）：-160 相对密度(水=1)：0.45 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 分子式： 分子量： 闪点（℃）：无资料 引燃温度（℃）：482~632 临界温度（℃）：-82.6 临界压力(MPa)：4.62 爆炸上限%（V/V）：14；爆炸下限%（V/V）：5 |
| 稳定性和反应活性 | 禁配物：强氧化剂、卤素。 |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 运输信息 | 包装类别：Ⅱ |

二、主要危险、有害因素分析

依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）及该行业的特点和对同类工厂的调查，通过对建设项目的生产工艺过程、使用的设备、新建的厂房及使用原料的分析，可以确认：本项目燃气蒸汽锅炉及配套设施可能存在的危险有害因素主要有：火灾、爆炸、热灼伤、机械伤害、触电、中毒窒息等。

（一）火灾爆炸

本项目的火灾、爆炸危险主要是指天然气泄漏引发的火灾爆炸事故，主要有以下原因：

1）点火爆炸

在自动点火时，如启动操作不当，出现熄火而又未及时切断气源、炉膛或烟道内可燃气体吹扫不彻底或者打开阀门时喷嘴点火失败或着其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况，若再次点火则引燃这些可燃气体，从而引起爆炸。因此正常运行中必须执行程序点火，一次点火不成功再次点火前要加强通风吹扫，如果再次点火失败，一定要查找问题，仔细分析原因，切忌反复盲目点火，酿成事故。

2）天然气在燃烧器出口流速高于燃烧速度时会使着火点远离燃烧器，发生脱火现象；相反流速低于燃烧速度火焰就会缩回燃烧器内，发生回火现象，使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭，为了防止回火，在操作中，密切注意燃气压力的变化，当压力过小时，减少燃气用量，即关小调节阀，维持管内必须的正压。另一方面，在操作调节阀或切断阀时，避免动作太快。总之，保持燃气管道内大于1000Pa的压力，来防止回火。由于炉膛呈炽热状态，达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度，若不及时切断燃气供应就有可能发生脱火、回火、熄火导致炉膛爆炸。

3）设备不完善

因为阀门漏气，设备不完善，没有点火、熄火保护装置和火焰检测装置，可燃气体充满炉内点火时发生爆炸。

4）输气管道泄漏

由于燃气锅炉输气管道可燃气体消耗量大，如不注意管道的维护和检修，在输气过程中容易发生可燃气体泄漏，泄漏的气体达到一定浓度，遇有火源时会造成爆炸事故。

5）燃气泄漏

本项目燃气蒸汽锅炉在检修、维护过程，天然气管道吹扫不彻底，或燃气阀门不严密而发生泄漏，而可燃气体检测报警装置未能及时检测到泄漏的天然气，当泄漏的天然气充满室内且达到爆炸极限范围时，遇有点火源或高温有发生火灾爆炸危险。

另外，燃气蒸汽锅炉配套电气系统发生以下情况时也可能引发火灾爆炸事故：

a. 过电压保护和接地装置缺陷的危险性

如果电气设备没有可靠的避雷装置或避雷装置的接地不良，或接地电阻不符合要求等情况下，容易发生雷电伤害事故。

接地线设计不符合要求，如截面过小等，使得既不能满足热稳定和均要求，容易发生电伤害；接地线连接不合要求，采用焊接的接地线，其搭接长度不够、焊接质量低劣时，接地线电阻过大，不利于保护人身安全，易发生触电伤害；接地线材质不符合要求（如铝导线等），机械强度不够，导致受损坏或腐蚀，起不到应有的保护作用。

b. 电缆火灾

电缆敷设场所如有高温对其作用。电缆的绝缘材料遇到高温或外界火源很容易被引燃，电缆一旦失火会很快蔓延，波及临近电缆和电气设备。电缆火灾的原因主要包括以下几种：

设计计算失误，导致电缆截面过小，运行中经常超负荷过热等原因，使电缆绝缘老化、绝缘强度降低，引起电缆相间或相对地击穿短路起火。

电缆敷设时由于曲率半径过小，致使电缆绝缘机械损坏或电缆受外界机械损伤（如施工挖断等），造成短路、弧光闪络引燃电缆。

电缆运行中温度较高，中间接头的温度更高。在高温作用下，绝缘材料逐渐老化，很容易发生绝缘击穿事故。接头容易氧化而引起发热，甚至闪弧引燃电缆。

电缆受酸、碱、盐、水及其它腐蚀性气体或液体的侵蚀，使电缆绝缘强度降低，绝缘层击穿产生的电弧，引燃绝缘层和填料。

电缆终端头及中间接头等密封不良，进水、汽潮湿或灌注的绝缘剂不符合要求，内部留有气孔等时，使绝缘强度降低，导致绝缘短路击穿，电弧引起电缆爆炸。

啮齿动物啃咬，破坏电缆绝缘层，造成电缆短路起火。

检修过程中，如果电缆沟道无封盖或封盖不严，电焊渣火花容易落入电缆沟道内，易使电缆着火。

c. 继电保护及直流系统危险性

继电保护装置，是保证系统安全稳定运行的重要设施，由于继电保护装置质量问题、人员“三误”可能造成继电保护误动或拒动，将可能导致重大设备损坏、全厂停电等重大事故。

（二）机械伤害

风机等运转中的设备外露部件，若未设置安全防护装置或防护装置有缺陷，人员因意外、违章行为、检修等情况下，接触转动部件时易发生挂、绞等机械伤害。

（三）物体打击

本工程在部分装置或设备均设有平台、爬梯、防护栏等，作业人员在作业及检修设备交叉作业中，如作业人员操作不当容易造成物体打击危险，造成物体打击危险主要有以下几方面的情况：

（1）作业人员在作业过程、巡回检查、设备维修时，由于工器具、零件等摆放不稳，自由落下打击伤人。

（2）高处作业时，工具、材料、构件等坠落，击伤下层作业人员。

（3）在拆除高处的脚手架或清扫垃圾时，向下抛掷物件；

（4）高处作业中，由于拉电焊线或切割皮管时，将铁件拖带坠落；

（四）触电

配电装置及主辅机、电动机等电气设备缺少安全防护接地措施（保护接地、保护接零），这些电气设备的金属壳体、金属构架正常时不带电，发生故障（绝缘击穿、接地）时金属外壳带电，一旦人体碰触，即会发生触电事故。

开关柜五防功能不全，易引起误操作或无防护措施造成人员误入带电间隔，发生人身触电事故。

电气设备名称、编号双标识不全或者错误，导致维护、检修人员误入间隔或误登带电设备，造成人员触电伤亡。

不遵守安全规程和电厂“两票三制”规定，违章作业，强行解锁、移除防护栏杆，引起触电伤亡事故。

检修等作业过程中，人与电气设备带电部位安全距离不足，人体过分接近带电设备，造成触电伤亡事故。

检修人员维护、操作使用的工器具或安全防护用品绝缘不合格，使用中发生触电。

（五）其他主要危害因素

1.自控系统危险因素

本项目燃气蒸汽锅炉为全自动燃气锅炉，设置有多项联锁保护功能、报警功能和多项锅炉控制系统，可以较安全地避免人为因素造成的危险危害。但是锅炉控制系统是由仪表单元组成，包括现场仪表和操作控制室的检测、显示、记录仪表。这些仪表及控制执行机构在运行过程若不维护检修，或不进行检查校对，或电气线路原因会产生误差或灵敏度降低，长期下去会造成控制系统及联锁保护功能、报警功能故障，甚至失效，可造成各种危险事故发生。因此对自控系统进行经常性检查、校对、维护。

2.检修作业危险因素

检修、技术改造具有复杂、危险性大的特点。其复杂性表现以下几点：

1）设备检修时置换清洗不彻底或未完全与系统隔绝（如未加盲板），未办理动火证而进行动火作业，有引起火灾、爆炸的危险；未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，未佩戴有关防护用品或防护用品不符合标准要求，有引起检修人员中毒窒息的危险；未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，有引起检修人员灼伤的危险。设备检修过程中冷却降温不彻底，检修人员在设备外或进入设备内部未按规程实施检修作业，易造成高温烫伤。

2）检修过程操作者未按高处作业规定进行高处作业，操作失误易发生高处坠落；上下交叉作业未落实相关的安全防护措施，有造成物体打击的危险。

3.消防系统危险因素：

（1）若发生火灾时，消防供水量不足或突然断水会导致火灾蔓延，造成严重危害；

（2）若冬季无防冻措施或防冻措施落实不到位，供水系统会发生冻堵甚至冻裂，影响经营。特别是消防冷却水系统的冻堵，会影响消防救援，易导致火灾事故扩大。

（3）消防水泵无备用泵或无双动力源或因故障在事故时不能投入使用，可引起事故扩大。

（4）未设置消防栓、灭火器或消防栓、灭火器的设置不合理；无消防水池、供水管径过小造成供水不足；或消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材摆放不合理等，均可因消防的缺陷，易导致火灾蔓延和扩大。

（六）灼烫

锅炉的管道、阀门不严发生泄漏，或管道破裂热蒸汽会迅速向四周扩散造成对操作人员或周围其它人员的烫伤可能。蒸汽管道保温层脱落未及时发现，操作人员身体触及，可产生烫伤危害。烫伤还可引发人在应激反应中次生的二次事故。

（七）中毒窒息

本项目燃气锅炉运行时，炉墙、孔门不严，或者燃气管道密封不严、泄漏，会导致燃气不同程度的逸出，在锅炉房通风不良的情况下，操作人员吸入燃气可造成中毒。燃气蒸汽锅炉检修时人员在锅筒或炉膛内时间过长，在通风不良时，也可造成缺氧窒息。

（八）特种设备

本项目设备检修、维护时会使用起重器械。起重设备故障、安全装置失效、操作过程中操作人员注意力不集中、安全意识不强、违章操作、管理不善等都有可能造成起吊物坠落、吊物与设备碰撞、吊物吊具打击、坠落伤害等。

（九）其他

1、人的不安全行为

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1）不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2）不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3）不求上进、不思进取、得过且过，对储存中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和生产技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

4）身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

5）管理人员安全意识不强，不能保证安全资金的投入，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

2、管理方面的危险性

未设置相应的管理机构或管理机构设置不合理，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未制定相应的安全生产责任制，人员责任心不强，可因人的因素而导致发生事故；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；无操作规程或操作规程不具体，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过三级安全教育和技能培训，无证上岗；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，长期运转等。可因管理的缺陷而导致安全事故。

3、作业环境的危险性

1）本项目所处区域属北温带半湿润大陆性气候，四季分明，冬寒夏炎。若冬季无防冻措施或防冻措施落实不到位，供水系统会发生冻堵甚至冻裂，影响经营。特别是消防冷却水系统的冻堵，会影响消防救援，易导致火灾事故扩大。高温环境还会影响劳动者的体能，引起中暑或误操作。

2）作业环境光线不良，易引起操作人员视觉疲劳，造成操作失误，导致事故。

3）该地地震烈度7度，各岩土层均具一定承载力。厂区无软弱下陷层、震陷及液化土层分部，地层结构较简单，厚度较稳定，无全新活动断裂，无其它不良地质作用分布，稳定性良好，适宜建筑，一般不会对装置造成影响。

4）湿度：本地区湿度适中，且本项目对湿度无严格要求，湿度不会对装置造成影响。

5）降水：本地区降雨适中，地势平坦，排水畅通，无严重洪涝，降水不会对生产造成影响。

6）地震：发生地震时设备、管线、储罐等遭到破坏可能带来燃烧、爆炸事故。另外，地震时建（构）筑物倒塌会给避震和抢险救灾带来困难，造成严重的人员伤亡。

7）台风：风速对操作检修人员在高处作业有一定的影响，设计中应考虑设备的风载荷。

8）雷电：雷电可以产生瞬间剧烈放电现象，在这放电过程中，往往伴随着强烈耀眼的闪光和震耳欲聋的巨响，往往会对地面的物体产生强大的打击作用，其破坏力也是巨大的。地面某些范围内由于地电阻或导体电阻的存在，当瞬间大电流流过时，就会导致小范围或局部的瞬间过电压。如不及时导除可引发灾难性事故。

# 第三节  危险源辨识和分布结果

一、危险源辨识和分布

根据该公司的工艺特征及涉及危险化学品的性质，经论证、查阅资料、规范，评价组认为该项目存在的危险有害因素有火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声危害、灼烫等，其中主要的危险因素是火灾爆炸等危险因素。

项目主要危险、有害因素如表3-2所示：

表3-2   项目主要危险因素分布表

| 序号 | 岗位、场所 | 火灾爆炸 | 容器爆炸 | 中毒窒息 | 触电 | 机械伤害 | 高处坠落 | 物体打击 | 噪声危害 | 灼烫 | 淹溺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气蒸汽锅炉及配套设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |

二、危险源的主要作业场所

表3-3  装置或单元的的火灾危险区域划分

| 序号 | 名称 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 土建结构 | 火灾危险性类别 | 耐火 等级 | 是否属于爆炸危险区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 1 | 347 | 砖混结构 | 丁类 | 二级 | 是 |

注：由于本项目燃气蒸汽锅炉及配套设施位于原厂区锅炉房内，因此将锅炉房作为一个单元分析其火灾危险性。

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014，本项目锅炉房涉及易燃气体天然气，属于爆炸危险环境2区。

# 第四节  事故分析案例

针对项目存在的危险物质及装置特点，收集、整理相关事故案例，对事故原因进行分析，并提出相应的防范措施，为企业防止类似事故的再次发生提供参考。

1、机械伤害事故案例

事故一

1995年6月8日，湖南某机械加工厂一名女工，在操作车床时严重违反安全规定，未戴工作帽，致使长发被旋转的工作缠绕，造成严重伤害事故。

事故经过：

6月8日是星期天，应该是休息的日子，但是某机械厂由于实行了新的计件工资制，许多工人自发组织加班，以求增加收入。机加工车间女车工尹某，在车间领导安排她加班而她本人没有时间的情况下，擅自请了本厂当铸造工的丈夫替代操作车床。

这天11时许，尹某从市场买菜回来，因考虑到丈夫车工技术不熟练怕出废品，连忙去车间探望。来到车间后不久，尹某发现车床刀架紧固螺钉松动，她在未停动的情况下，违章伸手去帮忙拧螺钉，由于尹某未按安全操作规章要求戴工作帽，致使自己的长发被卷入车床丝杆上，等其丈夫发现时又不知道如何关掉车床电源开关，而是抱着尹某的身体向后拉，结果头发越绞越紧。当另一工人发现并关掉车间部闸时，尹某满头秀发连同头皮已被全部撕掉，左耳也撕去一块，造成一起惨不忍睹的重伤事故。

事故分析：

造成这起事故的直接原因是一连串的违章，首先是尹某违反有关规定，擅自让其丈夫代替自己操作车床；其次是在未停机的情况下紧固螺钉，这也是安全操作规程严格禁止的；再次是操作车床不戴工作帽，导致长发被车床丝杆缠绕，造成严重伤害事故。造成事故的间接原因，则是工厂安全管理工作太差，一连串的违章无人纠正、无人制止，估计在当天工人加班的情况下，工厂、车间领导可能无人到场，如果确实这样，就属于严重失职。

事故教训与防范措施：

类似于这样的事故，一般出现在规章制度和安全管理都不严格的中小企业，或者出现在加班、夜班等特殊的情况下，在这种情况下安全管理比较松懈，作业人员也比较容易马虎，不严格执行操作堆积由此而比较容易发生事故。事物之间是相互关联的，一项政策或制度的推出，特别是与职工经济利益密切相关的政策或制度的推出，必然会引起一连串的反应例如实行计件工资，如果没有相应的质量保证办法，会造成残次品增加质量下降。如果没有相应的安全管理办法，会造成忽视安全事故增多。这是从这起事故中应该吸取的一个教训。

应采取的防范措施有：

（1）切实落实安全生产责任制，加强安全管理，对违反安全操作规程的行为及时制止，并给予必要的处罚，同时加强对职工的安全教育，提高职工的安全意识。

（2）要求车工必须按规定穿好紧身合适的防护，衣服，把袖口扣紧或者把衣袖卷起，把上衣裳扎在裤子里，腰带端头不应悬摆。不要穿过于肥大、领口敞开的衬衫或外套。留有长发时要戴防护帽或头巾，头巾或领带的端头要仔细塞好。

（3）车床操作工在开动机床前，要详细检查机床上危险部件的防护装置是否安全可靠，润滑机床，并作空载试验。

事故二

1988年8月20日，某生产制造公司冲压分厂备料车间，发生一起剪切机操作事故，一名剪切工因未按规定着装，衣角被齿轮卷住，结果造成右手伤残。

事故经过：

8月20日21时许，某生产制造公司冲压分厂备料车间班长狄某某，分配剪切工陈某某与另外两名职工在1067 剪床作业。23时10分，陈某某想在结束当天生产前再剪三张料。当剪到最后第二张料时，陈某某踩下脚踏开关，刀架却不下落，检查后发现电磁铁动铁心与离合器拉杆之间的连接销脱落，就蹲到机床下用双手拉拉杆，剪下这张料。当最后一张料放到机床上后，陈某某蹲 到机床下用手拉拉杆，这时因陈某某的衣服没系扣子，衣角被齿轮卷住，陈某某忙用手去拉衣襟，右手被带入两齿轮之间将手挤伤。造成右手食指一节半、中指两节半、无名指和小指各三节被齿轮挤掉，右小臂尺骨骨折。

事故分析：

造成这起事故的直接原因，是剪切工陈某某在操作中发现了机床有故障，不停机请维修工修理，而用手去拉动拉杆违章冒险盲干，同时未按规定着装，造成意外伤害。造成事故的间接原因，则是离合器拉杆与动铁心连接销经常脱落，设备管理部门和有关人员未采取根治措施。

事故教训与预防措施：

在这起事故中，导致事故发生的原因，设备存在问题是一个因素，操作者未按规定着装也是一个因素，两个因素相比较，设备因素是主要因素，因此加强设备的安全管理，解决设备存在的不安全隐患问题，是防范事故发生、保证安全生产的重要措施。此外，夏季炎热，如果车间通风不良，没有有效的降温措施，就难以保证工人在操作中整齐着装，尤其是夜班工作，安全管理相对松懈的时候，更难以保证整齐着装，所以改善车间工作条件也是降低事故发生的一个重要措施。

需要采取的防范措施，一是教育职工认真吸取此次事故教训，遵守安全操作规程，严格执行各项安全生产制度，穿戴好劳保用品，避免类似事故的再次发生。二是加强对设备的检查、维修管理工作，彻底解决动铁心与拉杆连接销易脱落的问题。三是加强现场安全检查，特别是夜班工作的安全检查，发现违章行为及时纠正。

2、触电事故案例

事故一

某电厂电工检修电焊机，触电死亡

事故经过：

2002年05月17日，某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修380V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好，并将电焊机开关断开（未将电源断开）。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线，自己拆除电焊机一次线。约17:15，刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头，在拆完一相后，拆除第二相的过程中意外触电，经抢救无效死亡。

原因分析：

A.刁某已参加工作10余年，一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书；在本次作业中刁某安全意识淡薄，工作前未进行安全风险分析，在拆除电焊机电源线中间接头时，未检查确认电焊机电源是否已断开，在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业，导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。

B.工作组成员张某虽为工作班成员，在工作中未有效地进行安全监督、提醒，未及时制止刁某的违章行为，是此次事故的原因之一。

C.该公司于2001年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》，包括了电气设备接线和15种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。但刁某在工作中不执行规章制度，疏忽大意，凭经验、凭资历违章作业。

D.该公司领导对“安全第一，预防为主”的安全生产方针认识不足，存在轻安全重经营的思想，负有直接管理责任。

防范措施：

A.采取有力措施，加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实，杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督，严格执行《安规》和企业的规章制度。

B.所有工作必须执行安全风险分析制度，并填写安全分析卡，安全分析卡保存3个月。

C.完善设备停送电制度，制订设备停送电工作票和操作票。

D.加强职工的技术培训和安全知识培训，提高职工的业务素质和安全意识，让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。

E.完善车间、班组“安全生产五同时制度”，安排工作时，要及时了解职工的安全思想状态，以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排，并严格执行工作票制度，确保工作人员的安全可控与在控。

F.各级领导要确实提高对安全生产形势的认识，加大对企业的安全资金投入力度，加强企业人员的技术、安全知识培训，调整人员结构，完善职工劳动保护，加强现场安全管理，确保人员、设备安全，切实加强安全生产管理力度。

事故二

瑞安市某塑料制品厂“6·30”触电事故

2004年6月30日凌晨4时40分，位于汀田镇金后村文化路的瑞安市某塑料制品厂发生一起职工触电事故，造成一人死亡。死者刚某，男，苗族，31岁，贵州省关岭县新铺乡麻凹村人，系该厂拉丝机操作工。

事故经过：

2004年6月30日凌晨，该厂职工刚某和韦某一起操作塑料拉丝机。凌晨4时40分，刚某用铁制泥水工砖刀清理拉丝机模子头，砖刀不慎碰到模子头的电热丝接线柱上，当场触电倒在机头下面。韦某听见有异声，就叫刚某，而刚某没有回答，韦某立即过来，见刚某侧躺在水槽边，又大声叫他，仍然没有回答。韦某马上意识到刚某可能触电了，就立即拉掉电闸。韦某去拉刚某，拉不动，就大声喊人。这时附近打料机边打废丝的操作工宋某过来了，两人一起把刚某从水槽边拉出来放在地上。这时，其他人也过来了，马上对刚某进行胸部挤压和人工呼吸，而韦某则过去叫厂长金某。一会儿，金某过来了，叫人把刚某抬到自己的车上去人民医院。在车上也没有停止胸部挤压和人工呼吸。到市人民医院后，经医生诊断，刚某已经死亡。

现场勘查：

经现场调查发现，该厂车间生产场地拥挤，现场物料堆放混乱，电线安装不规范，部分电闸缺盖，职工穿拖鞋、赤膊上班情况较普遍，刚某触电前也穿拖鞋、赤膊上班。通过进一步了解，该塑料制品厂没有制定岗位安全技术操作规程，清理模子头废丝没有专用绝缘工具。

事故原因：

a、直接原因

按厂方的规定，清理拉丝机模子头杂物时应用绝缘钢丝钳，而操作工刚某安全意识淡薄，违规作业，在清理拉丝机模子头杂物时用砖刀，并在操作时不小心碰到模子头的电热丝接线柱。这是造成事故的直接原因。

b、间接原因

该厂安全生产管理不到位，没有制定岗位安全技术操作规程，清理模子头废丝没有专用绝缘工具，对职工安全生产教育不够，没有制止职工违规作业，是造成事故的间接原因。

3、燃气锅炉炉膛爆炸事故分析案例

事故概况：

2002年2月10日下午，南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故，造成死亡1人，重伤1人，轻伤2人，均为调试人员。

南京师范大学锅炉房要进行改造，将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉，l台2t/h，另1台4t/h，由南京锅炉厂总承包。2月10日17时30分左右，2t/h锅炉调试初步完成，接着调试4t/h锅炉，18时10分，几次点火点不着，再点火时即发生炉膛爆炸。

爆炸后，燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处，燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节，2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上，2块前烟道挡板飞出锅炉房。该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。

事故原因分析：

1.调试过程中，违反操作程序，将气密性检验装置WDK3/01短接，避开检滑程序后强行启动点火程序。

2. 装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件，其制作质量不合格，导致DMV双电磁阀内漏。

由于上述两方面的原因，在调试过程中，有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉，刚开始因为点火风量与煤气压力，浓度匹配不佳而点不着火。经过一段时间，煤气和空气混合物到达爆炸极限(5%～35%)，烟气流程总容17.97m3 ，l m3的煤气就能达到爆炸极限，调试人员强行启动点火程序，一点火炉膛即发生爆炸。

预防同类事故的措施：

燃气锅炉在调试过程中要仔细检查，严格按规范程序操作，避免事故的发生。

4、火灾事故案例

2014年1月14日14时40分左右，位于台州温岭市城北街道杨家渭村的台州大东鞋业有限公司发生火灾，火灾过火面积约1080平方米，事故共造成16人死亡，5人受伤。

1）企业概况

台州大东鞋业有限公司（以下简称“大东鞋厂”）位于台州温岭市城北街道杨家渭村，系个体私营企业，法人代表林剑锋，股东为林剑锋和林真剑兄弟两人，各持股份50%。大东鞋厂雇有员工83名（均未签订劳动合同），主要生产布鞋、休闲鞋和保暖鞋等，2013年产值499万元。

2）事故经过

1月14日，大东鞋厂正常生产。当日下午，在企业车间内上班的员工共有75人（其中，一楼35人、二楼8人、三楼32人），由于学校放假，有6名小孩被员工带至车间。其时厂房内总计有81人。

事故发生前，员工王谋文和吴昌玉正在厂房一层东侧铁棚内进行包装作业，吴昌玉负责打小包（即将成品鞋放入鞋盒），王谋文负责打大包（即将鞋盒装入大箱）。当时，在铁棚东北角离空压机约2米远处，共放有打包好的鞋子约600箱。在空压机南侧转角的平台处及废弃流水线西侧，共堆放有打包好待运至仓库的鞋箱300余箱，鞋箱堆高距铁棚顶约1米。14时40分许，面对堆放鞋箱方向作业的吴昌玉突然闻到一股焦味，随即发现靠近东北角流水线处堆放的一排鞋箱着火，便告知王谋文，并随即呼喊附近员工拿灭火器进行灭火。发现火情后，一层成品车间管理负责人余金标闻讯立即拉下配电箱总电闸，正在一层办公室的业主林真剑听到有人喊起火后跑出办公室，随即指挥员工用灭火器进行扑救和抢搬物品。因当日东北风强劲，通过东面砖墙上排风机孔洞进入铁棚，风助火势，浓烟与火焰窜入一楼主厂房迅速蔓延。正在扑救的员工见火势无法控制，便相继逃离，并在厂房外呼喊楼上员工逃生。

14时52分，逃离厂房的大东鞋厂员工陈云刚拨通119电话报警。随后，二层和三层部分员工通过二层外侧疏散楼梯或直接跳到一层铁棚顶进行逃生自救，也有部分员工躲在三层房间内等待救援，一些从三层逃至二层的员工因浓烟太大被困二楼不幸遇难。

3）事故原因分析

（1）直接原因

位于鞋厂东侧钢棚北半间的电气线路故障，引燃周围鞋盒等可燃物引发火灾。

（2）间接原因

①大东鞋厂主体厂房未经消防审批，厂房内消火栓形同虚设，各层楼梯未经封闭，疏散楼梯门未采用平开门，存在严重消防安全隐患。厂房内电气线路及用电设备没有专业电工维修保养，线路陈旧、敷设不规范，部分线路未采取穿管等防火保护措施，直接经过存放大量纸箱、成品鞋及可燃杂物等可燃易燃物品的包装车间，导致电气线路起火后迅速蔓延。同时，违规擅自搭建的铁棚更增加了火灾负荷，影响了人员疏散和火灾扑救。

②大东鞋厂内部安全管理混乱，安全生产主体责任不落实，消防安全无人具体负责，并因计件工资及员工流动性大等原因，企业内部组织管理松散，安全生产责任制、安全生产规章制度均得不到有效执行和落实。

③温岭市相关部门消防安全监管工作不落实、不到位。大东鞋厂违章搭建行为及企业内部严重消防安全隐患长期没有得到重视和整治。

4）事故整改措施建议

（1）增强全社会防范事故意识，提高企业管理人员、生产人员以及社会民众的安全防范意识和避险能力，引导企业自觉加强安全管理，整改安全隐患，筑牢预防事故的思想防线。

（2）进一步改善安全生产环境，持续深入地开展安全生产大排查大整治，严格整改标准，严肃整治责任，真正做到不打折扣、不走过场、不留死角，确保彻底排查整治到位。

（3）建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，并通过将责任落实情况与诚信体系挂钩，加大企业违法成本等措施，督促辖区各类企业落实安全生产主体责任，保证安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、事故防范到位。

（4）建立安全管理长效机制，加快淘汰危及安全生产的高风险产业、工艺和装备，对因安全生产工作责任不落实、事故防控措施不到位，发生人员伤亡火灾事故的，要按照“四不放过”的原则，从严追究单位负责人、责任人的法律责任。

# 第五节  重大危险源辨识

1、危险化学品重大危险源辨识

1）辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）的规定，对建项目中存在的危险化学品重大危险源进行辨识。

2）定义

危险化学品：具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

单元：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

3）危险化学品临界量的确定

①在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

②未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

4）危险化学品重大危险源的辨识指标

单元内的危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1，则定为重大危险源。

式中，q1，q2，……，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，……，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

5）重大危险源分级的方法

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…，βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见下表：

表3-4校正系数β取值表

| 危险化学品 类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类 危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表3-5常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值：

表3-6校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按表3-7确定危险化学品重大危险源的级别。

表3-7危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

6）辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）有关规定，本项目设备、设施集中布置，装置设施之间距离小于500m，划分成一个单元进行辨识。

表3-8危险化学品辨识情况

| 单 元 | 危险化学品 | 类别 | 临界量（t） | 危险化学品存在量（t） | q/ Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 天然气 | 易燃气体 | 50 | ＜1 | 0.02 |  |
| ∑q / Q ＝0.02＜1，本项目未构成重大危险源 |

经辨识，本项目涉及的危险化学品的量未构成重大危险源。

第四章  评价单元划分结果和安全评价方法选择结果

# 第一节  评价单元划分结果及理由说明

一个作为评价对象的项目，一般是由相对独立、相互联系的若干部分组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和有害性、以及安全指标不尽相同。

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分成有限数目的、有确定范围的若干部分，分别进行评价。

在本评价范围内，根据项目包含的装置的工艺特性和装置相对独立性，划分如下六个单元：

1）周边环境单元；

2）总平面布置单元；

3）工艺及设备单元；

4）工程设计单元；

5）安全生产管理单元；

6）其他综合性措施单元。

# 第二节   评价方法选择结果及理由说明

安全评价方法是对系统的危险性、有害性进行分析、评价的工具，目前已开发出数十种不同特点的评价方法，各种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象、工作量均不尽相同，各有其特色。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

通过对该项目的危险有害因素分析看到，本项目涉及到的危险化学品天然气为第2.1类易燃气体。存在的主要危险为火灾爆炸、热灼伤、机械伤害、触电、中毒窒息等有害因素。现从生产安全角度出发，确定采用以下方法进行定性定量分析：

1、周边环境单元：该单元相对单一，故采用安全检查表法进行分析评价，即可满足评价需要。

2、总平面布置单元：该单元相对单一，故采用安全检查表法进行分析评价，即可满足评价需要。

3、工艺及设备单元：该单元主要危险是火灾、爆炸，故：

1）采用安全检查表法进行分析评价。

2）采用危险度法对生产装置进行评价。

3）采用预先危险性法对生产装置进行评价。

4、工程设计单元：该单元采用安全检查表法进行分析评价，即可满足评价需要。

5、安全生产管理单元：该单元相对单一，故采用安全检查表法进行分析评价，即可满足评价需要。

6、其他综合性措施单元：该单元相对单一，故采用安全检查表法进行分析评价，即可满足评价需要。

第五章   安全设施设计中采取的防范措施

# 第一节   固有危险、有害程度分析结果

一、定量分析该项目中具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）：

该项目中化学品数量、浓度、状态、存在的作业场所、温度和压力汇总于表5-1

表5-1   化学品数量、状态、温度、压力汇总表

| 名称 | 危险性 | 最大存有量（t） | 浓度 | 状态 | 存在场所 | 工艺状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 易燃气体 | 0.1 | -- | 气态 | 锅炉房 | 常温常压 |

# 第二节   定性分析固有危险程度

一、预先危险性分析评价

预先危险性分析的结果一般采用表格的形式。表格的格式和内容可根据实际情况确定。

通过分析，就该项目存在的危险、有害因素，评价组对该项目工程进行预测分析，找出项目存在的主要危险，分析可能发生的事故或故障的触发条件，评出危险等级，同时提出安全措施建议。

预先危险性分析法分析评价结果见表5-2

表5-2  危险有害因素及危险等级

| 危险因素 | 中毒 | 火灾 | 灼烫 | 触电 | 机械伤害 | 高处坠落 | 物体打击 | 起重伤害 | 淹溺 | 噪音 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险等级 | Ⅲ～ Ⅳ | Ⅲ～ Ⅳ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ |

二、安全检查表评价

主要从周边环境单元、总平面布置单元、工艺及设备单元、工程设计单元、安全生产管理单元和其他综合性措施单元进行全面检查，分析、预测该项目可能存在的隐患和危险、有害因素，提出防患于未然的防灾、减灾对策措施。

本安全检查表仅作为定性的评价，将检查的内容系统、完整、明确的列出，与生产装置实际运行状况进行对比，符合要求的在检查结果写“符合”，不符合要求的在检查结果写“不符合”。

表5-3  检查结果汇总表

| 检查内容 | 检查项目总数 | 符合 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部安全条件单元安全检查表 | 11 | 11 | 0 |
| 总平面布置及建筑安全检查表 | 21 | 21 | 0 |
| 生产工艺及设备设施安全检查表 | 15 | 11 | 4 |
| 公用辅助工程安全检查表 | 14 | 13 | 1 |
| 安全生产管理单元检查表 | 12 | 12 | 0 |
| 特种设备及强检设施安全检查表 | 7 | 4 | 3 |
| 职业危害因素控制措施及其常规防护单元安全检查表 | 14 | 14 | 0 |
| 合 计 | 84 | 76 | 8 |

检查表共包括84个检查项目，其中有76个检查项目为符合项，8项为不符合项。

通过对建设项目周边环境、建（构）筑物及场地布置、工艺及设备、安全工程设计、安全生产管理、其它综合性措施的安全检查，可以看出该项目大部分检查项符合有关劳动安全卫生设计规范的要求，具有一套基本完善的安全管理体系和措施，并有了一定的安全设施投资和配置投入。但也有部分项目不符合有关国家标准规范，还有待完善。企业应对此予以高度重视，针对不合理及不完善的问题及时进行有效整改和完善，确保生产安全、稳定、优质运行。

# 第三节   定量计算固有危险程度

一、具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目具有可燃性的化学品有天然气。

表5-4   具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

| 危险物料 | 存在场所部位 | 存有量(t) | 燃烧热 | 燃烧后放出的热量（KJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 管道 | 0.1 | 6.41×104KJ/kg | 0.64×107 |

二、易制毒化学品

根据《易制毒化学品管理条例》，该项目不涉及易制毒化学品。

# 第四节 风险程度分析结果

一、定性分析建设项目出现具有可燃性、毒性化学品泄漏的可能性

该项目生产过程中天然气为可燃气体，存在火灾危害。在运输及储存过程中若存在以下原因，可造成运输管道及储存设备中的气体泄漏，引发各类事故：

1）设计失误：基础设计错误，如地基下沉，造成管道变形、破损等；选材不当，如强度不够、规格不符等；布置不合理，如机泵和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；选用计测仪器不合适管等。

2）设备原因：加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；加工质量差，特别是焊接质量差；施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；选用的标准定型产品质量不合格；对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；计测仪表未定期校验，造成计量不准；阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

3）管理原因：没有制定完善的安全操作规程；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

4）人为失误：误操作，违反操作规程；判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；擅自脱岗；思想不集中；发现异常现象不知如何处理。

该项目生产过程中涉及的物料有易燃气体，一旦发生泄漏，可发生火灾爆炸等事故。

# 第六章  安全条件和安全生产条件的分析结果

# 第一节   建设项目的安全条件分析结果

一、建设项目所在地外部条件

1、建设项目在火灾、中毒事故造成人员伤亡范围内的周边24小时内生产经营和居民生活情况

潍坊友谊纸业股份有限公司厂区周边人口分布情况如下：

表6-1  周边人口分布情况

| 方位 | 主要设施或居民区 | 距离 | 常有人口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 监狱 | 150m | 3000 | -- |
| 南 | 空地 | 一墙之隔 | -- | -- |
| 西 | 民用建筑 | 40m | -- | -- |
| 北 | 空地 | 一墙之隔 | -- | -- |
|  | 北外环 | 40m | -- | 交通 |

2、建设项目所在地自然条件和地质条件

（1）气象资料

项目位于潍坊经济开发区长松路229号。

该项目所在地位于潍坊市经济开发区，潍坊市经济开发区属暖温带半湿润季风型气候区，因濒临渤海湾而具有海洋性气候特征，季风显著，四季分明。春秋季多风沙，夏季潮湿多雨，冬季寒冷干燥。

年平均气温：12.5℃

极端最低气温：-20.5℃

极端最高气温：41.3℃

年平均气压：101.5kPa

年平均日照时数：2762.9小时，冬季日照率为64%

全年晴天日数：100天，全年阴天日数89天，分别为全年的27%和24%

年平均降水量：627mm(夏季：75%；春季：10%；秋季：13%；冬季：2%

年最大降雨量：1410.9mm

年最小降雨量：277.8mm

小时最大降雨量：69.4 mm

前10分种最大降雨量：21mm

年平均降雨日数：69天

开发区年平均风速3.74m/s，全年4、5月风速较大，1月风速最小，年静风发生频率为5.37%，该区为多风地区

开发区主导风向为东东南风（SSE）。建筑风压取值：35kg/m2

冻土：平均冻土层深度：0.478m（地面以下）

最大冻土层深度：0.64m（地面以下）

雷暴日数：年平均雷暴日数：约33.7天（一般发生于6-8月份）

最大暴雨过程总降水量：500mm

雪载荷：0.294kPa

最大风速：24.5m/s

（2）地质水文条件

潍坊市属鲁西北泛滥平原和鲁中南中低山丘陵洪积扇地貌，地势南高北底。根据成因，可分为低山陵坡、洪积冲积平原和海岸地貌3个微地貌类型，16个微地貌单元。南部为山峦起伏的低山低岭区，中部向北是大片波状平原，缓丘、洼地点缀其间，西部为潍河冲积平原，地势平坦，由南向北微倾斜，自然坡度在0.2%左右。

潍坊位于沂沭断裂带的北段，是鲁东、鲁西两大地块和济阳拗陷的结合部，就次一级构造而言，是潍坊拗陷的南部边缘，其基本形态是北北东的沂沭断裂带纵贯本区，南部抬升，北部下陷，由南向北倾伏的趋势。南部由高度混合岩化变质岩组成的泰山岩群结晶基底直接裸露地表，古生界碳酸岩类，中生界碎屑岩和火山岩，新生界碎屑岩和基性火山岩均有不同程度出露，向北倾伏于第四系地层之下。

第四系地层厚约5-200m，南部较薄，北部较厚，地层主要为粘性土、粉土及砂类土组成。地层结构为第四系冲积层，自上而下地层结构分别为：黄土状粉土，褐黄色，层厚6.0-8.0m，该层土无湿陷性；粉土，棕黄色，层厚约7.0m；粉质粘土、粘土，黄褐色，层厚约3.0m；粗砂，棕黄色。

项目所在区域地层属第四系冲积层，岩性为河库相及河温潍相的中粗沙、细沙夹卵硕石等。第四系厚度自南向北逐渐增厚，一般在15-200米。

潍坊市市区主要有白浪河、虞河及其支流小虞河和浞河。白浪河纵贯城区，虞河并在坊子区侧通过，小虞河在潍城区西侧通过，浞河在寒亭区东侧通过。

白浪河发源于昌乐丹山一带，金长100公里，流域面积353平方公里，上游筑有水库，总库容1.54亿立方米，坝顶高程64.55米，死水位51.3米。历史最大泄洪量为790立方米/秒(1994年)，白浪河为季节性河流，常年无水，雨季时，水位暴涨暴落，修建水库后，受到了控制。

虞河发源于安丘市灵山，向北汇入渤海，最大洪量435立方米/秒，河水受大气降水和地下水补给影响，为季节性河流，雨季河水暴涨暴落，河床切割甚剧。

小虞河发源于夏家庄一带，在城区西部由南向北流入人工河，汇入白浪河，河床较高，为季节性河流，平时无水。

浞河发源于长令公山西北的石门、董房、官路一带，长约20公里，流域面积210平方公里，在寒亭南面为地下河，过寒亭后，逐步变为地上悬河。

市区地表潜水埋藏较深，水位距地面约7米左右，对工程建设极为有利，地下水对混凝土无侵蚀性。

（3）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的要求，该项目所处地区抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度值为0.15g。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008）该项目车间、仓库、办公楼等均属于标准设防类，所以该项目建构筑物应按7度设防。

3、当地自然条件对建设项目的影响

1）雷电影响：雷雨天气，特别是雷雨季节，当雷电直接击在建筑物上，强大的雷电流使建（构）筑物水份受热汽化膨胀，从而产生很大的机械力，导致建筑物燃烧或爆炸。另外，当雷电击中接闪器，电流沿引下线向大地泻放时，这时对地电位升高，有可能向临近的物体跳击，称为雷电“反击”，从而造成火灾或人身伤亡。

由于雷电流变化梯度很大，会产生强大的交变磁场，使得周围的金属构件产生感应电流，这种电流可能向周围物体放电，如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸，而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及联网微机等弱电设备。

若防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备损坏、甚至引发火灾。该项目采用符合要求的避雷设施，可以有效避免或降低雷击事故的发生。该项目根据《建筑物防雷设计规范》安装能有效保护建筑物及设备等的防雷设施，其接地电阻应在允许范围内，并定期对防雷设施进行检测。

2）地震：根据《建筑抗震设计规范》的划分，该地区一旦发生的地震超过建筑物的抗震设防烈度，导致生产框架坍塌，天然气管线容易发生扭曲损坏，气体泄漏，存在造成厂区内人员伤亡和财产损失。

3）风向：该项目区主导风向为SSE。

4）地质灾害：厂址所在地一旦出现塌陷等地质问题，建构筑物、设备基础处理不良，可能造成建构筑物、设备基础下沉，导致设备管线弯曲破裂，导致事故发生。

5）冬季严寒：冬季严寒季节，该地区冬季气温较低，当停车检修过程中，若生产设备或管道内的冷却循环水没有及时排出，且设备或管道缺乏有效的保温措施，会使冷却水在管道或设备内凝固，造成生产设备或管道破裂，若操作人员不能及时发现并处理，当正常开车时易引发物料泄漏事故。

6）夏季高温：夏季天气炎热，若高温季节因防暑降温措施不到位，存在发生操作人员中暑的危险。

7）飓风：大风天气操作人员违规进行高处作业，存在发生人员高处坠落的危险。若因检修时生产设备固定不牢或高处操作时随意放置检修工具，均存在被大风吹落的危险，存在人员发生物体打击的危险。

8）风暴潮：该项目可能会发生风暴潮、台风等自然灾害，风暴潮是由于受热带气旋（主要包括台风、强热带风暴和热带风暴）或温带气旋（寒潮）等灾害性天气系统引起的海面异常升高的现象。根据引起风暴潮的不同天气系统，将风暴潮分为两类：台风风暴潮和温带风暴潮。台风风暴潮，多见于夏秋季节。其特点是：来势猛、速度快、强度大、破坏力强。温带风暴潮，多发生于春秋季节，夏季也时有发生。其特点是：增水过程比较平缓，增水高度低于台风风暴潮。因此，项目中所涉高大设备及建构筑物应根据当地地区风载荷要求加固等，避免由于设备、建筑物倾斜、倒塌，造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可进一步导致危险化学品泄漏、火灾、爆炸等事故的发生。

9）强风危害。项目所在地若发生短时间强风，会对厂区内高大建筑、树木造成危害，影响生产的正常运行。

10）强降雨危害。项目所在地若遭遇强降雨，雨水排水不畅，造成厂区内积水，影响正常生产。该厂区设有良好的排水系统，满足要求。

11）强降雪危害。厂区内厂房屋顶的载荷能力不足，遭遇强降雪时，造成屋顶坍塌，影响人员安全和生产。该项目厂房按要求进行了设置建造满足要求。

12）腐蚀危害。该项目区为盐卤地区，建构筑物、设备防腐措施不到位，特别是在潮湿季节和潮湿地域等，对建筑物、设备具有一定腐蚀性。

# 第二节   建设项目的安全生产条件分析结果

一、建设项目采用（取）的安全设施情况

1、采用（取）的安全设施

该项目采用（取）了以下安全设施，采用（取）情况见下表：

表6-1  采用（取）安全设施表

| 序号 | 导则要求的安全设施 | 设计的安全设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |
| 1 | 检测报警设施 |  |  |
| 1.1 | 可燃气体检测和报警装置 | 天然气是易燃物质，按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警仪设计规范》（GB50493-2009）的要求锅炉间内设置可燃气体检测报警装置。 |  |
| 1.2 | 温度、压力、液位等报警设施 | 1、压缩空气储气罐设压力超压报警装置； 2、压缩空气储气罐上必须装设安全阀。安全阀的选择，应符合国家现行的《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 |  |
| 2 | 设备安全防护设施 |  |  |
| 2.1 | 防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器 | 输送泵转动设备等转动及传动设备运动部位设置安全防护装置（防护罩、防护栏、挡板等）。 |  |
| 2.2 | 制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施 | 车间内所有的设备基础均做防腐处理。所使用的风机、泵等成套设备，其配套的电动机和现场控制设备选用相应的防腐型电动机和防腐型控制设备。 |  |
| 2.3 | 电器过载保护设施 | 用电设备继电保护采用定时限过电流保护和电流速断保护实现过载保护，当设备过负荷时动作；采用真空断路器实现过载后备保护和短路保护，当设备相间短路或单相接地时动作。 |  |
| 2.4 | 静电接地设施 | 该项目工艺生产装置及其管线，按工艺介质特点及生产要求，做防雷防静电接地。 所有设置在户内和车间内的有可能发生静电危害的管道和设备，均连接成连续的电气通路并接地，且车间内管道系统的连接处不少于两处。 |  |
| 3 | 防爆设施 |  |  |
| 3.1 | 各种电气、仪表的防爆设施 | 锅炉间内应急照明系统使用隔爆型，防爆级别为ExdⅡAT1。 |  |
| 3.2 | 抑制易燃易爆气体和粉尘形成等设施 | 在锅炉间内设置防爆型事故风机。 |  |
| 4 | 作业场所防护设施 |  |  |
| 4.1 | 防静电 | 该项目内设备、管道设静电接地装置。建筑物按三级防雷建筑物进行防雷。 |  |
| 4.2 | 防噪音 | 设备的选型选用低噪音系列电机，在设备的基础和地板、墙壁联结处设减振装置。操作人员配备个人噪声防护用品。 |  |
| 4.3 | 通风（除尘、排毒） | 该项目生产车间、仓库采用自然通风，锅炉间内设置设置强制排风系统。 |  |
| 4.4 | 防护栏、防滑 | 在距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置防护栏杆；在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，在所有敞开场合设置带踢脚板的防护栏杆。防护栏杆高度为1.2m。平台采用防滑钢板。 |  |
| 5 | 安全警示标志 |  |  |
| 5.1 | 各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志 | 凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全警示标志，并在生产场所、作业场所的紧急通道和出入口，设置醒目的标志和指示箭头。 （2）对需要引起注意，以防发生事故的设备、管道涂安全颜色。 （3）管道刷色和符号执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。 （4）办公楼顶设置风向标。 |  |
| 二、控制事故设施 |
| 1 | 泄压和止逆设施 |  |  |
| 1.1 | 用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施 | 压缩空气储气罐上必须装设安全阀。安全阀的选择，应符合国家现行的《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。 |  |
| 2 | 紧急处理设施 |  |  |
| 2.1 | 紧急备用电源 | 厂区发电机房内设置400kW的柴油发电机一台，作为消防用电、应急照明、事故风机备用电源使用，柴油发电机功率满足项目事故状态下的用电要求。 疏散照明系统采用自带的蓄电池作为备用电源，供电时间不小于30min。 对可燃气体报警系统、火灾报警系统的供电采用带冗余的UPS供电。 |  |
| 2.2 | 紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施 | 1、压缩空气储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 |  |
| 2.3 | 紧急停车、仪表联锁等设施 | 1、压缩空气储气罐上设压力检测开关，与进气管道紧急自动切断阀联锁。 |  |
| 三、减少与消除事故影响设施 |
| 1 | 防止火灾蔓延设施 |  |  |
| 1.1 | 防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施 | 1、干燥车间与南侧厂房配套办公室采用防火卷帘门相隔，连通的门采用乙级防火门； 2、弹力纬纱生产车间与成品仓库、原料仓库、粗纱室、锅炉房、变配电室、柴油发电机室之间采用防火墙相隔； 3、原料库为一个防火分区，建筑面积1188.808m2，与车间相邻一侧为无门窗洞口的防火墙；成品库内采用防火墙隔开，划分为2个防火分区，建筑面积分别为1364m2和672.08m2，与车间相邻一侧为无门窗洞口的防火墙；粗纱室为一个防火分区，建筑面积988.592m2，朝向车间开启的门为甲级防火门；干燥车间为一个防火分区，建筑面积853.84m2，采用防火卷帘门和厂房配套办公室隔开，配套办公室朝向干燥车间的门均为甲级防火门；纺丝车间为一个防火分区，建筑面积845m2；弹力纬纱车间为一个防火分区，建筑面积7924.848m2；变压器室为一个防火分区，建筑面积105.456m2，变压器室的门采用甲级防火门，朝向车间内外开启；锅炉房为一个防火分区，建筑面积106.704m2，锅炉房的门采用甲级防火门，朝向车间外开启。 |  |
| 1.2 | 防火材料涂层 | 生产装置区钢结构操作台，钢柱采用防火涂料防火。 蒸汽管道及设备能导致热损失的部位均进行保温。保温材料采用岩棉保温，外用镀锌铁皮防护，同时涂刷防火涂层进行阻燃处理。 |  |
| 2 | 灭火设施 |  |  |
| 2.1 | 惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施 | 生产车间、仓库、餐厅等地方配置手提式干粉灭火器MF/ABC8，控制室、变配电室内设置二氧化碳灭火器，用以扑救小型初始火灾。 |  |
| 2.2 | 消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等 | 室外消火栓沿道路设置，距路边1.5m，距房屋外墙不小于5m；室外消火栓的间距不大于60m；室外消火栓的保护半径不超过150m。室外消火栓设保温措施，采用保温棉保温，在室内设置SN65型消火栓，栓口离地面或操作基面高度为1.1m，间距不大于50m，其出水方向与设置消火栓的墙面成90°角。厂区设有DN200环状消防供水管网，供水压力0.42MPa。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.3.1条及8.3.2条要求，该项目除变压器室及纺丝车间外，丙类单层厂房及仓库均设置自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2015）第5.0.5条的要求，货物堆垛高度不大于3.5m，按危险级Ⅱ级设计，自动喷水灭火系统灭火用水量为35L/s，火灾延续时间为2h，则该一次灭火喷淋系统用水量为252m3。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.3.5条要求，该项目纺丝车间（净空高度16m）设置消防炮灭火系统，设计流量为60L/s。纺丝车间共设置3门消防炮，规格为ZTZ-600-RS60，水炮最大同时开启个数为2个，每门炮的流量为30 L/s，保护半径为60m。 |  |
| 3 | 紧急个体处置设施 |  |  |
| 3.1 | 洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施 | 在各建筑物门厅、走廊、楼梯间和主要出入口等场所设应急照明灯及应急疏散指示照明，应急疏散指示灯均自带蓄电池，供电时间不小于90分钟。公共场所应急照明采用就地开关控制，火灾时由消防主机强制点亮。 |  |
| 4 | 应急救援设施 |  |  |
| 4.1 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备 | 配备应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材和指挥通信器材等 |  |
| 5 | 逃生避难设施 |  |  |
| 5.1 | 逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 | 该项目生产车间两侧各有两个独立的安全出口与外部相连接，变配电室、仓库等均设置独立安全出口与外界相通。安全出入口处设置的门均向外平开。 |  |
| 6 | 劳动防护用品和装备 |  |  |
| 6.1 | 个人防护用品及防护设施 | 公司配备正压自给式空气呼吸器、防静电服、橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜，其中正压式空气呼吸器至少配备2套，其他防护器具满足岗位人员一人一具。 |  |

该项目采用（取）的安全设施和措施符合国家相关标准、规范的要求，采用（取）的安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章标准的安全设施。该项目采用（取）的安全设施和措施的符合性见安全检查表评价过程见结果。该项目未采用（取）的安全设施，本评价组对此进行了检查，以安全隐患的形式提出，建议企业设置，企业已经整改合格。

二、安全生产管理情况分析

1、安全生产责任制的建立和执行情况

该企业已建立了以下安全生产责任制：

1）总经理安全职责；

2）部门主管（非生产）安全职责；

3）生产调度安全职责；

4）专职安全员安全职责；

5）生产安全职责；

6）维修、电工岗位安全职责；

7）财务部安全职责；

8）办公室安全职责；

9）仓储部门安全职责；

10）采购部安全职责；

11）班组长安全职责；

12）工人的安全职责；

13）保卫部门安全职责；

企业严格按照签订了层层安全责任制，满足《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府260号令）第六条“生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核”的要求。

2、安全生产管理制度的制定和执行情况

该企业已建立了以下安全生产管理制度：

安全生产责任制度、安全生产培训制度、安全检查及隐患整改管理制度、安全检维修管理制度、安全作业管理制度、危险化学品安全管理制度、生产设施安全管理制度、安全购入保障制度、劳动防护用品和安全装置管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、安全生产会议管理制度、安全生产责任制考核管理制度、安全管理考核细则、防火防爆管理制度、消防管理制度、禁火、禁烟管理制度、风险评价控制程度、应急准备与响应控制程序、法律法规标准及其他要求管理制度、关键装置及重点部位安全管理制度、生产设施安全拆除和报废管理制度、监视和测量设备管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度、绩效管理制度、变更管理制度、文件管理制度、工艺操作管理制度、安全作业证管理制度、安全用电管理制度、电气安全管理制度、上岗作业证管理制度、领导干部带班制度、自评制度。

根据《中华人民共和国安全生产法》及《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府260号令）第七条的规定，企业已经制定了较为完善的安全管理制度。

3、安全操作规程的制定和执行情况

该企业制定了以下安全操作规程：

| 压力容器操作规程 | 电气安全操作规程 |
| --- | --- |

该企业目前严格按照建立的安全操作规程执行，并建立了设备巡查记录、控制室运行记录等操作记录台账。

4、安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

潍坊友谊纸业股份有限公司成立了安全环保部作为专职安全管理机构，任命稽守红为专职安全生产管理人员。

根据《山东省安全生产条例》第十二条以及《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府第260号令）的相关规定，评价组认为公司设置安全生产管理机构和配备安全管理人员符合要求。

5、主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其它管理人员安全生产知识和管理能力

该企业主要负责人孙太刚，专职安全管理人员稽守红安全生产知识和管理能力经考核合格，持证上岗，持证情况见下表：

表6-2   安全管理人员统计

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙太刚 | 主要负责人 | 19037N107019132 | 2019.09.22-2022.09.21 |
| 2 | 稽守红 | 安全生产管理人员 | 17037N207010219 | 2017.08.21-2020.08.21 |

该项目配备专职安全管理人员数量满足要求。

6、安全生产投入情况

该项目安全设施分类投资情况见下表：

表6-3  安全设施分类投资一览表

| 序号 | 安全设施和措施 | 费用/万元 | 占安全设施投资的比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测报警设施 | 1.8 | 15.6% |
| 2 | 设备安全防护设施 | 1.4 | 11.7% |
| 5 | 作业场所防护设施 | 1.1 | 9.8% |
| 6 | 安全警示标志 | 0.2 | 2.0% |
| 7 | 安全控制措施 | 1.7 | 14.6% |
| 8 | 紧急处理设施 | 1.1 | 9.8% |
| 9 | 防止火灾蔓延设施 | 0.9 | 7.8% |
| 10 | 消防设施 | 0.8 | 7.3% |
| 11 | 紧急个体处置设施 | 0.3 | 2.9% |
| 12 | 应急救援设施 | 0.8 | 6.8% |
| 13 | 劳动防护用品和装备 | 1.4 | 11.7% |
| 14 | 合计 | 11.5 | 100% |

本项目总投资500万元，本项目项目中安全设施投资11.5万元，安全设施投入占总投资概算的2.3%。其中安全设施投入以消防设施、安全卫生防护设施和事故应急措施为主，该项目安全投入满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发）的要求。

潍坊友谊纸业股份有限公司已经按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）的规定参加工伤保险，为该单位从业人员缴纳工伤保险费。

7、重大危险源辨识

本次评价进行重大危险源辨识的依据是《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和原国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（56号文）。该项目未构成重大危险源。

8、从业人员劳动防护用品配备情况

按《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)和国家经贸委发国经贸安全[2000]189号《劳动防护用品配备标准(试行)》及DB37/1922-2011《山东省劳动防护用品配备标准》执行：

表6-4  劳动防护用品配备标准

| 序号 | 设施名称 | 数目 | 布置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 8 | 每人每年1件 | 2件备用 |
| 2 | 防砸鞋 | 8 | 每人每年1件 | 2件备用 |
| 3 | 防刺穿鞋 | 8 | 每人每年1件 | 2个备用 |
| 4 | 安全网 | 3 | 每班组一件 |  |
| 5 | 绝缘手套 | 1 | 电工每人每年一件 | 1备用 |
| 6 | 橡胶手套 | 8 | 操作人员每人每年一套 | 2备用 |
| 7 | 绝缘鞋 | 1 | 电工每人每年一件 | 其余备用 |
| 8 | 绝缘服 | 1 | 电工每人每年一件 | 其余备用 |
| 9 | 防静电手套 | 8 | 每人每年1套 | 2套备用 |
| 10 | 防静电鞋 | 8 | 每人每年1件 | 2件备用 |
| 11 | 化学品防护服 | 1 | 每班组一件 |  |
| 12 | 防静电服 | 8 | 每人每年1套 | 2套备用 |
| 13 | 阻燃防护服 | 4 | 每班组一件 | 办公室1套 |
| 14 | 工作棉鞋 | 8 | 每人每年1套 | 2套备用 |
| 15 | 雨鞋 | 8 | 每人每年1套 | 2套备用 |
| 16 | 棉布工作服 | 8 | 每人每年1套 | 2套备用 |
| 17 | 防毒面具 | 7 | 每班组两件 | 办公室1套 |
| 18 | 呼吸器 | 2 | 车间1套 | 办公室1套 |

该公司劳动防护用品的配备符合要求，操作人员上岗作业均按要求穿戴。

三、技术、工艺

1、该项目采用的工艺

本项目未采用国家明令淘汰的工艺，未生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定的限制类、淘汰类，属于鼓励类建设的项目，符合国家产业结构调整指导目录。

潍坊友谊纸业股份有限公司燃气蒸汽锅炉替代项目采用成熟且较为先进的工艺，技术合理可行、安全可靠，具有较强的竞争力和环保优势。本项目燃气蒸汽锅炉能耗低，环境效益好，运行成本低，符合国家资源节约和环境保护的发展趋势。

燃气蒸汽锅炉及其配套设施采用自动化控制技术，运行安全可靠，装置自控水平高，各工艺操作点大多采用控制阀进行远程控制，减少了人力物力。

综上所述，该项目采用的工艺技术、设备设施具有安全、稳定、可靠的特点。

2、建设项目试生产（使用）情况

试生产前，该公司组织生产、安全、技术部门和设计、施工单位共同编制试生产各阶段的试车方案和试车安全管理方案，经本公司负责人审批后执行。安全技术部门对编制的工艺规程、岗位安全操作规程审查后，对该项目试车负责人及试车人员进行了技术培训，并经考核合格。

该项目于2019年04月09日开始投入试生产运行，经过近半年的试生产，确认该套装置的设备、设施，符合项目的设计要求及工艺安全要求。根据试车方案程序，进行投料试车。开始阶段，按设计生产负荷的60%进行生产运行。正常后，逐渐加大生产负荷，目前能达到生产负荷的100%。目前该套装置的设备、设施一切运行正常，在试生产期间未发生安全事故及工艺事故。

四、装置、设备和设施

1、装置、设备和设施的运行情况

经前期的试车，联动试车完成后，确认该套装置的设备、设施，符合项目的设计要求及工艺安全要求。

目前能达到生产负荷的100%，表明装置、设备和设施已基本达产。

产品质量符合要求，表明装置、设备和设施已达标。

原料单耗和年消耗未超过设计指标，表明原料消耗也达标。

2、装置、设备和设施的法定检验、检测情况

1）装置法定检验报告

消防验收：该项目已经于2011年11月由潍坊经济开发区公安消防大队出具了《建设工程消防备案结果通知书》，备案结果为：已备案，编号为：潍经公消（建验）字[2011]第0016号。

防雷检测：2019年6月04日，山东法尔消防科技有限公司对该项目防雷设施进行了检测，检测结果为合格，并出具了《防雷装置安全检测报告》NO.FBBLD雷检字[2019]-0003。

强制检测：该项目涉及的压力容器、压力管道等特种设备均经过相关部门检验检测合格，并进行了注册登记，办理了特种设备使用登记证；该项目涉及的安全阀均经过有资质部门检定、校验合格，均在有效使用期内。

3、建设项目安全设施的施工质量情况分析

土建施工：该项目土建施工由潍坊宏伟暖通设备有限公司承担，该公司具有特种设备安装资质。

施工单位对工程施工中安全设施及主要原材料、半成品、设备、外协件、外购件等的检验、检测，并进行了水压强度试验，在水压试验前，对内部进行检查，内部进行清扫确认无异物，且外部各管已用盲板盲死，螺栓已紧固完毕，顶部放空口打开，设备充满水（水温大于5℃），等设备壁温与试验水温大致相同时，用试压泵缓慢升压至规定压力，稳压30分钟后将压力降到设计压力保持30分钟，检查无宏观变形、泄漏及微量渗透。从以上分析，该项目施工质量符合要求。

4、建设项目安全设施在施工前后的检查、检验情况及有效性情况

安全设施在施工前经生产厂家进行了出厂前的检验，都出具了合格证明；在安装前经该企业检验人员进行了查验，查验合格后进行了安装；在安装过程中及安装后经施工单位进行了检验。

五、原料和产品储存

该项目原料为天然气，通过管道供应。

六、作业场所

1、职业危害防护设施的设置情况

该项目作业人员相对较少，该企业为从业人员配备了工作服、安全帽、防尘口罩等基本的劳动防护用品。

2、建构筑物的建设情况

表6-5   项目主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 土建结构 | 火灾危险性类别 | 耐火 等级 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 1 | 347 | 砖混结构 | 丁类 | 二级 | 7 |

七、事故及应急管理

1、该项目配备的应急救援器材见下表。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压自给式空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 个 | 2 | 现场应急柜 | 一用一备 |
| 2 | 综合急救箱 |  | 套 | 2 | 相应岗位事故柜 |  |
| 3 | 橡胶手套 |  | 套 | 20 | 相应岗位事故柜 |  |
| 4 | 应急药品 | 小苏打等 | 宗 | 2 | 相应岗位事故柜 | 医药急救箱 |
| 5 | 堵漏工具 |  | 套 | 2 | 相应岗位事故柜 |  |

2、可能发生的安全生产事故应急预案的编制情况

该企业编制了《安全生产事故应急预案》，该预案共有十七章，分别是：预案目的及单位基本情况；危险目标及其危险特性，对周围的影响；危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护等器材的分布；应急救援组织机构，组成人员和职责划分；报警与通讯联络、危险化学品事故发生后应采取的处理措施；人员紧急疏散与撤离、危险区的隔离；监测、抢险、救援及控制措施；受伤人员的救护；现场保护与现场洗消；应急救援保障；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序；应急培训计划；演练计划；附件。

预案附件有：应急救援领导机构联络电话。

该预案符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29693-2013）的规定，建议该企业按照预案的规定定期进行演练。

根据《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局17号令)的规定，事故应急救援预案应进行评审和备案，已经在滨海区安监局进行了生产安全事故应急预案备案。

3、事故应急救援组织的建立和人员配备情况

该企业成立了应急救援领导小组，根据《中华人民共和国安全生产法》第六十八条的有关规定，该企业成立的事故应急救援组织符合要求。

4、事故演练

该项目于2019年06月组织员工进行针对火灾的事故应急救援演练，并建立评审记录。

八、可能发生的危险化学品事故及后果、对策

该项目可能发生的各种危险化学品事故及后果有：

中毒窒息：1）天然气运输管道阀门、垫片、附属管道发生泄漏，泄漏的天然气气引发中毒窒息事故；2）进入封闭空间进行检维修作业，引发中毒窒息事故。

预防措施：1）车间、锅炉罐区设置天然气报警仪；2）锅炉设置喷淋设施；3）车间配备天然气捕消器；4）员工应配备防毒面具，厂内配备空气呼吸器、防护服等应急器材。

火灾爆炸：1）天然气运输管道破裂，发生泄漏，遇到明火、火花、静电等原因引发火灾爆炸事故；

2）天然气管道阀门、垫片、附属管道发生泄漏，天然气遇到明火等，引发火灾爆炸事故；

3）原料聚酯切片和粗纱为可燃物质，遇到明火等有发生火灾的可能。

预防火灾爆炸的对策措施有： 1）车间、罐区配备足够数量的灭火器；2）车间、储罐设消防水系统；3）车间、罐区防止明火、火花的产生； 4）对员工进行防火防爆的培训。

第七章   安全对策与建议和结论

# 第一节 安全隐患及建议措施

通过危险有害因素分析、安全检查表评价、危险度评价和现场安全设施符合性评价等定性、定量评价及现场检查，经过评价组初步检查，发现企业存在以下隐患，隐患及整改建议见表7-1：

表7-1 主要隐患及整改建议表

| 序号 | 主要隐患 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分汽包未设置安全阀 | 分汽包设置安全阀 |
| 2 | 感温、感烟保护膜未撤掉，装置未投入运行 | 感温、感烟保护膜撤掉，使装置投入运行 |

# 第二节 安全隐患整改情况复查

评价组多次与企业交流，并对现场隐患进行了复查，隐患复查及企业整改情况见表7-2：

表7-2 企业隐患整改复查情况

| 序号 | 主要隐患 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分汽包未设置安全阀 | 分汽包已设置安全阀 | 整改符合要求 |
| 2 | 感温、感烟保护膜未撤掉，装置未投入运行 | 感温、感烟保护膜撤掉，装置投入运行 | 整改符合要求 |

# 第三节 其它安全对策与建议

1、建议对防雷防静电设施要定期进行维护和检测；对灭火器等消防设施要定期进行维护和检修。

2、建议对承压蒸汽锅炉、分汽缸等特种设备及特种设备的安全阀等安全附件以及可燃气体报警器要定期进行检测，并要进行维护。在用特种设备应进行经常性日常维护保养，并定期自行检查；特种设备检测期限前应及时联系后续检测事宜。

3、为了杜绝锅炉发生爆炸事故，除了要对锅炉正确设计和选材，确保制造和安装质量，以及进行定期检验，保持设备完好外，在运行中还要特别做好以下几项工作。

（1）防止超压。

① 保持锅炉负荷稳定，防止骤然降低负荷，导致汽压上升。

② 防止安全阀失效，定期做自动排汽或人工排汽试验。

③ 定期校核压力表。

（2）防止过热。

① 防止缺水，每班冲洗水位表，检查所显示的水位是否正确。定期清理旋塞及连通管，防止堵塞。定期维护检查水位警报器或超温警报设备，保持灵敏可靠。严密监视水位，万一发生严重缺水，绝对禁止向锅炉内进水；

② 防止积垢，正确使用水处理设备，保持锅水质量符合标准。认真进行表面排污和定期排污操作。定期清除水垢。

（3）防止腐蚀。根据锅炉和水质采取有效的水处理和除氧措施，保证给水和锅水质量合格。加强停炉保养工作，及时清除烟灰，涂用防锈油漆，保持炉内干燥。

（4）防止裂纹和起槽。 保持燃烧稳定，避免锅炉骤冷骤热。加强对封头（管板）板边等应力集中部位的检查，一旦发现裂纹和起槽必须及时处理。

（5）对其他锅炉事故采取及时、正确的措施进行有效处理。

3、建议企业对作业人员定期进行危险化学品事故应急救援预案培训，预案要定期进行演练，根据实际情况应对预案进行修订。

4、定期对所有员工进行各项法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，只有经考核合格，方可上岗作业。公司特种作业人员应当定期参加主管部门的专业培训。

5、建议企业加强对员工的教育培训，操作人员在操作时要穿戴好各种劳动保护用品。

6、建议企业安全费用提取按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）第八条的规定进行。

7、企业应结合现有法律、法规和有关安全管理规定，按照持续改进的原则不断完善、健全各项规章制度，明确各级人员的职责、各职能部门的职责、工艺操作规程、安全教育制度、危险化学品储存管理制度、健全各类设备档案和事故档案、做好预防中毒和防火防爆等安全管理的基础工作，不断提高企业管理水平。

# 第四节 安全验收评价结论

根据上述安全评价结果、国内外同类装置（设施）的设计情况和国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求，从以下几方面作出结论：

一、建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1、该项目选址符合要求，厂区周边没有居民区，适合项目建设。

2、项目所在地的气象条件、地震烈度、工程地质等条件都适合该项目建设。

3、该项目生产区、仓储区与周边厂区内的生产装置或其它设施的安全距离符合要求。

二、建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该项目安全设施采纳了安全设施设计专篇中的设计的安全设施；采用的安全设施经国内大量生产实践验证成熟可靠，安全设施水平达到安全生产要求。

但仍有少部分安全设施未采纳，本评价组对此进行了检查，以安全隐患的形式提出，要求企业整改。

三、建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

该项目生产工艺技术成熟可靠，经试生产运行分析，该项目生产、储存设施匹配性良好，生产设备、设施运行正常，设置的安全设施也运行正常。

经前期的单机试车，联动试车完成后，确认该套装置的设备、设施，符合项目的设计要求及工艺安全要求。

目前能达到生产负荷的100%，表明装置、设备和设施已达产。

产品质量符合要求，表明装置、设备和设施已达标。

原料单耗和年消耗未超过设计指标，表明原料消耗也达标。

该项目运行过程中存在的危险有害因素为：火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声危害、灼烫等。根据预先危险性分析，以火灾爆炸的危险性最大，该项目建设单位应重点采取措施加强防范。

四、建设项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

经项目试生产，没有发现设计缺陷。但企业仍有未采取的安全设施，生产现场存在安全隐患，企业对未采取的安全设施和存在的安全隐患积极地进行了整改，整改符合规定要求，提高了装置的安全可靠程度。

五、建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

根据该项目安全设施采用情况、试生产情况、隐患整改情况及国家安全生产法律法规，安全设施与主体工程同时设计、施工和投入使用。

评价组认为，该项目目前具备安全设施竣工验收条件，安全生产条件符合安全生产的要求。

第八章   评价单位与建设单位交换意见

针对本次安全设施竣工验收评价，评价组首先进行了现场调研，依据有关法律、法规、标准和规程，查阅了该项目相关资料，对该项目安全设施建设及试生产情况进行了现场检查，对该项目存在的安全隐患提出了整改建议及措施，通过和企业多次交流，帮助企业对存在的安全隐患进行整改。企业整改完成后，本评价组对企业整改情况进行了复查，并和企业多次交流意见，最终达成一致，下表为评价单位与建设单位交流意见表。

表8-1  评价单位与建设单位交换意见表

| 序号 | 交换意见的项目 | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | √是 □否 |  |
| 2 | 提供建设项目的资料 | 是否真实可靠 | √是 □否 |  |
| 3 | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | √是 □否 |  |
| 4 | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | √是 □否 |  |
| 5 | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | √是 □否 |  |
| 6 | 建设项目的安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | √是 □否 |  |
| 7 | 建设项目的安全生产条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | √是 □否 |  |
| 8 | 安全可靠性分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | √是 □否 |  |
| 9 | 安全对策措施建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | √是 □否 |  |
| 10 | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合企业的实际 | √是 □否 |  |
| 11 | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立 | √是 □否 |  |
| 建设单位与评价机构有无不一致的意见：无 主要负责人（签字） （盖章） 年 月 日 |

附件一  危险化学品危险特性、理化性能指标、包装、
储存、运输的技术要求

表1-1  天然气的理化性质和危险特性表

| 化学品名称 | 中文名称：天然气 英文名称：Methanel；Marsh gas CAS号：74-82-8 危险化学品序号：2123 分子式：CH4 分子量：16.04 |
| --- | --- |
| 特别警示 | 极易燃气体 |
| 理化特性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42（-164℃），临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa（-168.8℃），爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 |
| 主要用途 | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

附件二  危险、有害因素辨识与分析过程

通过对该项目生产装置及工艺分析，该项目主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒窒息，普遍存在的危险有害因素有机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落、坍塌、容器爆炸、灼烫，另外，该项目还存在噪声与振动、粉尘、高温、噪声等。

（一）生产过程中主要的危险有害因素分析

1、火灾爆炸

1.1燃气锅炉

燃气锅炉的燃料是天然气，是高度易燃易爆的气体，天然气的爆炸下限为4%，极易发生爆炸事故。

（1）炉膛爆炸的火灾危险性

炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物，这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故.伴随着化学变化，炉内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸，由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚，造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏，炉膛爆炸主要由以下因素造成：

a、点火不当

在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫，或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭，或其他可能使炉膛中存积大量高浓度天然气并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些天然气，引起爆炸。

b、火焰不稳定而熄灭

如果燃烧器出力过大，火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象；相反出力过小，火焰就会缩回燃烧器内，发生回火现象，使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭，由于炉膛呈炽热状态，达到或超过天然气与空气混合物的着火温度，且继续进可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。

c、设备不完善

因为阀门漏气，设备不完善，没有点火灭火保护装置和火焰检测装置，天然气充满炉内点火发生爆炸。

d、输气管道泄漏

由于燃气锅炉输气管道庞大，可燃气体消耗量大，有些管道已经存在老化、腐蚀的情况，如不注意管道的维护和检修,在输气过程中容易发生可燃气体泄露，而造成爆炸事故。

e、操作失误

在锅炉运行时,有些事故是可以避免的,但事故依然发生了,主要原因是操作人员在锅炉运行时操作不合理,不按照规章制度操作,工作人员安全意识不足,工作不负责任,值班、检修不按规定进行,最终导致事故的发生.

（2）炉体爆炸的火灾危险性

燃气锅炉炉体爆炸是由于锅炉设备材料质量问题,受压元件强度不够或者严重缺水,持续加热等因素造成的爆炸事故.

a、燃气锅炉设计制造方面

设计不合理造成燃气锅炉结构上的缺陷；材料不符合要求；焊接质量粗糙；受压元件强度不够等,这些因素也是引起燃气锅炉爆炸的重要因素.

b、锅炉内水被烧空造成爆炸

在锅炉运行时,其中的水会被加热慢慢减少,当锅炉内的水过少甚至烧空时，可燃气体燃烧所释放的热能直接加热锅炉设备本身,造成炉体过热,发生爆炸事故。

1.2原材料、产品火灾

该项目原料、产品均属于可燃物，若遇到明火，如焊接火花、电气线路火灾等，易引发火灾事故。

1.3电气火灾

该项目变压器、电缆、各类电气设备、开关等也可能发生火灾。该项目火灾危险主要是电气火灾。

1）变压器

变压器是电力系统的重要元件之一，存在着火灾危险，变压器爆炸着火的原因有：

（1）绕组绝缘损毁产生短路（如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等）引起着火爆炸事故。

（2）变压器主绝缘击穿（如操作不当引起过电压，变压器内部发生闪络，密封不良，雨水漏入变压器）。

（3）变压器套管闪络。

（4）分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温。

（5）磁路发生故障，铁芯故障，产生涡流、环流发热，引起变压器故障等。

（6）小动物或金属导线、照明线、锡箔和其他杂物造成变压器短路也会引起变压器起火和爆炸。

（7）变压器周围可燃物起火，引起变压器短路爆炸、着火等。

2）高压开关故障

高压开关易出现拒动、误动等，极易造成触电、火灾，电气系统损害而无法正常供电等。故障主要原因包括：

（1）由于机构、铁芯卡涩及部件变形等，产品制造质量不良；或由于分、合闸线圈烧损及接触不良、受潮、断线、被腐蚀、端子松动等原因导致高压开关拒动。

（2）高压开关误动，主要是二次回路接线和操动机构机械故障引起，主要包括交直流混接、继电器接点接触不良、机构锁扣失灵、电源电缆破损、端子受潮等。

（3）绝缘故障，主要是由于断路器内部存在异物，如安装过程中残留少量杂质和异物，断路器运行一段时间后本体产生剥落物等。

（4）高压开关防误装置未投入使用或出现故障。

（5）高压开关容量不足。

（6）直流电源故障而造成开关拒动及烧损。

3）电缆

（1）电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层具有可燃性。电缆的绝缘材料遇到高温或外界火源很容易被引燃，电缆一旦失火会很快蔓延，波及临近电缆和电气设备，使火灾扩大。

（2）电缆的相间距离很小。由于电缆的相间距离小，因此，主要靠绝缘材料绝缘。由于机械操作或水及其它腐蚀性气体或液体都可使其绝缘强度降低，绝缘层击穿产生电弧，将绝缘层和填料燃着起火。

（3）电缆存在绝缘薄弱环节。电缆的终端头和中间接头是电缆绝缘的薄弱环节。电缆因接头盒密封不良，进入水、潮气或灌注的绝缘剂不符合要求，内部留有气孔，均可使绝缘强度降低，导致绝缘击穿短路，产生电弧，引起电缆爆炸。

（4）电缆运行中温度较高。电缆芯正常工作温度为50℃～80℃，浸渍纸的工作温度经常处于80℃的高温，在事故情况下，缆芯最高温度可达115℃～250℃。中间接头的温度更高。在这样高的温度下，绝缘材料逐渐老化，很容易发生绝缘击穿事故。接头容易氧化而引起发热，甚至闪弧引燃电缆，因此电缆着火的危险性很大。

（5）电缆本身故障起火引燃电缆。

电缆本身存在故障引燃起火：如电缆制造时存在隐患；电缆运行中经常过负荷、过热等原因使电缆绝缘老化，绝缘过热和干枯，绝缘强度降低引起电缆相间或相对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路起火；安装不当；安装时电缆的曲率半径过小，致使绝缘损坏。

（6）电缆受外界机械损伤。在施工挖掘中，由于现场疏于管理、任意挖掘，将电缆受损、绝缘破坏，造成短路、弧光闪络而引燃电缆起火。

（7）小动物、鼠害。由于对鼠害、小动物及各种杂物对电缆危害防范不力，引起电缆短路事故，易引起电缆火灾。

（8）运行维护欠缺。电缆的管理、维护、检查、定期测温、定期预防性试验及消除缺陷、反事故措施、技术培训不严格；对电缆未采取隔离防火、阻燃措施；检修、施工、运行未严格遵守质量标准；对易引起电缆着火的场所没有火灾自动报警装置和消防装置；现场防漏、防泄、防火、隔离、绝热措施不完善，都易引起电缆火灾。

2、机械伤害

2.1机械设备伤害事故的类别及原因包括：

（1）操作者的局部卷入或夹入旋转部件和运动设备之间而造成的伤害

发生这类伤害事故多是因为风机等旋转部分有凸出部分无很好的防护装置，以及操作者的错误操作、违章操作。如纺丝机等露在外部的传动部分均有可能将操作者的衣服袖口、头巾角等卷入。这类伤害事故是不少的，如长发者不带防护帽而使长发卷转动造成头皮脱落的严重伤害事故。操作人员戴手套操作，被旋转着机械将手套连同手一齐卷入，造成手的伤害。

（2）操作人员滑倒或跌倒而造成的伤害

这类伤害事故主要是由于工作现场环境不好或操作员工精力不集中，如照明不足、地面或脚踏板不平整或被油泥污染、温度及湿度不适宜、噪声过高、设备布局不合理、通道狭窄以及零件、半成品件堆放不合理、休息不好等原因所致。

（3）机械维修、保养时发生伤害

a、维修人员检修转动机械设备，电气开关没有挂牌警示“不得启动”或采取锁闭措施，会有作业人员，误启动开关，造成检修人员受到机械伤害的危险。

b、机械的检修、保养一般是在停机状态下进行的，造由于生产设备的危险性和作业的特殊性，检修时往往迫使检修人员采取一些常规的作法，例如攀高、进入狭小的空间将安全装置短路或停用、进入正常操作不允许进入的区域（必须办理相关审批手续）等。使维护和修理过程容易出现正常操作不存在的危险，因而在设备检修时，也是发生机械伤害最集中的是时段。

（二）其它危险因素分析

1、物体打击

该项目在生产过程中物料和产品的转移过程较多，容易造成人员的物体打击事故，主要表现在以下方面：

1）在工件的加工、搬运、翻转及设备调整、安装过程中会出现砸、打击、碰撞等物体打击伤害。

2）在产品装配及设备的检修过程中，使用扳手等工具操作不当，会遭受工具的打击。

2、触电

该项目厂区内设置变配电室，配备了变压器和相应的高低压变配电设备，包括配电柜部分、照明系统等，同时，配备较多的用电设备和工具，可能发生如下故障或事故：

设备故障：包括设备质量缺陷、接触不良、接地不可靠等均可造成人员伤害或设备损坏；

输电线路故障：如线路断路、短路等造成的人员伤害或设备损坏；

带电体裸露：设备或线路绝缘性能不良造成人员伤害；

电气设备或输电线路短路或故障造成的控制失灵或电气火灾；

工作人员对电气设备的误操作引发的事故。

造成触电事故可能的原因如下：

设备不合格。设备本身存在缺陷，或者内部线路接错（如接地线与相线混淆等），都会导致漏电而引发触电事故；

安装不合格。电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷（不符合设计、安装规范）使设备或线路存在短路、绝缘老化、绝缘击穿等隐患；

管理不到位。如在运行中缺少必要的检查、维护，设备安装、使用环境恶劣等使设备或线路存在短路、绝缘老化、绝缘击穿等隐患，现场混乱、乱拉临时线等造成漏电。违章操作，如未严格执行电气作业相关的制度、操作规程和办理相应的票证，人为违章带电作业，非电工人员进行电工作业等。

绝缘损坏而漏电。如使用手持电动工具时，因工具的电缆破损导致带电体裸露造成触电。

缺少安全技术措施如保护接零、漏电保护、安全电压等，或者安全措施失效。检修人员使用不合格的绝缘安全用具或防护用品。

未采取避雷措施导致雷击触电。

人与电气设备的安全间距不足，人体过分接近高压带电设备。

跨步电压触电。

3、高处坠落

凡在高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业，称高处作业。高处作业时发生坠落事故即称高处坠落。该项目的高处坠落伤害主要发生在设备安装、检修以及电工高处作业等。

1）在雨雪大风低温等恶劣天气情况下强行进行室外高处作业，有发生作业人员跌落的可能；

2）高处作业时，防护拦锈蚀、损坏或者高度不够，劳动保护用品穿戴不齐全（如未系安全带），也有发生高空坠落、工作人员受伤的可能；

3）电工、维修工高处作业，没有佩带安全带等安全器具，有发生高处坠落的危险。

4、灼烫

该项目使用蒸汽，若蒸汽管道进行保温等没有进行防护等，易引发灼烫事故。

5、中毒窒息

该项目天然气若发生大量泄漏，则会损害人员身体健康，特别是在室内。天然气为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。天然气中主要成分甲烷，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，空气中甲烷浓度达到25%～30%时出现头昏、呼吸加速、运动失调等。

6、噪声与振动危害

本报告中所称噪声系指生产性噪声。生产性噪声，从广义的角度讲，是指生产过程中产生的、人们所不需要的一切声音。

受噪声的危害，首当其冲的是人的听力。噪声对人听力危害的程度，轻则高频听阈损伤，中则耳聋，重则耳鼓膜破裂。除了听力受损外，噪声对神经系统的危害主要为神经衰弱综合征；对心血管系统的影响，可使交感神经紧张，从而产生心跳加快、心率不齐、血管痉挛等症状；对消化系统的影响，可能引起胃功能紊乱、食欲不振、肌无力等症状；另外，噪声对睡眠、视力、内分泌等也有一定影响。

生产性噪声的主要来源，一是因固体振动而产生的机械性噪声，二是气流的运动而产生的空气动力性噪声。

该项目生产中风机等是重要的噪声源。这些噪声就一种声源而言有时不是连续的，但这些噪声的汇集，会使整个车间形成一个持续的噪声作业环境。若消音、隔声装置失效、工人没有佩戴耳塞等劳保用品，长期处于此环境中，都会给操作者的身心造成一定的损害。

若操作人员使用的工具未采取减振和隔振措施、长时间在振动环境下工作、个人防护不全，有可能对操作人员健康产生危害。

七、企业内部管理人员及操作人员对该项目的影响

如果该项目安全管理组织机构不健全，管理人员和技术人员配备不合理，安全管理制度不健全，安全教育与培训落实不到位，可能造成事故或事故时应急救援不利。

若对新招聘员工三级安全教育、培训等不到位，如果企业主要负责人及安全生产管理人员未经当地安全生产监督管理局的培训、取证；未对新进企业人员进行三级安全教育和专业培训；特种作业人员在上岗前未经过岗前培训，未获得有关部门和机构的合格证书，造成企业管理人员、技术人员配备的不合理，可能造成安全事故的发生。

附件三  评价方法介绍

1、安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉、经验丰富的安全技术人员和安全管理人员，事先对分析对象进行详细分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求；对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全状况。编制安全检查表的主要依据是：

1）有关的法规和标准、管理制度和操作规程；

2）相关事故案例；

3）其他分析方法的结果。

用于对该生产项目建设方案进行总体评价的安全检查表是按照我国有关法规、标准，并依据该生产项目的实际情况编制而成的。主要从厂区功能分布出发，对厂区地理位置、场地条件、工艺设备、建构筑物、土建、电气以及综合安全管理等方面进行全面检查，找出影响安全生产的因素。本安全检查表仅作为定性的评价，将检查的内容系统、完整、明确的列出，对该项目目前场地情况进行检查，以便列出存在的问题。

2、预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观概略的分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

预先危险性分析是一种应用范围较广（人、机、物、环境等方面的危害因素对系统的影响）的定性评价方法。它是由具有丰富知识和实践经验的工程人员、操作人员和安全管理人员经过分析、讨论实施的。

其分析步骤为：

熟悉系统；

1、分析危险、有害因素和触发条件；

2、推测可能导致的事故类型和危害程度；

3、确定危险、有害因素的危害等级；

4、制定相应安全措施。

预先危险性分析的结果，一般采用表格的形式。表格的格式和内容可根据实际情况确定。本评价采用如下格式：

| 潜在事故 | 危险因素引发事件 | 事故发 生条件 | 事故触 发事件 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四  定性、定量分析危险、有害程度过程

一、预先危险性分析评价

预先危险性分析的结果一般采用表格的形式。表格的格式和内容可根据实际情况确定。

通过分析，就该项目存在的危险、有害因素，评价组对该项目工程进行预测分析，找出项目存在的主要危险，分析可能发生的事故或故障的触发条件，评出危险等级，同时提出安全措施建议。

附表4-1  预先危险性分析表

| 序号 | 事故类型 | 危险源 | 事故后果 | 触发事故的事件 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒窒息 | 人员处在氯气、氯化氢气体环境中，主要存在液氯储罐、液氯管道、氯化釜等 | 人员伤亡 | 1.储罐、管线、阀门、法兰泄漏。2.操作人员工作时或抢修时未佩戴个人防护用品。3.个人防护用品失效或佩戴不规范。4.无完善的安全操作规程；操作人员未培训上岗，安全意识缺乏。 | Ⅲ～ Ⅳ | 1.认真按操作规程操作；2.加强设备的防护；3.加强管道、机泵、阀门的密封维护；4.按规定穿戴劳动保护用品；5.加强安全培训教育，掌握有关物质的应尽措施；6.现场配备齐全完好的应急急救用品，设置洗眼器、淋浴器、呼吸器等；7.生产现场设置危险化学品周知卡；8.健全和完善组织管理制度。加强对有毒品的检测、管理；9.教育、培训职工及医务人员掌握有毒物品的危险特性、预防中毒的方法以及急救措施，设立急救点；10.要求职工严格遵守各种规章制度，操作规程，禁止违规操作。 |
| 2 | 火灾 | 堆场内的聚氯乙烯干燥车间 | 人员伤亡、设备损坏、经济损失 | 1.仓库内遇明火、高热等条件2 、建筑物防雷措施不足，遇雷击，3、焊接等动火作业 | Ⅲ～ Ⅳ | 1.仓库应加强管理，分区存放，设置标识牌。仓库应保持干燥、通风，仓库内禁止使用碰撞发火的工具。2、动火必须审批并采取严格的防范监护措施。3.加强管理①在厂区范围内加贴作业场所危险化学品安全标签。②制定“安全规章制度”“工艺规程”和“安全技术操作规程”。③坚持巡回检查，发现问题及时处理。④在检修时必须将被检修设备与其它设备有效隔离，清洗置换干净，分析合格后才能动火，检修时须有人现场监护，并保证通风良好。4.安全设施配备齐全。 |
| 3 | 灼烫 | 1）液碱等腐蚀性液体以及酸性废水 2）高温物料、设备；3）安全措施不到位；4）设备带病工作 | 人员灼伤、甚至死亡 | 1.生产中腐蚀性物料、高温物料喷出 1）高温设备泄漏，溅到人体上；2）腐蚀性物料的阀门、管线泄漏；3）高温设备与管线连接处泄漏；4）高温阀门与管线连接处泄漏；5）检修过程中、高温物料或腐蚀性物料从阀门、管线法兰等部位喷出。 2.高温设备或管道保温不完善，造成高温部件外露。 3.未带防护面具或防护面具失效。 4.检修带腐蚀性物料、高温物料的设备时，未将设备、管线内的腐蚀性物料排空完；未关闭阀门；未对管道加盲板。 | Ⅱ ～ Ⅲ | 1.严格控制设备质量，加强对设备、管线、阀门维护保养、检修、管理，防止物料泄漏，及时更换易损部件和腐蚀严重的部件。 2.处理腐蚀性物料、高温物料泄漏时，建议操作人员佩戴合适的防护用品。 3. 检修带腐蚀性物料、高温物料的设备时，应将设备、管线内的腐蚀性物料排空完、关闭阀门、并对管道加盲板。 4.加强安全技术培训，提高工作质量。 5.严格执行安全技术规程、操作法。 |
| 4 | 触电 | 电气 设施 | 人员伤亡 | 1.设备漏电。 2.安全距离不够（如架空线路、户内线路，变配电设备、用电设备及检修的安全距离等）。 3.绝缘损坏、老化。 4.保护接地、接零不当。 5.手持电动工具类别选择不当，疏于管理。 6.建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）。 7.职工操作不当，个人安全防护意识不强。 8.电气设备、电动工具金属外壳带电。 9.高压线断落地面。 10.多雨、潮湿、高温季节人体多汗，人体电阻下降。 | Ⅲ | 1.电气设备设置保护接地或接零。 2.设备、线路采用相应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态； 3.采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置，以及安全间距，将带电体同外界隔绝开来； 4.架空线路、户内线路、变配电设备等，与爆炸危险环境应保持足够的安全距离； 5.电焊机接线不能裸露，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，潮湿环境作业要防触电，焊割时要有监护人； 6.建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行； 7.对职工进行电气安全培训教育，以及触电急救； 8.定期进行安全检查，杜绝“三违”； 9.静电接地、防雷装置定期检查、检测，保持完好状态； 10.做好临时用电的安全管理，严禁非电工进行电气作业； 11.严格防护用品和工具的采购、检验制度； 12.根据工种配备必要的防护用品并正确使用； 13.加强对高压线路的管理巡查、检修制度。 |
| 5 | 机械伤害 | 转动的机械设备 | 人体伤害 | 1.在检查、维修转动机械设备时被绞伤或跌伤摔伤。 2.在检查、维修设备时不注意被碰、割、戳。 3.衣物等被绞入转动设备（如皮带转送机转辊、泵的靠背轮等）。 4.突出的机械边缘碰伤。 5.旋转、往复、滑动物撞击人体。 | Ⅱ ～ Ⅲ | 1.工作时要集中注意力，要注意观察。 2.正确穿戴好劳动防护用品。 3.遵守操作规程。 4.转动部位应有防护罩（如外露的皮带轮、飞轮、齿轮、轴等）。 5.危险运动部位的周围应设置防护栅栏。 6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态。 |
| 6 | 高处坠落及物体打击 | 登高 架设、检查、检修 等作业 | 人员伤亡 | 1.高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落；2.无脚手架、板，造成高处坠落；3.梯子无防滑措施或强度不够、人字梯无拉绳等造成跌落；4.未系安全带或安全带挂结不可靠；5.安全带、安全网损坏或不合格；6.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；7.在大风、暴雨、雷电、霜、雪、冰冻等条件下登高作业不慎跌落；8.吸入有毒气体或身体不适造成跌落；9.操作台没有踢脚板。 | Ⅱ | 1.登高作业人员必须严格执行“十不登高”；2.登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服；3.高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施；4.临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落； 5.对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 6.六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业；7.可以在平地做的作业，尽量不要在高处做，即“高处作业平地做”；8.杜绝“三违”。 |
| 7 | 噪音 | 各种机泵等转动设备 | 听力损伤 | 1.装置未采取消音、隔音、减震基础、集中布置等隔音措施或隔音措施不良。2.未戴个体护耳器3.护耳器失效 | Ⅱ | 1.设备采取良好的消音、隔音、减震措施；2.佩戴合适的护耳器。 |

预先危险性分析法分析评价结果见附表4-2。

附表4-2   危险有害因素及危险等级

| 序号 | 危害因素 | 级别 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | Ⅲ | 危险的 |
| 2 | 火灾 | Ⅳ | 灾难性的 |
| 3 | 触电 | Ⅱ～Ⅲ | 临界的、危险的 |
| 4 | 物体打击 | Ⅲ | 危险的 |
| 5 | 高处坠落 | Ⅲ | 危险的 |
| 6 | 车辆伤害 | Ⅱ～Ⅲ | 临界的、危险的 |
| 7 | 中毒窒息 | Ⅱ～Ⅲ | 临界的、危险的 |
| 8 | 噪声危害 | Ⅱ | 临界的 |
| 9 | 灼烫 | Ⅲ | 危险的 |

二、安全检查表评价

1）厂址及周边环境评价单元

概述：

厂址及周边环境详细情况介绍见本报告第2.3节。

1、安全检查表评价

表4-3  外部安全条件单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业选址需依据我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法规、标准和拟建工业企业建设项目生产过程的卫生特征及其对环境的要求、职业性有害因素危害的危害状况，结合建设地点现状与当地政府的总体规划，以及水文、地质、气象等因素，进行综合分析而确定。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1－2010）第5.1.1条 | √ | 位于潍坊经济技术开发区长松路299号 |
| 2 | 具有或能产生危险和有害因素的生产装置和场所，应根据生产特点，在保证从业人员和公众安全、卫生的原则下合理布置。 | GB/T12801-2008第5.5.2条 | √ | 合理布置 |
| 3 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | √ | 规划区用地 |
| 4 | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | GB50187-2012 第3.0.3条 | √ | 进行比较后确定 |
| 5 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | √ | 满足建设工程需要 |
| 6 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012 第3.0.5条 第3.0.6条 | √ | 有充足的水源及电源 |
| 7 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | √ | 符合要求 |
| 8 | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | GB50187-2012 第3.0.9条 | √ | 符合要求 |
| 9 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB50187-2012 第3.0.10条 | √ | 有适宜的建厂地形 |
| 10 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | √ | 未选择在上述地段或地区 |
| 11 | 厂房与其他建筑等之间的防火间距应符合表3.4.1的要求 | GB50016-2014 第3.4.1条 | √ | 符合要求 |

2、评价小结

（1）该项目位于潍坊经济技术开发区长松路299号。项目选址符合国家及省有关行业准入条件的要求，符合国家及地方有关法律、法规及标准规定。

（2）项目周边相邻的设施、建构筑物等的防火间距能够满足相关标准规范的要求。

（3）运用安全检查表对该项目外部安全条件单元进行检查，共检查了11项，全部符合标准要求。

2）总平面布置及建筑评价单元

概述：

本项目总平面布置情况详见本报告第2.5节，建构筑物情况详见第2.9章。

1、安全检查表评价

表4-4  总平面布置及建筑安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应符合下列要求： 一、在符合生产流程操作要求和使用功能的前提下建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置； 二、应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度； 三、厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 四、功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理 | GB50187-2012 第5.1.2条 | √ | 厂区总平面布置满足要求 |
| 2 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | √ | 生产车间采光和自然通风条件较好 |
| 3 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规、生产流程、交通运输、场地自然条件、经济技术条件等合理布局。 | 《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2010） 第5.2.1.1条 | √ | 明确功能分区，生产区在西侧，生活办公区在东侧 |
| 4 | 工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合GB50187等国家相关标准的要求。 | GBZ 1-2010 第5.2.1.2条 | √ | 基本符合要求 |
| 5 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 第5.1.8条 | √ | 人货分流 |
| 6 | 厂房布置应按生产流程做到工序衔接紧密，物料传送路线短，操作检修方便，符合安全卫生要求。 | 《机械工业职业安全卫生设计规范》JBJ18-2000第2.3.1条 | √ | 符合要求 |
| 7 | 厂区道路布置应符合现行国家标准《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387）和《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的规定。主要生产区、仓库区、动力区的道路，应环形布置。厂区近端式道路，应有便捷的消防车回转场地。 | 《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）第2.2.9条 | √ | 符合要求 |
| 8 | 厂内道路设计应满足基建 、检修期间大件设备的运输与吊装要求。有大件设备运输的生产装置区与厂外道路之间 ，应有通畅的运输线路，并应能满足大件设备运输的要求 。 | GB50187-2012 第6.4.7条 | √ | 厂内道路的设置满足大件设备的运输要求 |
| 9 | 厂内道路的平纵断面设计应符合GBJ22的有关规定，并应保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安 全规程》 （GB 4387-2008） 第6.1.1条 | √ | 路面平整，路基稳固 |
| 10 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1 道路宜呈环状布置； 2 车道宽度不应小于4.0m。 | GB50187-2012第6.4.11条 | √ | 车道宽度 不小于 4.0m |
| 11 | 竖向设计应符合下列要求： 1应满足生产、运输要求； 2应有利于节约集约用地； 3应使厂区不被洪水、潮水及内涝水威胁 ； 4应合理利用自然地形，应减少土（石）方、建筑物、构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量 ； 5填、挖方工程，应防止产生滑坡、塌方 。山区建厂，尚应注意保护山坡植被，应避 免水土流失、泥石流等自然灾害 ； 6应充分利用和保护现有排水系统。当必须改变现有排水系统时，应保证新的排水系统水流顺畅； 7应与城镇景观及厂区景观相协调 ； 8分期建设的工程，在场地标高、运输线路坡度、排水系统等方面，应使近期与远期工程相协调 ； 9改建、扩建工程应与现有场地竖向相协调 。 | GB50187-2012 第7.1.2条 | √ | 竖向布置符合上述要求 |
| 12 | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管 、明沟或地面自然排渗等方式，并应符合下列要求 ： 1厂区雨水排水管、沟应与厂外排雨水系统相衔接，场地雨水不得任意排至厂外； 2有条件的工业企业应建立雨水收集系统，应对收集的雨水充分利用； 3厂区雨水宜采用暗管排水。 | GB50187-2012 第7.4.1条 | √ | 项目厂区设置 雨水排水系统 |
| 13 | 厂内道路的平纵断面设计应符合GBJ22的有关规定，并应保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安 全规程》 (GB 4387-2008) 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
| 14 | 厂房与其他建筑物之间的防火间距应符合表3.4.1的要求。 | GB50016-2014第3.4.1条、3.5.1条 | √ | 符合要求 |
| 15 | 厂房内严禁设置员工宿舍。 | GB50016-2014第3.3.8条 | √ | 厂房内未设置 员工宿舍 |
| 16 | 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 | GB50016-2014 第3.4.12条 | √ | 车间与围墙距离小于5m，视为符合要求 |
| 17 | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 | GB50016-2014 第3.3.1条 | √ | 建（构）筑物的耐火等级、层数及防火分区设计满足要求 |
| 18 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | GB50016-2014第3.7.1条 | √ | 符合要求 |
| 19 | 厂房内的疏散走道的最小宽度不宜小于1.4m，门的最小宽度不宜小于0.9m。首层外门的最小净宽度不应小于1.2m。 | GB50016-2014 第3.7.5条 | √ | 门和疏散走道的宽度符合要求 |
| 20 | 生产厂房的建筑高度应满足生产设备布置、吊装、运输的要求。根据设备安装需要，可在外墙等适当部位预留安装洞口。根据设备安装高度，可设计成不等高厂房。 | GB50514-2009 第10.2.4条 | √ | 满足要求 |
| 21 | 生产厂房的室内外高差应根据场地情况和总平面要求确定，可设为150mm～300mm。 | GB50514-2009 第10.2.4条 | √ | 室内外高差150mm |

2、评价小结

（1）由前面描述项目各建构筑物之间的防火间距基本符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等的规定相关标准规范的要求。

（2）项目区道路宽度及安全通道等的设置基本符合标准规定。

（3）运用安全检查表对总平面布置及建筑单元进行检查，共检查了21项，全部符合标准要求。

3）生产工艺及设备设施评价单元

1、安全检查表评价

表4-5 生产工艺及设备设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据文件条款 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 无淘汰设备 |
| 2 | 设备布置的原则 a便于操作和维护 b发生火灾和出现紧急情况时，便于人员撤离 c尽量避免生产装置之间危害因素的相互影响，减少对人员的综合作用 d布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告 e对振动、爆炸敏感的设备应进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等 f设备的噪声超过有关标准规定时，应予隔离 g加热设备和反应器等的作业孔、操纵器、观察孔应有防护设施，作业区的热辐射不应超过有关规定 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.7.2条 | √ | 符合要求 |
| 3 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯具设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按《建筑照明设计标准》GB50034执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.8.1条 | √ | 操作区域有足够的照度，符合要求 |
| 4 | 安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险源。 | GB5083-1999 第6.1.5条 | × | 感温、感烟保护膜未撤掉 |
| 5 | 高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形状、尺寸的防护罩。 | GB5083-1999 第6.2.1条 | √ | 转动部位设有防护罩，符合要求 |
| 6 | 在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.7.1条 | × | 车间雨水落水管道穿过控制室及配电室 |
| 7 | 各种工艺设备、机电设施等应编号挂牌，管道应标明介质流向，涂色符合相关要求。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）6.7.4 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231） | × | 干燥机转动区域未设置警示标识，未规定警戒区域 |
| 8 | 作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间；设备、辅助设施、生产物料等的堆放都不应妨碍人员工作和造成危害 | （GB/T12801-2008） 第5.7.5条 | √ | 作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间同，符合要求 |
| 9 | 防护装置与机械设备危险部位的安全距离应符合《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997 ）的规定要求。 | 《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997 ） | √ | 符合相关要求 |
| 10 | 应选用低噪声的机械设备。转动设备噪声符合《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）。有产生噪声的岗位应有相应的防护设施或措施 | 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013） | √ | 符合要求 |
| 11 | 安全标志及涂色，应符合国家现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）及《安全色》（GB2893）的要求。 凡容易发生事故的地方应按GB2894的要求设置安全标志或在建（构）筑物及设备上按GB2894的要求涂安全色；在易发生事故和人员不易观察到的地方、场所和装置，应设置声、光或声光结合的事故报警信号。 | GB2894-2008； GB2893-2008 GB/T12801-2008 第6.8条 | √ | 符合要求 |
| 12 | 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡制衣、制鞋、玩具、电子等类似用途的丙类厂房应设置火灾自动报警系统 | （GB50016-2014）（2018年版）8.4.1 | × | 控制室未加烟感报警仪 |

2、事故树分析法评价

本项目采用事故树分析法对机械伤害事故进行定量分析。

机械伤害事故树：

（1）用布尔代数简化事故树，求其最小割集。

事故树的函数表达式为：

T=A1＋A2

= B1B2+ A2

=（X1+X2+X3+X4）（X5+X6+X7）+（X8+ X9+X10+ X11）

=X1X5+ X2X5+ X3X5+ X4X5+ X1X6+ X2X6+ X3X6+ X4X6+ X1X7+ X2X7+ X3X7+ X4X7 + X8+ X9+X10+ X11

得到机械伤害事故树最小割集，即：

K1={ X1X5}；K2={ X2X5}；K3={ X3X5}；K4={ X4X5}；K5={ X1X6}；

K6={ X2X6}；K7={ X3X6}；K8={ X4X6}；K9={ X1X7}；K10={ X2X7}；K11={ X3X7}；K12={ X4X7}；K13={ X8}；K14={ X9}；K15={ X10}；K16={ X11}。

（2）结构重要度分析

KjNj 式中：N—最小割集数；(用公式求出各基本事件结构重要度系数 ：Iφ（i） = N

Kj—含有基本事件Xi的最小割集； Nj—Kj中的基本事件数

Iφ（1）= Iφ（2）= Iφ（3）= Iφ（4）=1/16×3/2=0.094

Iφ（5）= Iφ（6）= Iφ（7）=1/16×4/2=0.125

Iφ（8）= Iφ（9）= Iφ（10）= Iφ（11）=1/16×1/1=0.0625

所以各基本事件结构重要度分析排序为：

Iφ（8）= Iφ（9）= Iφ（10）= Iφ（11）＞ Iφ（5）= Iφ（6）= Iφ（7）＞ Iφ（1）= Iφ（2）= Iφ（3）= Iφ（4）

（3）结果分析

由以上分析过程可见，“人员配合不当”、 “设备未断电”、“无连锁保护装置”、“检修时设备误启动”这些单事件因素的结构重要度最大，应重点防范；“人员接触设备”的事件因素结构重要度也较高，人员接触设备是构成机械伤害的必要条件；“设备自身有缺陷”、“传动部位无防护罩”、“未设连锁装置”、 “设备安装不合理”这些基本事件也是发生事故的最根本的原因，应从保证设备的完好性，设置根本的安全保护装置、连锁装置来避免机械伤害事故的发生。

3、评价小结

该单元共检查了15项，4项不符合要求，不符合项如下：

（1）感温、感烟探测器保护膜未撤掉保护膜，装置未投入运行。

（2）车间雨水落水管道穿过控制室及配电室。

（3）干燥机转动区域未设置警示标识，未规定警戒区域。

（4）控制室未加烟感报警仪

4）公用辅助工程评价单元

1、安全检查表评价

表4-6 公用辅助工程安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | GB50053--2013 第6.2.4条 | × | 车间配电室没有挡鼠板 |
| 2 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。电缆(线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》 GB/T13869-2008 第6.13条 | √ | 设有保护接地线 |
| 3 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 第6.1.1条 | √ | 装设短路保护和过负荷保护 |
| 4 | 电气装置下列金属部分，均应接地或接零： 1电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； 2电气设备的传动装置； 3屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门； 4配电、控制、保护用的屏(柜、箱)的操作台等的金属框架和底座； 5交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管.穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通； 6电缆桥架、支架和井架； 7装有避雷线的电力线路杆塔； 8装在配电线路杆上的电力设备； 9在非沥青地面的居民区内，不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 10 承载电气设备的构架和金属外壳； 11 发电机中性点外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 12 气体绝缘全封闭组合电器（GIS）的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体。 13 电热设备的金属外壳。 14 铠装控制电缆的金属护层； 15 互感器的二次绕组。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB50169-2006）第3.1条 | √ | 已进行接地 |
| 5 | 电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并装设标志牌 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 第5.1.18条 | √ | 电缆敷设基本符合要求 |
| 6 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯具设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按《建筑照明设计标准》GB50034）执行。 | GB5083-1999 第5.8.1条 | √ | 符合相关要求 |
| 7 | 工作场所采光、照明设计符合GB/T50033、GB50034。 | 《工业企业卫生设计标准》GBZ1-2010第6.5.1、6.5.2条 | √ | 符合相关要求 |
| 8 | 民用建筑、厂房、仓库、储罐和堆场应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.2条 | √ | 设室外消火栓系统 |
| 9 | 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房（仓库）可不设室内消火栓。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.2.1条 | √ | 耐火等级戊类，未设室内消火栓。 |
| 10 | 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 系统竣工后，必须进行工程验收，验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加，验收不合格不应投入使用 | 《中华人民共和国消防法》第13条第2款 GB50974-2014 第13.2.1条 | × | 未进行消防验收或备案 |
| 11 | 除住宅外的民用建筑、厂房（仓库）、堆场应设置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | GB50016-2014 第8.1.6 条 | √ | 设有灭火器 |
| 12 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 第5.1.1条 | √ | 配电室、车间消防器材放置位置符合要求。 |
| 13 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005 第6.1.1、6.1.2条 | √ | 该公司配电室、生产车间等主要的敏感点的灭火器配置足够。 |
| 14 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》（气象局令第20号）第十九条 | √ | 防雷装置定期检测 |

2、事故树分析法评价

该项目电气设备较多，在生产过程中容易发生触电伤害事故。触电事故主要发生在配备有电气设备的部位。

触电事故树见图5.4-1。

图5.4-1   触电事故树

（2）求出最小割集

该事故树的结构函数式为：T=A1 A2

T =（X4 + B1 + B2）（X5 + X6 + X7）

= [X4 +X19（X1+X2+X3）+C1+C2 +C3+C4]（X5+X6+X7）

= [X4+X19（X1+X2+X3）+X8（X9+X10）X20 + X21（X11+X12+X13）+ X19X14（X15+X16）+（X17+X18）]（X5+X6+X7）

=X4+X1X19+X2X19+X3X19+X8X9X20+X8X10X20+X21X11+X21X12+X21X13+X19X14X15+X19X14X16+X17+X18）（X5+X6+X7）

= X4X5+X1X19X5+X2X19X5+X3X19X5+X8X9X20X5+X8X10X20X5

+X21X11X5+X21X12X5+X21X13X5+X19X14X15X5+X19X14X16X5+X17X5+X18X5+X4X6+X1X19X6+X2X19X6+X3X19X6+X8X9X20X6+X8X10X20X6+X21X11X6+X21X12X6+X21X13X6+X19X14X15X6+X19X14X16X6+X17X6+X18X6+X4X7+X1X19X7+X2X19X7+X3X19X7+X8X9X20X7+X8X10X20X7+X21X11X7+X21X12X7+X21X13X7+X19X14X15X7+X19X14X16X7+X17X7+X18X7该事故树共有39个最小割集，分别为：

K1 = {X4,X5}  K2 = {X1,X5,X19}  K3 = {X2,X5,X19}  K4 ={X3,X5,X19}      K5={X5,X8,X9,X20}  K6 ={X5,X8,X10,X20}  K7 = {X21,X11,X5}   K8 = {X21,X12,X5} K9={X21,X13,X5} K10={X19,X14,X15,X5}  K11={X19,X14,X16,X5}    K12={X17,X18}

K13 = {X18，X5}    K14 = {X4，X6}   K15 = {X1，X19，X6}

K16 ={X2,X19,X6}  K17 ={X3,X19,X6}   K18 ={X8,X9,X20,X6}

K19 ={X8,X10,X20,X6}   K20 ={X21,X11,X6}   K21 ={X21,X12,X6}

K22={X21,X13,X6}  K23={X19,X14,X15,X6}    K24={X19,X14,X16,X6}

K25 = {X17,X6}        K26 = {X18,X6}          K27 = {X4,X7}

K28 = {X1,X19,X7}     K29 = {X2,X19,X7}        K30 = {X3,X19,X7}

K31 = {X8,X9,X20,X7}  K32 = {X8,X10,X20,X7}     K33 = {X21,X11,X7}

K34 = {X21,X12,X7}     K35 = {X21,X13,X7}   K36 = {X19,X14,X15,X7}

K37 = {X19,X14,X16,X7}   K38 = {X17,X7}        K39 = {X18,X7}

共计 39 个最小割集。

（3）结构重要度分析

按下面公式计算结构重要度系数：

I（i） = Σki （1/2）n-1       X∈K

式中：  I（i）—基本事件X1的重要度系数近似判别值

Ki —包含XI的（所有）割集

n —基本事件X1 所在割集中基本事件个数

I（5）= 3×（1/2）2-1 + 6×（1/2）3-1 + 4×（1/2）4-1 = 3.5

同理 ：Ｉ（６）=Ｉ（7）=　3.5

I（21）＝2.25　　　　Ｉ（4）＝Ｉ（17）＝Ｉ（18）＝1.5

I（1）= I（2）= I（3）= I（8）= I（11）= I（12） = I（13）= I（14）= I（19）= I（20） = 0.75

I（9） = I（10） = I（15） = I（16） = 0.375

结构重要度顺序为：IΦ（5）= IΦ（6）= IΦ（7）> IΦ（21）> IΦ（4）

= IΦ（17）= IΦ（18）> IΦ（1）= IΦ（2）= IΦ（3）= IΦ（8）=IΦ（11）= IΦ（12）= IΦ（13）

= IΦ（14）= IΦ（19）=IΦ（20）> IΦ（9）= IΦ（10）= IΦ（15）= IΦ（16）

（4）事故树分析法小结

通过分析可知该事故树有39个最小割集。其中任何一个发生都会导致顶上事件的发生。根据结构重要度分析可知，接地可靠与正确使用安全防护用具是防止触电事故的最重要环节，其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理，减少不带电部位意外带电的可能性。另外，充分的放电，严格的验电，可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施也是减少作业中触电事故的重要方法。

3、评价小结

生产车间配置了消防器材，防雷装置经有资质的部门检测合格。

运用安全检查表对该项目公用工程单元进行检查，共检查了14项，1项不符合要求，其他全部符合要求。不符合项如下：

（1）车间配电室没有挡鼠板。

2）安全生产管理单元

概述

该公司设置了安全管理人员，制定了安全生产责任制、管理制度、安全操作规程，编制了应急预案编制并已备案，并按相关要求对员工进行安全教育培训、为员工缴纳了工伤保险等。

1、安全检查表评价

表4-7  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据法规 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 山东省人民政府令第311号 第七条 | √ | 提供相关安全管理制度和操作规程 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 山东省人民政府令第311号 第二十五条 | √ | 提供主要负责人和安全员考试合格证书 |
| 3 | 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 山东省人民政府令第311号 第二十五条 | √ | 提供电工作业人员上岗证 |
| 4 | 生产经营单位应当推进安全生产技术进步，采用新工艺、新技术、新材料、新装备并掌握其安全技术特性，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备与技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 山东省人民政府令第311号 第十九条 | √ | 不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 |
| 5 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 山东省人民政府令第311号 第二十四条 | √ | 培训后上岗 |
| 6 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第七条 | √ | 制定事故应急预案并到相关部门备案 |
| 7 | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 山东省人民政府令第311号 第二十三条 | √ | 提供事故应急预案演练方面的相关资料 |
| 8 | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 安全检查应当包括下列内容： （一）安全生产管理制度健全和落实情况； （二）设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况； （三）作业场所达到职业病防治要求情况； （四）从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况； （五）发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况； （六）现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况； （七）生产安全事故应急预案的制定、演练情况； （八）其他应当检查的安全生产事项。 | 山东省人民政府令第311号第二十七条 | √ | 建立安全生产隐患排查治理体系 |
| 9 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》第四十八条 | √ | 提供缴纳工伤保险收据 |
| 10 | 生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并督促、检查其按规定使用。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品。 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省安全生产条例》第23条 《山东省劳动防护用品配备标准》 山东省人民政府令第311号 第二十一条 | √ | 为从业人员提供劳动防护用品。 |
| 11 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者专职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十一条 | √ | 配备兼职安全管理人员 |
| 12 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第二十五条 | √ | 对从业人员进行安全生产教育和培训 |

2、评价小结

（1）该公司配备了兼职安全员，主要负责人、安全管理人员均经培训考核合格，特种作业人员持证上岗，其他人员经公司内部培训考核合格；公司为职工缴纳了工伤保险；编制了事故应急预案并备案，安全管理符合相关要求。

（2）运用安全检查表对公用工程及安全管理单元进行检查，共检查了12项，全部符合要求。

3）特种设备及强检设施评价单元

概述：

特种设备的安全管理是企业安全生产的重要环节之一，作为特种设备安全管理的主体，企业应依据《特种设备安全监察条例》的要求对生产过程使用的特种设备进行有效的管理，依法对在用特种设备进行定期检验是保障其安全运行的有效措施之一。

依据《特种设备名录》，该公司使用特种设备叉车。安全附件包括安全阀、压力表。

1、安全检查表评价

根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）等法律法规要求，本单元采用安全检查表法进行分析。安全检查表见表4-8。

表4-8特种设备及强检设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及安全要求 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条 | √ | 该公司制定有特种设备的安全管理制度和岗位安全制度等。 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 | √ | 已进行注册登记。 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 | √ | 该公司建立有特种设备安全技术档案。 |
|  | 第四十条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | √ | 提供特种设备使用登记证。 |
|  | 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条 | × | 消防自动控制系统出现故障未处理。 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期 压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过半年。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.2条 《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》JJG52-2013第7.5条 | × | 部分压力表未张贴检测表示，未设置压力红线 |
|  | 安全阀应当定期进行校验，一般每年至少校验一次。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）第114条 | × | 分汽包未设置安全阀 |

2、评价小结

该单元共检查了7项，3项不符合要求，不符合项如下：

消防自动控制系统出现故障未处理。

部分压力表未张贴检测表示，未设置压力红线。

分汽包未设置安全阀。

7）作业场所危险有害因素控制及常规防护评价单元

1、 生产过程中危险有害因素安全控制措施

（1） 防触电措施

车间配电柜、车间内所有正常不带电的电器设备（包括电动机）金属外壳作接地保护。

（2） 防噪声、防振动措施

噪声易使人疲劳烦躁，反应迟缓，降低工作效率，使操作失误发生率上升。长时间处于噪声危害严重的作业环境中可能造成工人听力损伤甚至导致耳聋等。

该企业的涂布机、输送机、涂胶机、空压机等是产生振动和噪声比较大的设备。为防噪声、防振动该公司采取了以下防护措施：

（1）设备选型上，尽可能选用性能好、低噪音的设备。

（2）强振设备设置单独基础。

（3）采取封闭式厂房，减弱噪音的传播。

（4）防机械伤害措施

该公司使用有络筒机、纺丝机等设备，此类设备会因防护设施不良、操作失误等，有可能使人遭受打击、绞卷、割刺等伤害。

企业为控制和避免机械伤害采取以下应对措施：

（1）企业在生产过程中不断完善操作规程，教育、培训员工掌握该设备的危险源（点）及防范措施。通过建立健全安全生产规章制度，实行严格检查督促，落实各级各类人员的安全生产责任制，杜绝违章指挥和违章操作的行为。

（2）设备的危险部位安装有防护装置，能够保障员工不受机械设备工作点、卷入挤压点、回转零件和飞出的碎屑造成伤害，对防护罩、防护档板等，做到“转动有罩、转轴有套、区域有拦”设备有保险和制动装置、防止衣袖、发辫和手持工具被绞入机器。

（3）企业派专人对设备定期保养、维修和维护，做到设备无故障工作。

（4）企业从正规厂家采购和选用劳动防护用品，从业人员能够正确佩戴和使用劳动防护用品，同时建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换和报废等管理制度，劳动者的安全与健康能够得到保障。

（4）劳动防护措施

该公司为保障职工在工作过程中的安全和健康，根据国家有关劳动保护的规定，对照《山东省从业人员劳动防护用品配备标准》，结合本公司实际劳动条件，制定各工种劳动防护用品发放标准，按时发放劳动防护用品。劳动防护用品的配备符合《山东省从业人员劳动防护用品配备标准》（DB 37/1922-2011）的相关要求。

（5） 安全标志

安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等规定，企业在生产现场设置了各种警示标语、安全标志。

（6）安全检查表

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》、《生产过程安全卫生要求总则》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）和《劳动防护用品监督管理规定》等法律法规要求，本单元采用安全检查表进行评价分析，见职业危害因素控制措施及其常规防护单元安全检查表4-10。

表4-10 职业危害因素控制措施及其常规防护单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和要求 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防噪声振动 |
| 4 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.1.2条 | √ | 该项目设备分区域设置。 |
| 5 | 企业设计中振动设备的选择，宜选用振动较小的设备。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.2.2条 | √ | 优先采用振动较小的设备，控制安装质量，保持设备平衡。 |
| 二、职业病防护 |
| 6 | 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第十九条 | √ | 该公司为职工定期发放合格的劳动防护用品。并督促人员正确佩戴、使用。 |
| 7 | 存在职业危害的生产经营单位应当设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者专职的职业健康管理人员，负责本单位的职业危害防治工作。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第八条 | √ | 该公司建立了职业健康管理机构，配备了职业健康管理人员负责本单位的职业危害防治工作。 |
| 8 | 存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十条 | √ | 符合要求 |
| 9 | 生产经营单位应当优先采用有利于防治职业危害和保护从业人员健康的新技术、新工艺、新材料、新设备，逐步替代产生职业危害的技术、工艺、材料、设备。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十八条 | √ | 该公司采用的目前较为成熟的工艺和设备，替代了产生职业危害的工艺和设备等。 |
| 10 | 生产经营单位不得安排未成年工从事接触职业危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第三十三条 | √ | 未发现违反此规定用工现象。 |
| 11 | 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第十七条 | √ | 制定有包括劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等内容的管理制度，并有发放记录等。 |
|  | 企业为从业人员提供的劳动防护用品应符合国家标准和行业标准，不得超过使用期限。 | GB/T12801-2008 《生产过程安全卫生要求总则》 第6.2.2条 | √ | 采用正规厂家生产的劳动防护用品，没有超过使用期限。 |
| 三、常规防护 |
| 12 | 在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》第5.7.1 c条 | √ | 生产车间按相应的规范要求设置了作业平台、防坠落的护栏、护板等。 |
| 13 | 布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号。 | GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》第5.7.2 d）条 | √ | 有警示标志。 |

（7）评价小结

针对生产场所存在的危险有害因素类型，公司做了一些防范基础工作，从工艺上、设备上及个体安全卫生防护用品等方面采取了相应的综合防护措施，由有资质的部门进行了职业危害因素检测，并出具检测报告。

8）安全设施情况

根据企业提供的安全设施资料，结合现场检查情况，该项目采用了以下安全设施：

表4-11   安全设施一览表

| 分类 | 安全设施 名称 | 规格型号 | 用途 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 预防事故措施 |
| 1.检测报警设施 | 压力表 | 0~1MPa | 测压力 | 1 | 压缩空气罐 |
| 2.设备安全防护设施 | 防护罩及防护屏 | -- | 防机械伤害 | 5 | 各种设备等的转动部位 |
|  | 防雷接地网 | -- | 防雷 | 1 | 项目建筑 |
|  | 电气过载保护设施 | -- | 过载保护 | 12 | 电气设备 |
| 3.作业场所防护设施 | 除尘器 | -- | 除尘 | 1 | 粉尘清除岗位等 |
| 4.安全警示标志 | 触电危险、注意防尘 | -- | 警示 | 若干 | 厂区各配电箱、产尘岗位附近 |
| 二、 | 减少与消除事故影响设施 |
| 1.灭火 设施 | 干粉灭火器 | MF/ ABC8 | 灭火 | 26 | 生产车间、办公楼等 |
|  | CO2灭火器 | MT7 | 灭火 | 2 | 变配电室内 |
| 2.紧急个体处置设施 | 应急灯 | -- | 应急照明 | 3 | 生产车间、变配电室出入口 |
| 3.应急救援设施 | 急救箱 | -- | 个体抢救 | 1 | 办公室 |
|  | 防毒面具 | 过滤式 | 个体抢救 | 4 | 车间应急柜 |
|  | 防火服 |  | 个体抢救 | 2 | 车间应急柜 |
| 4.劳动防护用品备 | 普通工作服 | -- | 防护 | 2套/年.人 | 所有员工 |
|  | 防尘口罩 | -- | 防护 | n个/人.年（损坏随时更换） | 全体操作人员 |
|  | 防护手套 | -- | 防护 | 4套/月.人 | 全体操作人员 |
|  | 安全帽 | -- | 防护 | 1顶/1年.人 | 全体操作人员 |
|  | 绝缘鞋 | 半筒 | 防触电 | 1双/人 | 变配电室 |
|  | 绝缘手套 | -- | 防触电 | 1副/人 | 变配电室 |

安全设施配备符合相关要求。

5.9预先危险性分析

采用预先危险性分析大体识别与系统有关的主要危险，鉴别产生危险的原因，预测事故出现对人体及系统产生的影响，判定已识别的危险性等级并提出消除或控制危险性的措施。

表4-12     预先危险性分析表

| 系统：潍坊友谊纸业股份有限公司 35t/h燃气锅炉（煤改气）项目 | 制表人：乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司 |
| --- | --- |
| 潜在 事故 | 触发事件（1） | 发生 条件 | 触发事件（2） | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| 1 容 器 爆 炸 | 1.压缩空气储罐等爆炸； 2.设备、管道、阀门安装不符合要求；系统超压运行； 3.安全阀损坏或整定值不合格； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降； 5.遭受外力撞击过大。 | 压力管道及压力容器腐蚀；未定期维护保养 | 超温超 压 | 设备 损坏；人员 伤亡 | Ⅲ | 1.选用符合要求的材料。 2.定期检验安全附件。 3.严格执行安全操作规程。 |
| 2 机 械 伤 害 | 1.各种机械设备外漏传动部位安全防护装置不健全或有缺陷； 2.不按操作规程操作； 3.不按规定正确穿戴劳动防护用品； 4.各种机械设备检修时发生机械设备伤人事故； 5机械设备及其零部件有会引起损伤的锐边、尖角以及粗糙的、凸凹不平的表面和较突出的部分。 | 有转动设备，且转动设备未安装防护罩、防护屏 | 1.手或工具接触外漏运转部位； 2.劳动防护用品未正确穿戴，衣物或长发被缠绕； 3.各种机械设备检修时没有悬挂“禁止合闸”等安全标志，发生误操作伤； 4.工作时注意力不集中。 | 人体 伤害 | Ⅱ | 1.转动设备安装安全防护罩、防护栅栏； 2.工作时要集中注意力，要注意观察，严格遵守操作规程，消除隐患； 3.按规定佩戴好劳动防护用品，女工必须戴好工作帽，头发要压入帽内； 4.严禁用手或工具接触运转部位； 5.设备检修时悬挂“禁止合闸”等安全标志，防止发生误操作； 6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态； 7.设备布置应有一定安全距离； 8.机械设备及其零部件应尽量避免设计成会引起损伤的锐边、尖角以及粗糙的、凸凹不平的表面和较突出的部分。金属薄片的棱边应倒钝、折边或修圆，可能引起刮伤的开口端应包覆。 |
| 3 触 电 伤 害 | 1.电器设备漏电，临时电气线路超期，导致触电。 2.安全距离不够（如架空线路、户内线路、变配电设备、用电设备及检修时安全距离等）。 3.电气线路断落地面，导致触电。 4.电气设备线路绝缘老化、损坏或漏电。 5.保护接地没有或不当、接地电阻超标。 6.劳动保护用品质量有缺陷。 | 1.人体触及带电体 2.安全距离不够，空气击穿 3.电流通过人体的时间超过50mA·S | 1.手及人体其它部位、手持金属物体触及带电体或因安全距离不够，造成空气击穿 2.意外接触带电体 3.安全距离不够 4.雷电（直击雷、感应雷、 雷电侵入波） 5.电器、设备检修时没有悬挂“禁止合闸”等安全标志、检修电器设备前没有实行验电手续 6.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等（如电器设备无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸漏、导线绝缘损坏 7.电工违章作业，非电工违章进行电气作业 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.配电装置及线路要严格按有关电气规程，选用合格的电气设备及有关设施； 2.按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态； 3.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置，以及安全间距，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体，使其具有一定的安全距离； 4.对用电设备做好保护接地或保护接零； 5.要正确穿戴好劳动防护用品； 6.定期进行安全检查，严禁“三违”，严禁非电工进行电气作业，电器、设备检修时悬挂“禁止合闸”等安全标志、检修电器设备前实行验电手续，并做好临时线的管理； 7.对静电接地、防雷装置定期进行检测，保持完好状态； 8.做好电器线路和电气设备、临时用电的安全作业和运行； 9.健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行； 10.对职工进行电气安全培训教育，掌握触电急救知识。 |
| 4 高 处 坠 落 | 1高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2无脚手架、板，造成高处坠落； 3梯子无防滑措施或强度不够、人字梯无拉绳等造成跌落； 4高空人行道、屋顶、扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀严重或强度不够造成坠落； 5在大风、暴雨、雷电、霜、雪、冰冻等条件下登高作业不慎跌落； 6吸入有毒气体或氧气不足或身体不适造成跌落； 7作业时嬉戏打闹。 | 1.2m以上高度作业时坠落； 2.作业面下是机器设备或混凝土等硬质地面 | 1无脚手架和防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2高处作业面下无安全网，地面是机器设备或硬质的混凝土； 3未系安全带或安全带挂结不可靠； 4安全带、安全网损坏或不合格； 5情绪大起大落，工作时精力不集中或有病； 6违反“十不登高”； 7未穿防滑鞋及紧身工作服； 8违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服； 3高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施； 4在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5入罐进塔等进行工作时要检测分析毒物浓度、含氧量等，以确定可否进入工作，并要有人现场监护； 6上、下层同时进行立体交叉作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等隔离设施； 7临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落； 8对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 9六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 10可以在平地做的作业，尽量不要在高处做，即“高处作业平地做”； 11杜绝“三违”。 |
| 5 物 体 打 击 | 1高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2上、下抛掷工具等； 3设施倒塌； 4爆炸碎片抛掷、飞散； 5违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | 坠落物击中人体 | 1未戴安全帽； 2在高处作业区域行进或停留； 3在高处有浮物或设施不牢固将要倒塌的地方行进或停留. | 人员伤害 | II | 1高处作业要严格遵守“十不登高”； 2不在高处作业、高处有浮物或设施不牢固处行进或停留； 3高处需要的对象应摆放固定好； 4将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 5作业人员要戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 6加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 7杜绝“三违”，加强对职工的安全教育。 |
| 7 噪 声 和 振 动 | 各类机泵等转动设备运转时产生很大噪声； 2.装置未设置减振，降噪声措施； 3.噪声环境未降低或减轻噪声的措施。 | 人员在噪音环境中作业，直接接触噪音 | 噪声环境作业人员未配备、佩戴劳保用品，或劳保用品佩戴不符合要求 | 听觉伤害 | Ⅱ | 1.尽可能采用不产生或产生噪音低的设备； 2.调整工艺，将产生噪音设备安装在人员较少的地点； 3.对产生噪音的设备采取降低或减轻噪音的措施； 4.改善生产条件，尽量减少人员在噪音环境中的作业时间； 5.作业人员在噪音环境中作业时，要按照规定佩戴劳动保护用品，降低噪音危害。 |
| 8 起 重 伤 害 | 1.长期起吊作业使吊钩出现裂纹或断裂，如对吊钩进行补焊，易产生起吊伤害。 3.长期起吊作业使得钢丝绳捻距内断丝数超过总丝数的10%，如日常检查不到位，查不出隐患，易使起吊过程中重物坠落。 2.起吊过程中由于小车脱落、物件捆扎不牢发生重物坠落伤人事件。 3.导轮直径过大或其质量不佳，可能出现脱轨。 4.牵引链条由于质量问题或者啮合间距过大，使得联接不牢固。 5.悬链跨越地面通道或人员上方未装设防护网。 6.常常超载，使得钢丝绳长期受到过载而断裂。 | 起重机械行车存在缺陷及作业人员违章 | 1超载、起升速度快、斜吊 2吊运失控。 3操作人员未经培训违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1经常检查行车是否符合安全要求。 2严格安全技术操作规程。 3加强对行车的维护保养。 4严格执行起重设备“十不吊”原则。 |

评价结果：

通过预先危险性分析，该项目发生容器爆炸、触电、高处坠落等的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和设备损坏；其它事故如：机械伤害、物体打击、噪声和振动等的危险性等级Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘。

安全检查表小结

通过安全检查表对厂区各项目情况进行了总体分析，检查情况见下表。

附表4-13 安全检查表总结

| 检查内容 | 检查项目总数 | 符合 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部安全条件单元安全检查表 | 11 | 11 | 0 |
| 总平面布置及建筑安全检查表 | 21 | 21 | 0 |
| 生产工艺及设备设施安全检查表 | 15 | 11 | 4 |
| 公用辅助工程安全检查表 | 14 | 13 | 1 |
| 安全生产管理单元检查表 | 12 | 12 | 0 |
| 特种设备及强检设施安全检查表 | 7 | 4 | 3 |
| 职业危害因素控制措施及其常规防护单元安全检查表 | 14 | 14 | 0 |
| 合 计 | 84 | 76 | 8 |

检查表共包括84个检查项目，其中有76个检查项目为符合项，8项为不符合项。

通过对建设项目周边环境、建（构）筑物及场地布置、工艺及设备、安全工程设计、安全生产管理、其它综合性措施的安全检查，可以看出该项目大部分检查项符合有关劳动安全卫生设计规范的要求，具有一套基本完善的安全管理体系和措施，并有了一定的安全设施投资和配置投入。但也有部分项目不符合有关国家标准规范，还有待完善。企业应对此予以高度重视，针对不合理及不完善的问题及时进行有效整改和完善，确保生产安全、稳定、优质运行。

附件五  被评价单位提供的资料目录

1、企业法人营业执照；

2、建设用地规划证明；

3、防雷装置检测报告；

4、施工单位资质证明；

5、竣工验收资料；

6、压力容器检验报告及使用登记证；

7、气体报警器检测报告；

8、安全阀检定证书；

9、安全设施设计专篇；

10、主要负责人、安全管理人员的安全管理资格证；

11、特种作业人员资格证；

12、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程及安全生产事故应急预案；

附件六  安全验收评价依据

一、法律

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

2、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

3、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）

4、《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第65号）

5、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

二、法规

1、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）

2、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号）

3、《山东省安全生产条例》（2006年6月1日施行）

4、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省政府令第260号)

三、规章和指导性文件

1、《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号

2、《锅炉压力容器使用登记管理办法》国质检锅[2003]207号

3、《山东省安全生产监督管理规定》（山东省人民政府[2002]第141号令）

4、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）

5、《山东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（鲁政发{2004}13号）

6、《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令1号）（2005年）

7、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号修正）（2013）

8、《山东省人民政府关于进一步加强安全生产管理工作的通知》（鲁政发〔2006〕66号）

9、《关于加强建设项目安全设施三同时监督管理工作的通知》（鲁安监发[2006]110号文）

10、《国家安全生产监督管理总局令：生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局2009年第17号）

11、《国家安全生产监督管理总局令：生产安全事故信息报告和处置办法》（安全监管总局2009年第21号）

12、《国务院关于进一步企业加强安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

13、《关于危险化学品企业贯彻落实国务院〈关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

14、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）（2010）

15、《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发[2011]150号）；

16、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

17、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三[2011]142号

18、《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理局第44号令）

19、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）；

20、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第44号）

21、《职业病危害项目申报办法》国家安监总局令第48号

22、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》国家安监总局令第51号

23、《危险化学品登记管理办法》国家安监总局令第53号

24、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

25、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

26、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 》GB/T 29639-2013

四、评价标准、规范、规程

1、《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）

2、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

4、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-99）

5、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

7、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50914-2013）

8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

10、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

11、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

12、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

13、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

14、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

15、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－2014）

16、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）；

17、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

18、《工作场所有害因素职业接触限值》（第1部分：化学有害因素）（GBZ2.1-2007）

《工作场所有害因素职业接触限值》（第2部分：物理因素）（GBZ2.2-2007）

19、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

20、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）

21、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）

22、《压力管道使用登记管理规则》（TSGD5001-2009）

23、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）

24、《安全标识及其使用导则》（GB2894-2008）

25、《安全色》 (GB2893-2008)

26、《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）

27、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

28、《安全评价通则》（AQ8001-2007）

29、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

30、《生产区域动火作业安全规范》（HG30010-2013）

31、《生产区域盲板抽堵作业安全规范》（HG30012-2013）

32、《生产区域高处作业安全规范》（HG30013-2013）

33、《生产区域动土作业安全规范》（HG30016-2013）

34、《生产区域设备检修作业安全规范》（HG30017-2013）

35、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—2011）

36、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014》

五、参考其它资料

1、《潍坊友谊纸业股份有限公司35t/h燃气锅炉（煤改气）项目预评价》；

2、《潍坊友谊纸业股份有限公司35t/h燃气锅炉（煤改气）项目安全设施设计专篇》；

3、潍坊友谊纸业股份有限公司安全管理、技术、设备等资料。

附件七  危险化学品使用企业安全生产条件评价表

据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局第57号）检查如下：

| 项目 序号 | 审查内容 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建企业是否符合国家产业政策、当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局。 | 非新建企业，取得了《建设工程规划许可证》 | 符合 |
| 2 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 没有采用淘汰和禁止工艺和设备 | 符合 |
| 3 | 新建企业的生产区与非生产区是否分开设置，并符合国家标准或行业标准规定的距离。 | 非新建企业，生产区与生产区分开设置，满足《建筑设计防火规范》的要求 | 符合 |
| 4 | 新建企业的生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离是否符合国家标准或行业标准的规定。同一厂区内（生产或者储存区域）的设备、设施及建（构）筑物的布置是否适用同一标准的规定。 | 非新建企业，相关距离满足《建筑设计防火规范》的要求 | 符合 |
| 5 | 企业是否配备相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 | 配备相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 | 符合 |
| 6 | 是否依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对该企业的生产、储存和使用装置、设施、场所进行重大危险源辨识。 | 进行了辨识，未构成重大危险源 | 符合 |
| 7 | 是否依法设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。 | 设置了安全环保部，配备了1名专职安全员 | 符合 |
| 8 | 是否建立全员安全生产责任制，并保证每名从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 建立了全员安全生产责任制，并保证每名从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配 | 符合 |
| 9 | 是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善至少包括《危险化学品安全使用许可证实施办法》第十一条规定的十九项制度。 | 制定完善包括《危险化学品安全使用许可证实施办法》第十一条规定的十九项制度。 | 符合 |
| 10 | 是否根据工艺、技术、设备特点和原辅料的危险性等情况编制岗位操作安全规程。 | 编制了岗位操作安全规程。 | 符合 |
| 11 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全资格培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 | 企业主要负责人、安全生产管理人员按有关规定参加了安全资格培训，并经考核合格，取得了安全资格证书。 | 符合 |
| 12 | 特种作业人员是否依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经过专门的安全技术培训并考核合格，并取得特种作业操作证书。 | 特种作业人员依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经过专门的安全技术培训并考核合格，并取得了特种作业操作证书 | 符合 |
| 13 | 其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 符合 |
| 14 | 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案。 | 编制了危险化学品事故应急预案并报经开区安监局进行了备案。 | 符合 |
| 15 | 是否组建应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行培训、演练、修订。 | 组建了应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行培训、演练、修订。 | 符合 |
| 16 | 企业是否按有关规定委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 符合 |
| 17 | 是否符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全使用条件。 | 符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全使用条件。 | 符合 |

附件清单

- 委托书；

- 营业执照；

- 土地证；

- 规划文件的证明；

- 投资项目登记备案证明；

- 防雷装置检测报告；

- 设计单位资质证明；

- 施工单位资质；

- 主要负责人、安全管理人员的安全管理资格证；

- 特种作业人员资格证；

- 特种设备使用登记证；

- 可燃气体探测器检测报告；

- 安全阀检定证书；

- 分汽包检验证书 ；

- 应急救援预案备案回执；

- 消防验收报告；

- 工伤保险缴纳证明；

- 评审意见；

- 修改说明；

- 评审后整改照片；

- 厂区平面布置图；

- 防雷防静电接地平面图；

- 爆炸危险区域划分图；

- 气体检测设施平面图；

- 消防设施及消防器材布置图；

- 设备布置图；

- 工艺流程图；

# Text boxes

前期准备

辨识与分析危险、有害因素识别

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

作出评价结论

与建设单位进行交流

编制安全评价报告

图1-1 安全评价程序图

北

锅炉

燃气

蒸汽

新鲜水

软化水系统

软化水

再生废水

废树脂

烟气、噪声、排污废水